## Slide 1
임베디드 랩 · 11차시
Wi-Fi에 연결하고
인터넷과 이어지기
드디어 보드 이름 끝의 W를 씁니다
network · STA_IF · connect() · IP 주소
WIRELESS
PICO 2 W
ROUTER
INTERNET
192.168.0.14
Notes: [2분] 표지 — Wi-Fi에 연결하고 인터넷과 이어지기
[지시] 지난 시간 회로는 그대로 두어도 된다. 오늘은 새로 꽂을 부품이 없다. 노트북과 보드만 준비시킨다.
지금까지 열 차시 동안 우리가 만든 것은 전부 이 책상 위에서만 돌아갔습니다. 센서로 읽고, 보드가 처리하고, LED나 모터로 내보냈죠.
[발문] 그런데 그 값을 우리가 어떻게 봤죠?
노트북 화면입니다. Thonny 창이요. USB 선이 빠지면 아무것도 볼 수 없었습니다.
오늘 그 선을 끊습니다. 정확히 말하면, 값이 오가는 길을 선이 아닌 다른 곳으로 옮깁니다.
[발문] 1차시에 이 보드 이름 끝의 W가 무슨 뜻이라고 했죠?
Wireless, 무선입니다. 그때 "이 보드의 진짜 무기"라고 하고 뒤에서 다루겠다고 했는데, 오늘입니다.
화면 오른쪽 그림을 보세요. 보드에서 물결이 나가서 공유기로 가고, 공유기가 인터넷으로 이어집니다. 그리고 보드 아래 숫자 하나가 붙어 있죠. 오늘 우리가 받게 될 IP 주소입니다.
[지시] 오늘은 배선 실습이 없다고 미리 알린다. 대신 코드와 오류 메시지를 보는 시간이 길다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
무선을 켜고 공유기에 접속한다
network 모듈로 Wi-Fi를 켜고 이름과 비밀번호로 접속한다
02
연결될 때까지 기다린다
접속은 즉시 끝나지 않는다는 것을 알고 기다리는 코드를 쓴다
03
IP 주소를 확인한다
공유기가 배정해 준 주소를 읽고 그 뜻을 안다
04
연결을 함수로 묶는다
6차시 set_color처럼 connect_wifi() 한 줄로 정리한다
05
인터넷에서 값을 받아 온다
현재 시각을 받아 보드의 시계를 맞춘다
Notes: [2분] 오늘 배울 것
다섯 가지입니다.
첫째, 공유기에 접속하기. 지금까지 machine 모듈만 썼는데, 오늘은 network라는 새 모듈이 나옵니다.
둘째가 오늘 가장 많이 틀리는 부분입니다. 기다리기. 접속을 요청한다고 바로 연결되는 게 아니에요. 몇 초 걸립니다. 그 사이에 코드가 먼저 달려 나가면 엉뚱한 값이 나옵니다.
셋째, IP 주소 확인하기. 공유기가 우리 보드에게 주소를 하나 줍니다. 그게 다음 시간의 준비물입니다.
넷째, 함수로 묶기. 6차시 set_color, 10차시 motor()와 같은 방식이에요. 이제는 익숙하시죠.
다섯째, 인터넷에서 값 받아 오기. 현재 시각을 받아 봅니다. 이게 되면 날씨든 환율이든 원리는 같습니다.
[지시] 오늘은 눈에 보이는 결과가 LED나 모터가 아니라 화면의 글자라는 점을 미리 말해 둔다. 실습 3번에서 내장 LED로 눈에 보이게 만든다.

## Slide 3
RECAP
지난 시간 요약
10차시로 출력까지 마쳤습니다. 그런데 그 전부가 USB 케이블 안에 있었습니다.
모터 드라이버
L298N
약한 신호로 큰 전류를 켰습니다.
전원 두 개
USB와 건전지
신호와 힘을 나눠 썼습니다.
GND는 하나
기준점 통일
두 GND를 반드시 이었습니다.
입력과 출력
다 이었다
센서 값으로 모터를 돌렸습니다.
오늘은 배선이 없습니다. 새 부품도, 건전지도 필요 없습니다. 노트북과 보드, 그리고 공유기 비밀번호만 있으면 됩니다.
Notes: [2분] 지난 시간 요약
지난 시간에 모터를 돌렸습니다.
모터 드라이버로 큰 전류를 다뤘고, 전원을 두 개로 나눴고, GND를 하나로 이었죠. 그리고 센서 값으로 모터를 움직였습니다.
[발문] 그런데 그 모터가 도는 걸 여러분은 어디서 확인했나요?
책상 위에서 직접 봤죠. 값은 Thonny 화면에서 봤고요. 둘 다 노트북 옆에 붙어 있어야 가능한 일입니다.
[지시] 아래 붉은 글씨를 짚는다.
오늘은 배선이 없습니다. 지난 시간 회로는 그대로 두셔도 되고, 정리하셨어도 괜찮습니다. 오늘 필요한 건 노트북, 보드, 그리고 공유기 비밀번호입니다.
[활동] 학교 공유기 이름과 비밀번호를 칠판에 적어 둔다. 학생들이 코드에 적어 넣을 것이므로 정확히 적는다.

## Slide 4
THE PROBLEM
지금까지 우리 보드는 선에 묶여 있었습니다
열 차시 동안 만든 것은 모두 USB 케이블 끝에 매달려 있었습니다.
지금까지
Pico 2 W
USB 선
노트북
값은 이 선 안에서만 오갔습니다.
오늘부터
Pico 2 W
공유기
바깥
선 없이 값이 바깥으로 나갑니다.
값은 노트북에서만
센서 값을 보려면 USB로 연결된 Thonny 화면이 필요했습니다.
크기는 케이블 길이만큼
선이 닿는 곳까지가 우리가 만든 장치의 활동 범위였습니다.
혼자서만 동작한다
다른 기기와 값을 주고받을 방법이 아예 없었습니다.
Notes: [3분] 지금까지 우리 보드는 선에 묶여 있었습니다
화면 위쪽 그림을 보세요. 왼쪽이 지금까지고, 오른쪽이 오늘부터입니다.
왼쪽. 보드와 노트북이 USB 선으로 묶여 있습니다. 값은 이 선 안에서만 오갔어요.
[발문] 이게 왜 불편할까요? 아래 카드 세 장을 같이 보겠습니다.
첫째, 값을 보려면 노트북이 있어야 합니다. 9차시에 초음파로 거리를 쟀죠. 그 숫자를 보려면 Thonny 화면을 봐야 했습니다.
둘째, 케이블 길이가 곧 우리 장치의 크기였습니다. 화분에 센서를 꽂아 두고 거실에서 확인하는 건 불가능했어요.
셋째, 다른 기기와 값을 주고받을 수 없었습니다. 보드 혼자 동작하고 끝이었죠.
[지시] 오른쪽 그림을 짚는다.
오늘부터는 보드가 공유기에 붙습니다. 그러면 값이 선 밖으로 나갈 수 있어요. 그리고 다음 시간에는 여러분 휴대폰이 그 길로 들어옵니다.
[발문] 여러분 휴대폰은 지금 어떻게 인터넷을 쓰고 있죠?
똑같습니다. 공유기에 붙어 있어요. 오늘 보드가 하는 일이 여러분 휴대폰이 매일 하는 그 일입니다.

## Slide 5
THE CONCEPT
공유기에 접속한다는 것
휴대폰이 매일 하는 그 일을, 오늘은 보드가 합니다.
Pico 2 W
공유기
인터넷
보드가 이 줄에 들어가면, 같은 공유기에 붙은 기기끼리 서로 찾아갈 수 있습니다.
받게 되는 것 — IP 주소
192.168.0.14
집 주소와 같습니다. 주소가 있어야 다른 기기가 우리 보드를 찾아올 수 있습니다.
1
공유기가 중심이다
보드도 휴대폰처럼 공유기에 붙습니다. 같은 공유기에 붙은 기기끼리 통합니다.
2
주소는 공유기가 준다
접속에 성공하면 공유기가 남는 주소를 하나 골라 보드에게 배정합니다.
3
주소가 있어야 찾아온다
다음 시간에 여러분 휴대폰이 이 주소를 적어 보드에 접속합니다.
Notes: [4분] 공유기에 접속한다는 것
공유기 이야기를 조금만 하겠습니다.
[발문] 집에 있는 공유기, 무슨 일을 하는 물건일까요?
인터넷 선 하나를 여러 기기가 나눠 쓰게 해 주는 장치입니다. 그리고 하나 더, 붙은 기기마다 주소를 하나씩 나눠 줍니다.
화면 그림을 보세요. 보드가 물결로 공유기에 붙고, 공유기가 인터넷으로 이어집니다. 오늘 우리는 이 왼쪽 화살표 하나를 만드는 겁니다.
오른쪽 숫자를 보세요. 192.168.0.14. 이런 걸 IP 주소라고 합니다.
[발문] 주소가 왜 필요할까요? 택배를 생각해 보세요.
집 주소가 있어야 택배가 찾아오죠. 똑같습니다. 주소가 있어야 다른 기기가 우리 보드를 찾아올 수 있어요.
아래 카드 세 장으로 정리하겠습니다. 공유기가 중심이고, 주소는 공유기가 주고, 그 주소로 찾아옵니다.
[지시] 세 번째 카드를 짚으며 다음 시간을 예고한다.
세 번째가 다음 시간 이야기입니다. 여러분 휴대폰 주소창에 이 숫자를 적으면 보드가 만든 화면이 뜹니다. 그러려면 오늘 주소를 받아 놔야 해요.
[발문] 그런데 192로 시작하는 이 주소, 어디서 본 적 있나요?
집 공유기 설정 들어갈 때 192.168로 시작하는 주소를 칩니다. 같은 종류예요. 집 안에서만 쓰는 주소입니다.

## Slide 6
WHAT YOU NEED
필요한 것은 이름과 비밀번호 둘
부품은 없습니다. 대신 이 두 가지를 정확히 알아야 합니다.
공유기 이름 · SSID
휴대폰 목록에 뜨는 그 이름
대문자와 소문자, 띄어쓰기까지 똑같이 적어야 합니다. 한 글자만 달라도 공유기를 찾지 못합니다.
비밀번호 · PASSWORD
공유기에 접속하는 비밀번호
코드 안에 글자 그대로 적습니다. 그래서 파일을 넘기거나 제출할 때 조심해야 합니다.
Pico 2 W는 2.4GHz 공유기에만 연결됩니다
이름 뒤에 5G가 붙은 것은 5GHz 전용입니다. 목록에 그것만 보인다면 공유기 설정에서 2.4GHz를 켜야 합니다.
MyWiFi
연결 가능
MyWiFi_5G
연결 안 됨
Notes: [3분] 필요한 것은 이름과 비밀번호 둘
오늘 준비물은 두 가지입니다. 공유기 이름과 비밀번호.
왼쪽. 공유기 이름을 SSID라고 부릅니다. 여러분 휴대폰에서 Wi-Fi 목록 열면 쭉 뜨는 그 이름이에요.
[지시] 칠판에 적어 둔 학교 공유기 이름을 다시 확인시킨다.
여기서 첫 번째 실수가 나옵니다. 대소문자와 띄어쓰기요. 사람 눈에는 비슷해 보여도 보드는 한 글자만 달라도 못 찾습니다. 그대로 옮겨 적으세요.
오른쪽. 비밀번호입니다. 이건 코드 안에 글자 그대로 적을 겁니다.
[발문] 코드에 비밀번호를 적어 두면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?
파일을 남에게 보내거나 제출하면 비밀번호도 같이 갑니다. 뒤에 주의사항에서 다시 이야기하겠습니다.
[지시] 아래 붉은 박스를 강조한다. 오늘 실습 실패의 큰 원인이다.
그리고 오늘 가장 중요한 제약이 아래에 있습니다. 이 보드는 2.4기가헤르츠만 됩니다.
요즘 공유기는 이름이 두 개씩 뜨죠. 그냥 이름 하나, 그리고 뒤에 5G가 붙은 이름 하나. 뒤에 5G가 붙은 건 5기가헤르츠 전용이라 이 보드로는 연결이 안 됩니다.
[발문] 그럼 어느 쪽을 골라야 할까요?
5G가 안 붙은 쪽입니다. 아무리 코드를 잘 써도 5G에 붙이려고 하면 절대 연결되지 않아요.

## Slide 7
THREE STEPS
연결은 세 단계로 이루어집니다
켜고, 요청하고, 기다립니다. 코드도 이 순서 그대로입니다.
1
무선을 켠다
wlan.active(True)
보드 안의 무선 칩에 전원을 넣습니다. 켜야 시작됩니다.
2
접속을 요청한다
wlan.connect(name, pw)
이름과 비밀번호를 공유기에 보냅니다. 요청만 하고 바로 넘어갑니다.
3
연결을 확인한다
wlan.isconnected()
정말 연결됐는지 물어봅니다. 참이 될 때까지 몇 초 걸립니다.
세 번째를 빼먹는 실수가 가장 많습니다. 아직 연결되지 않은 상태에서 다음 코드가 실행되면, 주소도 없고 인터넷도 안 됩니다.
Notes: [3분] 연결은 세 단계로 이루어집니다
코드를 보기 전에 순서부터 잡고 가겠습니다. 세 단계입니다.
1번, 무선을 켭니다. active(True). 무선 칩에 전원을 넣는 겁니다. 여러분 휴대폰에서 Wi-Fi 스위치를 켜는 것과 같아요.
2번, 접속을 요청합니다. connect에 이름과 비밀번호를 넣어서요.
[발문] 휴대폰에서 Wi-Fi 비밀번호 입력하고 확인 누르면 바로 연결되나요?
아니죠. 몇 초 동안 "연결 중"이라고 뜹니다. 보드도 똑같습니다.
3번, 그래서 확인이 필요합니다. isconnected를 물어보면 참이나 거짓으로 답해 줍니다.
[지시] 아래 붉은 박스를 짚는다. 이 실수가 오늘 수업의 핵심이다.
여기서 가장 많이 하는 실수가 3번을 빼먹는 겁니다. 요청만 해 놓고 바로 주소를 물어보는 거예요. 그러면 아직 주소를 못 받은 상태라 이상한 값이 나옵니다.
다음 슬라이드에서 그 코드를 직접 보겠습니다.

## Slide 8
CODE 1
공유기에 접속하기
앞에서 본 세 단계를 그대로 코드로 옮깁니다.
wifi.py
import network
from time import sleep
SSID = "school_wifi"
PW = "12345678"
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(SSID, PW)
while not wlan.isconnected():
print("연결 중...")
sleep(1)
print("연결 완료")
print(wlan.ifconfig()[0])
1행
새 모듈 network
무선 기능은 machine이 아니라 network에 들어 있습니다.
4~5행
맨 위에 따로 적는다
이름과 비밀번호를 위에 모아 두면 나중에 고치기 쉽습니다.
7~9행
켜고 요청한다
STA_IF는 공유기에 붙는 방식이라는 뜻입니다.
11~13행
될 때까지 기다린다
연결될 때까지 1초씩 쉬며 반복합니다.
16행
받은 주소를 찍는다
ifconfig()의 첫 번째 값이 우리 보드의 주소입니다.
실행하면 몇 초 동안 "연결 중..."이 찍히다가 주소 한 줄이 나옵니다.
Notes: [4분] 공유기에 접속하기
코드를 봅시다. 열여섯 줄인데 절반은 이미 아는 것들입니다.
1행. import network. 새 모듈입니다. 지금까지 machine에서 Pin, PWM, ADC를 가져왔죠. 무선은 network에 들어 있습니다.
4행과 5행. 공유기 이름과 비밀번호입니다. 여러분 것으로 바꿔 적으세요.
[지시] 칠판의 학교 공유기 이름과 비밀번호를 다시 짚는다. 따옴표 안에 정확히 적게 한다.
[발문] 왜 이걸 맨 위에 따로 적어 뒀을까요?
나중에 다른 곳에 가서 다른 공유기를 쓸 때 이 두 줄만 고치면 되니까요. 코드 여기저기에 흩어져 있으면 찾기 힘듭니다.
7행. wlan이라는 이름을 만듭니다. STA_IF는 스테이션 모드, 그러니까 공유기에 붙는 쪽이라는 뜻이에요.
8행에서 켜고, 9행에서 요청합니다. 앞에서 본 1번, 2번입니다.
11행부터 13행이 3번, 기다리기입니다.
[발문] while not wlan.isconnected() 는 무슨 뜻일까요?
"연결되지 않은 동안"입니다. not은 반대로 뒤집는 말이에요. 연결이 안 된 동안 계속 1초씩 기다리고, 연결되는 순간 이 반복이 끝납니다.
16행. 받은 주소를 찍습니다. ifconfig 뒤에 대괄호 0은 네 개 값 중 첫 번째만 꺼내라는 뜻인데, 다음 슬라이드에서 자세히 봅니다.
[활동] 다 같이 실행한다. 연결에 5초 이상 걸릴 수 있으니 기다리게 한다. 순회하며 오타를 잡아 준다.
실행해 보세요. "연결 중"이 몇 번 찍히다가 숫자가 나오면 성공입니다.

## Slide 9
WHY WAIT
기다리는 코드가 없으면 이렇게 됩니다
connect()는 요청만 하고 끝납니다. 결과를 기다려 주지 않습니다.
기다리지 않으면
wlan.connect(SSID, PW)
print(wlan.ifconfig()[0])
결과 0.0.0.0
아직 주소를 못 받은 상태입니다.
기다리면
while not wlan.isconnected():
sleep(1)
결과 192.168.0.14
연결이 끝난 뒤에 진행합니다.
1
접속은 즉시 끝나지 않는다
보통 2~5초 걸립니다. 휴대폰이 Wi-Fi에 붙을 때와 똑같습니다.
2
connect()는 요청만 한다
요청을 보내고 바로 다음 줄로 넘어갑니다. 답을 기다려 주지 않습니다.
3
not은 "아니면"이라는 뜻
연결이 안 된 동안 반복하고, 연결되는 순간 빠져나옵니다.
Notes: [3분] 기다리는 코드가 없으면 이렇게 됩니다
앞에서 3번을 빼먹으면 안 된다고 했죠. 실제로 어떻게 되는지 보겠습니다.
왼쪽. 요청하자마자 주소를 찍었습니다. 결과가 0.0.0.0이에요.
[발문] 0.0.0.0은 무슨 뜻일까요?
주소가 없다는 뜻입니다. 아직 못 받은 거예요. 오류가 나지 않으니까 더 헷갈립니다. 그냥 이상한 값이 조용히 나옵니다.
오른쪽. 기다리는 반복문을 넣으면 제대로 된 주소가 나옵니다.
아래 카드 세 장이 이유입니다.
첫째, 접속에는 시간이 걸립니다. 보통 2초에서 5초요. 학교처럼 기기가 많으면 더 걸릴 수도 있습니다.
둘째, connect는 요청만 합니다. 우체통에 편지를 넣는 것과 같아요. 넣고 나서 답장이 올 때까지 우체통 앞에 서 있지는 않죠.
셋째, not 이야기입니다. 처음 나오는 말이에요.
[발문] isconnected가 참이면 not을 붙이면 뭐가 되죠?
거짓이 됩니다. while은 조건이 참인 동안 도니까, 연결되는 순간 거짓이 되면서 반복이 끝나요. 자연스럽게 다음 줄로 넘어갑니다.
[활동] 왼쪽 코드를 일부러 한 번 실행시켜 0.0.0.0을 직접 보게 한다. 실패를 눈으로 본 학생이 나중에 스스로 고친다.

## Slide 10
IP ADDRESS
ifconfig()가 알려 주는 네 가지
print(wlan.ifconfig())를 실행하면 값 네 개가 한 줄로 나옵니다.
값
예시
뜻
IP 주소
192.168.0.14
공유기가 우리 보드에 준 주소입니다
서브넷 마스크
255.255.255.0
같은 그룹으로 묶이는 범위를 나타냅니다
게이트웨이
192.168.0.1
바깥으로 나가는 문, 보통 공유기 자신입니다
DNS 서버
168.126.63.1
이름을 주소로 바꿔 주는 곳입니다
오늘 쓰는 것은 첫 번째 하나입니다. 다음 시간에 휴대폰 주소창에 적어 넣을 값이 바로 ifconfig()[0]입니다.
Notes: [3분] ifconfig()가 알려 주는 네 가지
아까 대괄호 0을 붙였죠. 대괄호를 떼고 그냥 ifconfig()를 찍으면 값이 네 개 나옵니다. 하나씩 보겠습니다.
첫 줄. IP 주소. 공유기가 우리 보드에게 준 주소입니다. 오늘 우리가 받으려던 게 이겁니다.
[지시] 각자 화면에 나온 자기 주소를 확인하게 한다. 조마다 숫자가 다르다는 것을 짚는다.
[발문] 옆 사람 주소와 비교해 보세요. 같나요, 다른가요?
앞의 세 덩어리는 같고 마지막 숫자만 다를 겁니다. 같은 공유기에 붙어 있으니까 같은 동네고, 호수만 다른 거예요.
둘째, 서브넷 마스크. 어디까지가 같은 동네인지 정해 주는 값입니다. 오늘은 이 정도만 알고 넘어갑니다.
셋째, 게이트웨이. 바깥으로 나가는 문입니다. 보통 공유기 자신의 주소예요. 끝자리가 1인 걸 보세요.
넷째, DNS 서버. 사람이 쓰는 이름을 숫자 주소로 바꿔 주는 곳입니다. 우리가 주소창에 글자를 쳐도 인터넷이 되는 이유가 여기 있습니다.
[지시] 아래 회색 박스를 짚으며 마무리한다.
오늘 실제로 쓸 건 첫 번째 하나입니다. 이 숫자를 각자 노트에 적어 두세요. 다음 시간에 그대로 씁니다.

## Slide 11
CODE 2
연결을 함수로 묶기
6차시 set_color, 10차시 motor()처럼 연결도 한 줄로 정리합니다.
wifi_func.py
def connect_wifi(name, pw):
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(name, pw)
while not wlan.isconnected():
sleep(1)
print("연결 완료")
return wlan
wlan = connect_wifi(SSID, PW)
print(wlan.ifconfig()[0])
1
return이 새로 나옵니다
함수가 만든 wlan을 밖으로 돌려줍니다. set_color와 달리 돌려줄 것이 있습니다.
2
이름과 비밀번호를 받는다
다른 공유기를 쓸 때는 부를 때 값만 바꾸면 됩니다. 함수 안은 고칠 필요가 없습니다.
3
앞으로는 한 줄이면 끝
이 한 줄이 끝났다는 것은 이미 주소를 받았다는 뜻입니다.
이제 무선을 쓰는 프로그램은 이 한 줄로 시작합니다. 다음 시간 웹 서버 코드도 connect_wifi() 를 부르는 것으로 출발합니다.
Notes: [4분] 연결을 함수로 묶기
이제 익숙한 작업입니다. 6차시에 set_color를 만들었고, 10차시에 motor를 만들었죠. 오늘은 connect_wifi입니다.
안을 보면 새로운 건 없습니다. 방금 쓴 코드를 그대로 def 안에 넣었을 뿐이에요.
[지시] 두 번째 줄부터 여덟 번째 줄까지 들여쓰기가 되어 있음을 짚는다.
다만 오늘 처음 나오는 게 하나 있습니다. 맨 아래 return입니다.
[발문] set_color는 왜 return이 없었을까요?
색을 켜고 끝이었으니까요. 밖으로 돌려줄 게 없었습니다. 그런데 이번엔 다릅니다. wlan을 나중에 또 써야 해요. 주소를 물어볼 때도, 신호 세기를 잴 때도 wlan이 필요합니다.
그래서 함수가 만든 wlan을 밖으로 돌려줍니다. 그게 return입니다.
맨 아랫줄을 보세요. wlan = connect_wifi(SSID, PW). 함수가 돌려준 값을 밖에서 wlan이라는 이름으로 받는 겁니다.
[발문] 이 한 줄이 끝나면 연결은 어떤 상태일까요?
이미 끝난 상태입니다. 기다리는 반복문이 함수 안에 들어 있으니까요. 이 줄이 끝났다는 건 주소를 받았다는 뜻입니다.
[지시] 아래 박스를 짚으며 다음 차시와 연결한다.
앞으로 무선을 쓰는 프로그램은 전부 이 한 줄로 시작합니다. 다음 시간 웹 서버도 마찬가지예요.

## Slide 12
STATUS
연결이 안 될 때는 숫자를 물어봅니다
print(wlan.status())를 찍으면 숫자 하나가 나옵니다. 그 숫자가 원인입니다.
값
이름
뜻
3
STAT_GOT_IP
연결에 성공해 주소까지 받았습니다
1
STAT_CONNECTING
아직 접속을 시도하는 중입니다
-1
STAT_CONNECT_FAIL
접속에 실패했습니다. 다시 시도해 봅니다
-2
STAT_NO_AP_FOUND
그런 이름의 공유기를 찾지 못했습니다
-3
STAT_WRONG_PASSWORD
비밀번호가 틀렸습니다
음수가 나오면 실패입니다. -2는 이름, -3은 비밀번호. 오늘 실패의 대부분이 이 둘입니다.
Notes: [3분] 연결이 안 될 때는 숫자를 물어봅니다
연결이 안 되면 "연결 중"만 계속 찍힙니다. 화면만 봐서는 왜 안 되는지 알 수가 없어요.
그때 쓰는 게 status입니다. print(wlan.status()) 한 줄이면 숫자가 하나 나옵니다.
[지시] 표를 위에서부터 짚는다.
3이면 성공입니다. 주소까지 받은 상태예요.
1이면 아직 시도 중입니다. 조금 더 기다려 보면 됩니다.
여기부터가 중요합니다. 음수는 전부 실패예요.
-1은 접속 실패. 신호가 약하거나 공유기가 바쁠 때 나옵니다. 다시 해 보면 되는 경우가 많습니다.
-2는 그 이름의 공유기를 못 찾았다는 뜻입니다.
[발문] -2가 나오면 뭘 확인해야 할까요?
이름이죠. 오타가 있거나, 대소문자가 다르거나, 아니면 5G가 붙은 이름을 적었을 수도 있습니다.
-3은 비밀번호가 틀린 겁니다. 이름은 찾았는데 문을 못 연 거예요.
[지시] 맨 아래 문장을 강조한다. 이번 차시의 진단 기준이다.
정리하면 이렇습니다. 음수면 실패, -2는 이름, -3은 비밀번호.
8차시에는 scan()이 먼저 볼 곳이었고, 10차시에는 GND였죠. 오늘은 status()입니다. 차시마다 먼저 확인할 곳이 하나씩 정해져 있습니다.

## Slide 13
CODE 3
인터넷에서 현재 시각 받아 오기
연결이 되면 바깥의 정보를 가져올 수 있습니다. 첫 번째는 시각입니다.
clock.py
import ntptime
import time
wlan = connect_wifi(SSID, PW)
ntptime.settime()
t = time.localtime(time.time() + 9 * 3600)
print(t[0], t[1], t[2])
print(t[3], t[4])
1행
새 모듈 ntptime
인터넷의 시간 서버에서 현재 시각을 받아 오는 도구입니다.
6행
보드 시계를 맞춘다
이 줄이 실행되면 보드가 지금 몇 시인지 알게 됩니다.
8행
왜 9를 더하나
받아 온 시각은 세계 표준시입니다. 한국은 9시간 빠릅니다.
10~11행
순서가 정해져 있다
t에는 연·월·일·시·분·초가 순서대로 들어 있습니다.
보드에는 시계가 없습니다. 전원을 껐다 켜면 시각도 사라집니다. 그래서 켤 때마다 인터넷에서 받아 옵니다.
Notes: [4분] 인터넷에서 현재 시각 받아 오기
연결까지 됐으니 이제 바깥에서 뭔가를 가져와 봅시다. 가장 간단한 것이 시각입니다.
1행. ntptime. 인터넷에는 정확한 시각을 알려 주는 서버들이 있습니다. 거기서 받아 오는 도구예요.
4행. 방금 만든 함수로 연결합니다. 이 줄이 끝나면 연결이 끝난 상태죠.
6행. settime. 이 한 줄이 실행되면 보드가 지금 몇 시인지 알게 됩니다.
[발문] 그런데 왜 인터넷에서 시각을 받아 와야 할까요? 보드가 시계를 갖고 있으면 되잖아요.
이 보드에는 시계용 배터리가 없습니다. 전원을 뽑으면 시각을 잊어버려요. 켤 때마다 다시 받아 와야 합니다. 여러분 컴퓨터도 사실 같은 일을 조용히 하고 있습니다.
8행이 오늘의 함정입니다. 9 곱하기 3600을 더했죠.
[발문] 9시간을 왜 더할까요?
받아 온 시각이 세계 표준시라서 그렇습니다. 영국 기준이에요. 한국은 그보다 9시간 빠릅니다. 3600은 한 시간이 몇 초인지고요.
[지시] 실행시켜 시각이 맞는지 확인시킨다. 9를 빼고 실행해 9시간 차이를 눈으로 보게 해도 좋다.
10행, 11행. t 안에는 연, 월, 일, 시, 분, 초가 순서대로 들어 있습니다. 대괄호 0이 연도, 3이 시입니다.
[마무리] 시각을 받아 왔다는 건, 인터넷에서 무엇이든 받아 올 수 있다는 뜻입니다. 날씨나 환율도 원리는 같습니다.

## Slide 14
IMPORTANT
무선을 쓸 때
오늘은 부품이 아니라 정보와 환경을 조심해야 합니다.
O
해야 하는 것
2.4GHz 공유기 이름으로 접속하기
이름과 비밀번호는 코드 맨 위에 모으기
연결을 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가기
안테나(보드 끝 금색 무늬)를 비워 두기
X
절대 하면 안 되는 것
이름 뒤에 5G가 붙은 공유기에 연결 시도
비밀번호가 적힌 파일을 그대로 제출·공유
로그인 화면이 뜨는 공용 Wi-Fi 사용
보드를 금속 위에 올리거나 손으로 덮기
비밀번호는 코드 파일에 그대로 남습니다. 파일을 넘기기 전에 지우거나 가짜 값으로 바꿔 두세요.
Notes: [3분] 무선을 쓸 때
[지시] 화면이 어두워지므로 주의가 모인다. 여기서 한 번 멈춘다.
오늘은 감전이나 부품 손상 이야기가 아닙니다. 정보와 환경 이야기예요.
오른쪽 빨간 쪽부터 보겠습니다.
첫째, 5G가 붙은 이름. 아까 말씀드렸죠. 아무리 기다려도 연결되지 않습니다.
둘째가 오늘 가장 중요한 겁니다. 비밀번호가 적힌 파일을 그대로 넘기는 것.
[발문] 여러분 코드 4행, 5행에 뭐가 적혀 있죠?
공유기 이름과 비밀번호입니다. 그 파일을 친구에게 보내거나 인터넷에 올리면 비밀번호도 같이 갑니다. 실제로 이런 식으로 새는 경우가 아주 많습니다.
과제로 제출할 때는 비밀번호 자리를 지우거나 가짜 값으로 바꿔 두세요.
셋째, 카페나 공항처럼 로그인 화면이 뜨는 Wi-Fi. 사람은 화면에서 동의 버튼을 누를 수 있지만 보드는 못 누릅니다. 연결된 것처럼 보여도 인터넷은 안 됩니다.
넷째, 안테나입니다. 1차시에 이야기했죠. 보드 끝 금색 지그재그 무늬. 거기를 손으로 덮거나 금속 위에 올리면 신호가 약해집니다.
왼쪽 초록 쪽은 그 반대로 하면 됩니다.
[지시] 실습 전에 각자 보드가 금속이나 노트북 몸체 위에 눌려 있지 않은지 확인시킨다.

## Slide 15
PRACTICE
실습 — 연결하고, 눈에 보이게 만들기
화면을 보지 않아도 상태를 알 수 있게, 지금까지 쓴 출력을 함께 씁니다.
1
연결되면 LED 켜기
led = Pin("LED", Pin.OUT)
wlan = connect_wifi(SSID, PW)
led.on()
# 2차시 내장 LED
연결이 끝나야 LED가 켜집니다. 화면을 안 봐도 성공을 알 수 있습니다.
2
도전 — 신호 세기 재기
print(wlan.status('rssi'))
# -40에 가까우면 강함
# -80에 가까우면 약함
# 안테나를 덮어 보세요
손으로 안테나를 덮으면 숫자가 어떻게 변하는지 확인해 봅니다.
3
도전 — 시계 만들기
while True:
t = time.localtime(
time.time() + 32400)
print(t[3], ":", t[4])
sleep(1)
# 32400 = 9 * 3600
인터넷에서 받은 시각으로 1초마다 현재 시각을 찍어 봅니다.
Notes: [6분] 실습 — 연결하고, 눈에 보이게 만들기
세 가지입니다. 첫째는 다 같이, 나머지는 되는 만큼 해 봅시다.
첫째, 연결되면 LED 켜기. 2차시에 쓴 내장 LED입니다. Pin에 따옴표 LED라고 적는 그거요.
[발문] led.on()을 connect_wifi 앞에 두면 어떻게 될까요?
연결도 되기 전에 켜지겠죠. 그러면 아무 의미가 없습니다. 반드시 뒤에 두세요.
이렇게 해 두면 노트북 화면을 안 봐도 됩니다. LED가 켜지면 연결된 겁니다. 나중에 보드만 어디 놓고 쓸 때 아주 유용해요.
둘째, 신호 세기. rssi라고 합니다. 음수로 나오는데 0에 가까울수록 강합니다.
[활동] 안테나를 손으로 감싸 보게 하고 값의 변화를 읽게 한다. 창가와 복도 쪽 조의 값을 비교해도 좋다.
셋째는 도전입니다. 아까 받은 시각을 1초마다 찍는 겁니다. 3차시에 LED 깜빡일 때 쓴 while True와 똑같은 구조예요.
[지시] 5분 실습. 순회한다. 첫째까지만 해도 충분하다고 안내한다. 연결이 안 되는 조는 status()부터 찍게 한다.
[발문] 셋째 코드에서 32400은 어디서 나온 숫자일까요?
9 곱하기 3600입니다. 미리 계산해서 적어 둔 거예요. 아래 주석에 적어 뒀습니다.

## Slide 16
TROUBLESHOOTING
연결이 안 될 때
먼저 wlan.status()를 찍어 보세요. 숫자가 원인을 말해 줍니다.
증상
원인
해결
계속 연결 중만 나온다
status()가 -2 · 이름을 못 찾음
이름의 대소문자·띄어쓰기와 5G 여부를 봅니다
계속 연결 중만 나온다
status()가 -3 · 비밀번호 오류
비밀번호를 한 글자씩 다시 확인합니다
주소가 0.0.0.0으로 나온다
기다리지 않고 출력했다
isconnected() 반복문을 넣습니다
연결은 되는데 자주 끊긴다
신호가 약하다
안테나를 덮지 말고 공유기 가까이로 옮깁니다
ntptime에서 오류가 난다
연결 전에 불렀다
연결이 끝난 뒤에 settime()을 부릅니다
코드를 의심하기 전에 status()부터 찍으세요. 오늘 문제의 대부분이 이름과 비밀번호입니다.
Notes: [3분] 연결이 안 될 때
오늘 문제는 거의 두 가지입니다. 이름과 비밀번호.
1위와 2위가 같은 증상입니다. "연결 중"만 계속 나와요. 화면만 봐서는 구분이 안 됩니다.
[발문] 그럼 어떻게 구분하죠?
status()를 찍으면 됩니다. -2면 이름을 못 찾은 거고, -3이면 비밀번호가 틀린 겁니다.
3위. 주소가 0.0.0.0으로 나오는 경우. 아까 봤죠. 기다리지 않고 출력한 겁니다. 반복문을 넣으세요.
4위. 연결은 되는데 자꾸 끊기는 경우. 신호 문제입니다. 안테나를 덮고 있지 않은지, 보드가 금속 위에 있지 않은지 보세요.
5위. ntptime에서 오류가 나는 경우. 연결이 끝나기 전에 시각을 요청한 겁니다. 순서를 바꾸세요.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다.
정리하면, 코드를 의심하기 전에 status()부터 찍으세요. 숫자 하나면 어디를 고쳐야 할지 바로 나옵니다.

## Slide 17
WRAP-UP
오늘 한 일 정리
책상 위에만 있던 보드가 바깥과 이어졌습니다.
1
선을 끊었다
USB는 이제 전원용일 뿐입니다. 값이 오가는 길이 하나 늘었습니다.
2
주소를 받았다
공유기가 준 IP 주소로 다른 기기가 우리 보드를 찾아올 수 있습니다.
3
바깥에서 값을 가져왔다
인터넷에서 현재 시각을 받아 보드의 시계를 맞췄습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면
연결은 요청이 아니라, 주소를 받아야 끝난다.
Notes: [2분] 오늘 한 일 정리
세 문장입니다.
첫째, 선을 끊었습니다. USB는 이제 전원 공급과 코드 전송용일 뿐이에요. 값이 오가는 길이 하나 더 생겼습니다.
둘째, 주소를 받았습니다. 각자 받은 주소 노트에 적어 두셨죠? 다음 시간에 씁니다.
셋째, 바깥에서 값을 가져왔습니다. 현재 시각이요. 우리 보드가 처음으로 인터넷에서 뭔가를 받아 온 겁니다.
[발문] 1차시에 임베디드 시스템은 입력, 처리, 출력의 반복이라고 했죠. 오늘 뭐가 하나 더 붙었을까요?
통신입니다. 1차시 그림에 그렇게 그려 놨었죠. 오늘 그 칸이 채워졌습니다.
[지시] 하단 붉은 박스를 짚으며 마무리한다.
오늘 딱 하나. 연결은 요청이 아니라 주소를 받아야 끝난다.
[마무리] 각자 받은 IP 주소를 노트나 휴대폰에 적어 두게 한다. 다음 시간 첫 활동에서 바로 쓴다.

## Slide 18
NEXT
다음 시간 — 휴대폰으로 보드 조종하기
마지막 차시입니다. 오늘 받은 주소로 여러분 휴대폰이 보드를 찾아옵니다.
1
보드 안에 웹 서버 만들기
작은 웹사이트가 이 보드 안에서 돌아갑니다.
2
휴대폰 브라우저로 접속
오늘 받은 IP 주소를 주소창에 그대로 적으면 보드가 만든 화면이 뜹니다.
3
버튼으로 LED와 모터 켜기
화면의 버튼을 누르면 보드가 그 명령을 받아 실제로 움직입니다.
12차시 미리보기
import socket
s = socket.socket()
s.bind(('', 80))
s.listen(1)
1차시에 보여 드린 그림의 마지막 칸입니다.
다음 시간 준비물
노트북 · Pico 2 W · 휴대폰 · 오늘 쓴 키트 그대로 (휴대폰도 같은 공유기에 연결해 오세요. 새 부품은 없습니다)
Notes: [2분] 다음 시간 — 휴대폰으로 보드 조종하기
드디어 마지막 차시입니다.
오늘 우리는 주소를 받았습니다. 그런데 주소만 있고 아무도 찾아오지 않으면 소용이 없죠.
다음 시간에는 보드 안에서 웹 서버를 돌립니다. 보드가 누군가 찾아오기를 기다리는 프로그램이에요. 작은 웹사이트가 이 손바닥만 한 보드 안에서 돌아갑니다.
[발문] 그 웹사이트에 어떻게 들어갈까요?
오늘 받은 IP 주소를 휴대폰 주소창에 적으면 됩니다. 그러면 보드가 만든 화면이 뜹니다.
그 화면에 버튼을 만들 거예요. 누르면 LED가 켜지고, 모터가 돕니다. 여러분 휴대폰이 리모컨이 되는 겁니다.
[지시] 1차시 16번 슬라이드의 흐름도를 언급한다.
1차시에 그림 하나 보여 드렸죠. 센서, 피코, 와이파이, 웹 서버, 스마트폰. 다음 시간에 그 마지막 칸이 채워집니다.
[마무리] 준비물 공지 — 새 부품은 없습니다. 다만 휴대폰을 학교 공유기에 미리 연결해 오세요. 보드와 휴대폰이 같은 공유기에 있어야 서로 찾을 수 있습니다.
그리고 오늘 받은 IP 주소, 꼭 적어 오세요.