## Slide 1
임베디드 랩 · 7차시
아날로그 입력
ADC
눌렸다·아니다가 아니라 '얼마나'를 읽습니다
가변저항 · 전압 분배 · read_u16 · GP26
read_u16()
41520
0 ~ 65535
Notes: [2분] 표지 — 아날로그 입력 (ADC)
[지시] 지난 시간 RGB 회로를 그대로 꺼내게 한다. 가변저항을 배부한다.
4차시에 버튼으로 입력을 배웠죠. 그런데 버튼은 답이 두 개뿐이었습니다. 눌렸다 아니면 안 눌렸다.
[발문] 그런데 세상에는 두 가지로 안 나뉘는 게 많죠. 뭐가 있을까요?
온도, 밝기, 소리 크기, 볼륨. 이런 건 '얼마나'가 있습니다. 이걸 아날로그라고 합니다.
오늘은 그 '얼마나'를 읽습니다. 화면 오른쪽 그림 보세요. 손잡이를 돌리면 숫자가 나옵니다. 0에서 65535 사이의 값이요.
이 숫자 범위, 어디서 많이 봤죠? 지난 두 시간 동안 LED 밝기 정할 때 쓴 그 범위입니다. 오늘 이게 아주 편리하게 쓰입니다.
1차시 핀 배치도에서 GP26, 27, 28만 아날로그가 된다고 했던 거 기억하시나요. 드디어 그 세 핀을 씁니다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
디지털과 아날로그
0·1로 나뉘는 것과 그렇지 않은 것을 구분한다
02
ADC가 하는 일
아날로그 전압을 숫자로 바꾸는 과정을 이해한다
03
가변저항 읽기
다리 세 개를 어떻게 연결하는지 알고 값을 읽는다
04
값의 해상도
0~65535로 보이지만 실제 단계는 4096개임을 안다
05
읽은 값으로 제어
손잡이를 돌린 만큼 LED 밝기가 바뀌게 만든다
Notes: [2분] 오늘 배울 것
다섯 가지입니다.
첫째, 디지털과 아날로그의 차이. 개념부터 잡고 갑니다.
둘째, ADC가 하는 일. 이름 그대로 아날로그를 디지털로 바꾸는 장치예요.
셋째, 가변저항. 다리가 세 개인데 어디에 뭘 연결하는지가 오늘의 고비입니다.
넷째, 값의 해상도. 조금 어려운 얘긴데 1차시에 예고했던 12비트 이야기가 여기서 나옵니다.
다섯째, 읽은 값으로 LED를 제어합니다. 오늘의 목표 지점이에요.
오늘은 드디어 입력이 '정도'를 갖습니다. 그러면 만들 수 있는 게 확 늘어납니다.

## Slide 3
RECAP
지난 시간 요약
6차시에는 세 값으로 색을 만들었습니다. 오늘은 그 값을 손잡이로 정합니다.
공통 다리
가장 긴 것
RGB LED의 공통은 GND로 갑니다.
PWM 세 개
R·G·B 각각
채널마다 저항을 하나씩 넣습니다.
× 257
값 변환
0~255를 0~65535로 바꿉니다.
set_color
함수로 묶기
세 줄을 한 줄로 줄였습니다.
지난 시간 회로는 그대로 두세요. 오늘은 가변저항만 빈자리에 추가로 꽂습니다. RGB LED는 빼지 않습니다.
Notes: [2분] 지난 시간 요약
지난 시간 네 가지만 짚습니다.
RGB LED의 공통 다리는 가장 긴 것, GND로 간다. PWM 세 개를 쓴다. 색 값은 257을 곱해 변환한다. 그리고 그걸 set_color 함수로 묶었죠.
[지시] 회로 확인 시간을 3분 준다. set_color(255, 0, 0)으로 빨간불이 켜지는지 확인시킨다.
오늘은 그 회로를 그대로 씁니다. 빼지 마세요. 가변저항만 빈자리에 추가로 꽂을 겁니다.
지난 시간 코드도 살려 두면 좋습니다. 오늘 실습에서 set_color를 다시 쓸 거예요.

## Slide 4
CONCEPT
디지털과 아날로그
버튼은 두 가지 답만 줍니다. 그런데 세상의 많은 것은 그렇게 나뉘지 않습니다.
디지털 · 4차시의 버튼
0 또는 1
0
1
중간이 없습니다
아날로그 · 오늘의 손잡이
그 사이 모든 값
0 → 중간의 수많은 값 → 최대
정도를 그대로 읽습니다
디지털에 가까운 것
버튼, 스위치, 자석 감지
아날로그에 가까운 것
밝기, 온도, 소리, 거리, 무게
1차시에서 한 말
"디지털 신호는 두 상태뿐입니다"
Notes: [4분] 디지털과 아날로그
먼저 개념을 분명히 합시다.
4차시에 버튼을 읽었죠. 값이 0 아니면 1이었습니다. 중간이 없었어요. 반쯤 눌렀다는 건 없습니다. 이런 걸 디지털이라고 합니다.
그런데 오른쪽을 보세요. 손잡이를 돌리는 건 다릅니다. 조금 돌릴 수도 있고 많이 돌릴 수도 있어요. 그 사이에 무수히 많은 위치가 있습니다. 이게 아날로그입니다.
[발문] 우리 주변에서 아날로그인 걸 세 개만 말해 볼까요?
밝기, 온도, 소리 크기, 거리, 무게. 다 정도가 있죠.
1차시에 제가 이렇게 말했습니다. 디지털 신호는 두 가지 상태만 있다고요. 맞는 말입니다. 그런데 오늘 우리는 그 두 가지밖에 못 다루는 보드로 아날로그를 읽으려고 합니다.
[발문] 두 가지만 아는 보드가 어떻게 중간값을 읽을까요?
5차시에 비슷한 문제를 풀었죠. 그때는 출력이었고 답이 PWM이었습니다. 오늘은 입력이고, 답은 ADC입니다.

## Slide 5
ADC
ADC — 전압을 숫자로 바꿔 주는 장치
Analog to Digital Converter. 보드 안에 이미 들어 있는 부품입니다.
0 ~ 3.3V
핀에 걸린 전압
ADC
칩 안에 들어 있음
0 ~ 65535
코드에서 읽는 숫자
read_u16()
이 명령 하나로 지금 핀에 걸린 전압을 숫자로 받아 옵니다.
1
전압을 잰다
그 순간 핀에 몇 볼트가 걸려 있는지 측정합니다.
2
숫자로 바꾼다
0V는 0, 3.3V는 65535. 그 사이는 비례해서 나옵니다.
3
코드가 받는다
read_u16()을 부를 때마다 지금 값을 하나 돌려줍니다.
5차시의 PWM이 숫자를 전압처럼 내보내는 장치였다면, ADC는 반대로 전압을 숫자로 들여오는 장치입니다.
Notes: [3분] ADC — 전압을 숫자로 바꿔 주는 장치
ADC는 Analog to Digital Converter의 줄임말입니다. 아날로그를 디지털로 바꾸는 변환기예요.
하는 일은 딱 하나입니다. 핀에 걸린 전압을 재서 숫자로 바꿔 줍니다.
화면 위쪽 흐름을 보세요. 왼쪽에 0에서 3.3볼트 사이의 전압이 들어옵니다. ADC가 그걸 재서, 오른쪽으로 0에서 65535 사이의 숫자를 내놓습니다.
0볼트면 0, 3.3볼트면 65535. 그 사이는 비례해서 나옵니다. 1.65볼트면 대략 절반쯤인 32768이 나오겠죠.
그리고 이 ADC는 따로 살 필요가 없습니다. 보드 칩 안에 이미 들어 있어요. 우리는 read_u16()이라고 부르기만 하면 됩니다.
[지시] 하단 문장을 짚으며 5차시와 연결한다.
맨 아래 줄을 보세요. 5차시 PWM 기억나시죠. 숫자를 넣으면 전압처럼 내보내 주는 거였습니다. ADC는 정확히 반대예요. 전압을 넣으면 숫자로 바꿔 줍니다. 나가는 문과 들어오는 문인 셈입니다.

## Slide 6
PINS
아날로그를 읽을 수 있는 핀은 세 개뿐
1차시 핀 배치도에서 청록색으로 칠했던 그 세 핀입니다.
GP26
ADC0
31번 핀
GP27
ADC1
32번 핀
GP28
ADC2
34번 핀
1차시 비교표에서
아날로그 채널 수
UNO 6개
Pico 3개
해상도
UNO 10비트
Pico 12비트
채널은 적고 해상도는 높다
1차시에 아날로그 채널 수는 UNO가 더 많다고 했죠. 대신 Pico는 한 채널을 더 잘게 나눠 읽습니다. 오늘 그 차이를 확인합니다.
Notes: [3분] 아날로그를 읽을 수 있는 핀은 세 개뿐
여기서 1차시 내용이 돌아옵니다.
1차시에 핀 배치도 나눠 드렸죠. 색깔이 네 가지였는데, 청록색이 뭐였는지 기억나시나요?
아날로그 입력이 되는 특별한 핀 세 개였습니다. GP26, GP27, GP28이요.
[지시] 핀아웃 인쇄물을 다시 꺼내게 한다. 31, 32, 34번을 짚게 한다.
물리적으로는 31번, 32번, 34번 핀입니다. 오른쪽 아래쪽에 몰려 있어요.
중요한 건 이겁니다. 다른 핀으로는 아날로그를 못 읽습니다. GP15에 가변저항을 꽂고 ADC로 읽으려고 하면 오류가 납니다. 이 세 핀 중 하나여야 해요.
[지시] 왼쪽 아래 비교 박스를 짚는다.
그리고 1차시 비교표 기억하시나요. 아날로그 항목에서 우노가 이겼다고 했죠. 채널 수가 6개 대 3개였습니다.
그런데 그때 같이 적혀 있던 게 있어요. 비트 수입니다. 우노는 10비트, 피코는 12비트예요. 채널은 적지만 한 채널을 더 잘게 나눠 읽습니다. 이게 무슨 뜻인지는 조금 뒤에 자세히 봅니다.

## Slide 7
COMPONENT
가변저항 — 돌리면 전압이 나뉜다
다리가 세 개입니다. 양 끝에 전원을 걸고, 가운데에서 값을 읽습니다.
3V3
GND
GP26
와이퍼
가운데 다리
손잡이를 돌리면 와이퍼가 위아래로 움직입니다
1
양 끝은 전원
한쪽은 3V3, 다른 쪽은 GND에 연결합니다. 방향은 바꿔도 됩니다.
2
가운데가 읽는 자리
와이퍼라고 부릅니다. 여기를 GP26에 연결해 값을 읽습니다.
3
돌리면 비율이 바뀐다
와이퍼가 GND 쪽이면 0V에 가깝고, 3V3 쪽이면 3.3V에 가까워집니다.
이렇게 전압을 비율로 나누는 것을 전압 분배라고 합니다. 손잡이가 그 비율을 정하는 것입니다.
Notes: [4분] 가변저항 — 돌리면 전압이 나뉜다
[지시] 가변저항을 꺼내 들어 보게 한다. 손잡이를 돌려 보게 한다.
부품을 꺼내 보세요. 손잡이가 달려 있고 다리가 세 개죠.
3차시에 배운 저항은 다리가 두 개였습니다. 이건 세 개예요. 왜 하나 더 있을까요?
안쪽 구조를 보면 이해가 됩니다. 화면 왼쪽 그림처럼 긴 저항 막대가 하나 있고, 그 위를 미끄러지는 접점이 하나 있습니다. 이 접점을 와이퍼라고 불러요. 자동차 와이퍼처럼 움직인다고 해서 붙은 이름입니다.
양 끝 다리는 저항 막대의 양쪽 끝이고, 가운데 다리가 와이퍼입니다.
[발문] 양 끝에 3.3볼트와 0볼트를 걸어 두면, 가운데에서는 몇 볼트가 나올까요?
와이퍼 위치에 따라 달라집니다. 한가운데면 1.65볼트, GND 쪽으로 붙으면 0볼트에 가까워지고, 3.3볼트 쪽으로 붙으면 3.3볼트에 가까워져요.
이렇게 전압을 비율로 나누는 걸 전압 분배라고 합니다. 회로에서 아주 자주 쓰는 방법이에요.
그러니까 손잡이를 돌린다는 건 전압의 비율을 바꾸는 겁니다. 그리고 우리는 그 전압을 ADC로 읽는 거고요.
[활동] 손잡이를 끝까지 양쪽으로 돌려 보게 한다. 걸리는 지점이 양 끝이다.

## Slide 8
WIRING
오늘 만들 회로
RGB LED는 그대로 두고, 빈자리에 가변저항만 추가합니다.
3V3
GND
가변저항
GP26
31번 핀
36번 핀
33번 핀 (AGND)
RGB LED는 그대로
GP13·GP14·GP15와 공통 다리 배선은 지난 시간 그대로 두세요. 오늘은 손대지 않습니다.
부품
한쪽 끝
다른 쪽 끝
1
점퍼선
3V3 (36번 핀)
→
가변저항 한쪽 끝 다리
2
점퍼선
가변저항 가운데 다리
→
GP26 (31번 핀)
3
점퍼선
가변저항 반대쪽 끝 다리
→
GND (33번 핀 · AGND)
GND는 23번을 써도 되지만, 33번 AGND를 쓰면 값이 조금 더 안정적입니다. 아날로그 전용 GND입니다.
Notes: [3분] 오늘 만들 회로
RGB LED 회로는 그대로 두세요. 오늘 손댈 필요 없습니다.
가변저항만 브레드보드 빈자리에 꽂고 점퍼선 세 개를 연결합니다.
위쪽 그림을 보세요. 양 끝 다리에 3.3볼트와 GND, 가운데 다리는 GP26으로 갑니다.
핀 번호를 확인합시다. 3V3은 36번, GP26은 31번, GND는 33번을 쓰겠습니다.
[발문] 왜 GND를 23번이 아니라 33번을 쓸까요?
1차시 핀 배치도를 보면 33번에 AGND라고 적혀 있습니다. 아날로그 전용 GND예요. 아날로그 값은 아주 작은 잡음에도 흔들리기 때문에, 전용 GND를 쓰면 값이 조금 더 안정적입니다.
23번을 써도 동작은 합니다. 다만 33번이 조금 더 낫습니다.
[지시] 핀아웃 인쇄물에서 31, 33, 36번을 짚게 한다. 세 핀 모두 오른쪽 열이라 배선이 편하다는 점을 알려 준다.
세 핀이 모두 오른쪽 열에 몰려 있어서 배선이 편합니다.

## Slide 9
STEP BY STEP
배선하는 순서
부품 하나, 점퍼선 세 개. 오늘 배선은 가장 간단합니다.
1
USB 케이블을 뽑습니다
RGB LED 회로는 건드리지 말고 그대로 둡니다.
2
가변저항을 꽂습니다
다리 세 개가 각각 다른 세로줄에 들어가게 합니다.
3
양 끝 다리를 연결합니다
한쪽은 3V3(36번), 반대쪽은 GND(33번)로.
4
가운데 다리를 연결합니다
와이퍼를 GP26(31번)에 연결합니다.
5
확인한 뒤 USB를 연결합니다
가운데 다리가 GP26으로 갔는지 한 번 더 봅니다.
가운데 다리를 반드시 확인하세요. 끝 다리를 GP26에 연결하면 손잡이를 돌려도 값이 변하지 않습니다.
Notes: [3분] 배선하는 순서
오늘 배선은 지금까지 중 제일 간단합니다. 부품 하나에 점퍼선 세 개예요.
1번. 케이블을 뽑습니다. RGB 회로는 그대로 두세요.
2번. 가변저항을 꽂습니다. 다리 세 개가 각각 다른 세로줄에 들어가야 합니다. 지난 시간 RGB LED와 같은 이유예요.
3번. 양 끝 다리에 3.3볼트와 GND를 연결합니다. 어느 쪽이 3.3볼트든 상관없습니다. 다만 방향이 바뀌면 돌리는 방향과 값이 반대가 돼요. 그건 나중에 바꿔 끼우면 됩니다.
4번. 가운데 다리를 GP26에 연결합니다. 여기가 핵심이에요.
5번. 확인하고 연결합니다.
[지시] 아래 붉은 박스를 강조한다. 오늘 가장 흔한 실수다.
가장 흔한 실수가 가운데 다리를 안 쓰고 끝 다리를 GP26에 연결하는 겁니다. 그러면 손잡이를 아무리 돌려도 값이 안 변해요. 항상 0이거나 항상 최대입니다.
[지시] 순회한다. 배선이 끝난 조는 다음 장 코드를 미리 쳐 두게 한다.

## Slide 10
CODE 1
값이 잘 읽히는지 먼저 확인
4차시 버튼 때와 같습니다. LED는 나중에 붙이고, 값부터 봅니다.
knob_test.py
from machine import ADC, Pin
from time import sleep
knob = ADC(Pin(26))
while True:
v = knob.read_u16()
print(v)
sleep(0.2)
4행
ADC로 감싸기
PWM처럼 Pin을 ADC로 한 번 감쌉니다.
7행
값을 읽는다
read_u16()은 0~65535 사이의 숫자를 돌려줍니다.
8행
화면에 찍기
셸 창에 숫자가 계속 나타납니다.
돌려 보기
손잡이를 천천히
한쪽 끝은 0, 반대쪽 끝은 65535 근처가 됩니다.
이렇게 나와야 정상입니다
왼쪽 끝 0 근처 가운데쯤 32000 근처 오른쪽 끝 65535 근처 값이 몇씩 흔들리는 것은 정상입니다.
Notes: [4분] 값이 잘 읽히는지 먼저 확인
4차시에 배운 순서 그대로입니다. 한꺼번에 다 만들지 말고, 값부터 확인합니다.
코드는 아홉 줄이에요.
1행에서 ADC를 불러옵니다. Pin이랑 같이요.
4행이 핵심입니다. ADC(Pin(26)). 5차시에 PWM(Pin(15)) 했던 것과 똑같은 모양이죠. Pin을 ADC로 한 번 감싸는 겁니다.
7행. read_u16()으로 값을 읽어 v에 담습니다. 이름이 read_u16인 거 잘 보세요. 지난 두 시간 동안 쓴 duty_u16과 짝입니다. 하나는 읽고 하나는 씁니다. 범위도 같아요.
8행에서 화면에 찍고, 9행에서 0.2초 쉽니다.
[지시] 실행시키고 손잡이를 천천히 돌리게 한다.
실행하고 손잡이를 천천히 돌려 보세요. 숫자가 부드럽게 변할 겁니다.
[발문] 양 끝에서 몇이 나오나요?
한쪽 끝은 0 근처, 반대쪽은 65535 근처가 나옵니다. 정확히 0이나 65535가 아닐 수도 있어요. 정상입니다.
그리고 손을 안 대고 가만히 둬도 숫자가 몇씩 왔다 갔다 할 겁니다. 이것도 정상이에요. 왜 그런지는 다음 장에서 설명합니다.

## Slide 11
RESOLUTION
0~65535인데 실제 단계는 4096개
1차시에 '12비트'라고 적어 둔 것의 의미입니다. 숫자 범위와 실제 정밀도는 다릅니다.
값이 변하는 모습을 확대하면
손잡이를 아주 조금씩 돌리면 값이 계단처럼 뜁니다.
1
12비트로 잰다
ADC가 실제로 구분하는 단계는 2의 12제곱, 4096개입니다.
2
16비트로 보여 준다
read_u16()이 그 값을 0~65535 범위로 늘려서 돌려줍니다.
3
그래서 16씩 뛴다
65536 나누기 4096은 16. 값이 16 단위로 움직입니다.
값이 가만히 있어도 조금씩 흔들리는 것은 고장이 아닙니다. 아주 작은 전기 잡음까지 잡아내기 때문입니다. 정밀하게 재려면 여러 번 읽어 평균을 냅니다.
Notes: [4분] 0~65535인데 실제 단계는 4096개
조금 어려운 얘기인데, 1차시에 예고한 12비트가 여기서 나옵니다.
read_u16()이 0에서 65535 사이 값을 돌려주죠. 그럼 65536가지를 구분할 수 있다는 뜻일까요?
아닙니다. Pico의 ADC는 12비트예요. 2의 12제곱, 4096가지만 구분합니다.
[발문] 그럼 왜 65535까지 나올까요?
read_u16이라는 이름 때문입니다. u16, 16비트로 돌려주겠다는 약속이에요. 그래서 4096개짜리 값을 65536 범위로 늘려서 줍니다.
그 결과가 화면 왼쪽 그림입니다. 손잡이를 아주 조금씩 돌리면 값이 부드럽게 변하는 게 아니라 계단처럼 뜁니다. 16씩요. 65536 나누기 4096이 16이니까요.
[지시] 셸 출력을 자세히 보게 하면 실제로 16의 배수로 뛰는 것이 보인다.
실습에서 문제가 되진 않습니다. 4096단계면 충분히 세밀하거든요. 다만 '숫자 범위'와 '실제 정밀도'가 다르다는 걸 알아 두면 좋습니다.
[지시] 하단 박스를 짚는다. 학생들이 고장이라고 생각하기 쉬운 부분이다.
그리고 아까 값이 흔들린다고 했죠. 고장이 아닙니다. ADC가 워낙 예민해서 아주 작은 전기 잡음까지 잡아내는 거예요. 정밀하게 재고 싶으면 여러 번 읽어서 평균을 내면 됩니다.

## Slide 12
MAPPING
읽은 값을 쓸모 있게 바꾸기
0~65535는 사람이 읽기 불편합니다. 필요한 단위로 바꿔 씁니다.
전압으로
3.3V 중 몇 볼트인지
volt = v * 3.3 / 65535
v 가 32768 이면
1.65
퍼센트로
0~100 사이의 정수
pct = v * 100 // 65535
v 가 32768 이면
50
색 값으로
6차시 set_color에 바로
c = v * 255 // 65535
v 가 32768 이면
127
// 는 나눗셈 후 소수점을 버립니다. duty_u16이나 set_color에는 정수만 넣을 수 있으므로 / 대신 // 를 씁니다.
Notes: [4분] 읽은 값을 쓸모 있게 바꾸기
0에서 65535라는 숫자는 사람이 보기에 불편합니다. 그래서 필요한 단위로 바꿔 씁니다.
첫째, 전압으로. v 곱하기 3.3 나누기 65535를 하면 몇 볼트인지 나옵니다. 손잡이를 한가운데 두면 1.65볼트 정도가 나올 거예요.
둘째, 퍼센트로. 100을 곱하고 65535로 나누면 0에서 100 사이가 됩니다.
셋째, 색 값으로. 255를 곱하고 65535로 나누면 0에서 255 사이가 나옵니다. 이건 지난 시간 set_color에 바로 넣을 수 있어요. 실습에서 씁니다.
[지시] 하단 박스의 // 설명을 짚는다. 학생들이 처음 보는 연산자다.
여기서 처음 보는 기호가 하나 있습니다. 나눗셈 기호 두 개, //요.
일반 나눗셈 /는 소수가 나옵니다. 3 나누기 2는 1.5죠. 그런데 //를 쓰면 소수점을 버리고 1이 나옵니다.
[발문] 왜 소수를 버려야 할까요?
duty_u16이나 set_color에는 정수만 넣을 수 있기 때문입니다. 1.5 같은 값을 넣으면 오류가 나요. 그래서 //를 씁니다.
전압 계산에서는 소수가 필요하니까 /를 그대로 썼습니다. 목적에 따라 골라 쓰면 됩니다.

## Slide 13
CODE 2
손잡이로 LED 밝기 조절하기
읽은 값을 그대로 넣기만 하면 됩니다. 범위가 똑같기 때문입니다.
knob_led.py
from machine import ADC, Pin, PWM
from time import sleep
knob = ADC(Pin(26))
led = PWM(Pin(13), freq=1000)
while True:
v = knob.read_u16()
led.duty_u16(v)
sleep(0.05)
1
읽은 값을 그대로
read_u16()도 0~65535, duty_u16()도 0~65535. 변환이 필요 없습니다.
2
GP13은 빨강 채널
지난 시간 RGB LED의 R 다리입니다. 새로 배선할 것이 없습니다.
3
sleep(0.05)
0.05초마다 읽습니다. 너무 자주 읽을 필요는 없습니다.
입력과 출력이 드디어 손으로 이어졌습니다. 손잡이를 돌리면 LED가 즉시 반응합니다. 4차시의 버튼과 5차시의 PWM이 만난 것입니다.
Notes: [4분] 손잡이로 LED 밝기 조절하기
오늘의 목표 지점입니다. 그런데 코드가 놀랄 만큼 짧아요.
[지시] 9행을 짚으며 강조한다. 오늘 가장 기분 좋은 순간이다.
9행을 보세요. led.duty_u16(v). 읽은 값을 그냥 그대로 넣었습니다. 아무 계산도 안 했어요.
[발문] 왜 변환이 필요 없을까요?
범위가 똑같기 때문입니다. read_u16()이 0에서 65535를 주고, duty_u16()이 0에서 65535를 받습니다. 딱 맞아떨어져요.
이게 우연이 아닙니다. 마이크로파이썬이 일부러 이렇게 맞춰 둔 겁니다. 읽은 값을 바로 쓸 수 있게요.
GP13을 쓴 이유는 지난 시간 RGB LED의 빨강 다리가 거기 연결되어 있기 때문입니다. 새로 배선할 게 없어요.
[지시] 실행시킨다. 손잡이를 돌리며 LED가 따라오는 것을 확인시킨다.
실행하고 손잡이를 돌려 보세요.
축하합니다. 지금 여러분이 만든 게 뭔지 아세요? 조광 스위치입니다. 집에 있는 밝기 조절되는 전등 스위치, 그거랑 원리가 같아요.
4차시에 배운 입력과 5차시에 배운 PWM 출력이 오늘 손끝에서 만난 겁니다.

## Slide 14
IMPORTANT
아날로그 입력에서 지켜야 할 것
1차시의 3.3V 규칙이 여기에도 그대로 적용됩니다.
O
해야 하는 것
양 끝은 3V3과 GND에 연결
가운데 다리를 GP26·27·28 중 하나에
값이 조금 흔들리는 것은 그대로 두기
정밀하게 재려면 여러 번 읽어 평균
X
절대 하면 안 되는 것
VBUS(5V)를 가변저항에 연결하기
ADC 핀에 3.3V 넘는 전압 넣기
GP26~28 외의 핀으로 아날로그 읽기
끝 다리를 GP26에 연결하기
ADC 핀도 GPIO입니다. 3.3V를 넘는 전압이 들어가면 칩이 손상되고 되돌릴 수 없습니다.
Notes: [3분] 아날로그 입력에서 지켜야 할 것
[지시] 화면이 어두워지므로 주의가 모인다. 여기서 한 번 멈춘다.
오늘 규칙은 사실 새로운 게 아닙니다. 1차시의 3.3볼트 규칙 그대로예요.
오른쪽 빨간 쪽부터. 첫째, VBUS를 가변저항에 연결하지 마세요. VBUS는 5볼트입니다. 가변저항 양 끝에 5볼트를 걸면 가운데에서 최대 5볼트가 나와요. 그게 그대로 ADC 핀으로 들어갑니다.
[발문] 그러면 어떻게 될까요?
칩이 손상됩니다. ADC 핀도 결국 GPIO예요. 1차시에 GPIO에 5볼트 금지라고 했던 그 규칙이 여기에도 그대로입니다.
둘째도 같은 얘기고요. 셋째, GP26에서 28 외의 핀으로 아날로그를 읽으려 하면 오류가 납니다.
넷째, 끝 다리를 GP26에 연결하는 것. 이건 위험하진 않은데 동작을 안 합니다. 값이 안 변해요.
왼쪽 초록 쪽은 반대로 해야 할 것들입니다. 마지막 줄, 정밀하게 재려면 여러 번 읽어서 평균을 내라는 건 실제 프로젝트에서 아주 많이 쓰는 방법입니다. 열 번 읽어서 10으로 나누면 값이 훨씬 안정적입니다.

## Slide 15
PRACTICE
실습 — 세 가지 도전
지난 시간 RGB LED가 그대로 있으니 색까지 조절할 수 있습니다.
1
손잡이로 흰색 밝기
v = knob.read_u16()
red.duty_u16(v)
green.duty_u16(v)
blue.duty_u16(v)
세 채널에 같은 값을 넣으면 흰색 밝기가 조절됩니다.
2
손잡이로 색 바꾸기
v = knob.read_u16()
c = v * 255 // 65535
set_color(255 - c, c, 0)
빨강에서 초록으로 손잡이를 따라 색이 바뀝니다.
3
도전 — 값에 따라 경고
if v > 45000:
set_color(255, 0, 0)
elif v > 20000:
set_color(255, 255, 0)
else:
set_color(0, 255, 0)
구간에 따라 초록·노랑·빨강으로 바뀌는 신호등을 만들어 보세요.
Notes: [6분] 실습 — 세 가지 도전
지난 시간 RGB LED가 그대로 있으니 오늘은 색까지 조절할 수 있습니다.
첫째, 흰색 밝기 조절입니다. 세 채널에 같은 값을 넣으면 됩니다. 아까 코드에서 한 줄을 세 줄로 늘리는 거예요.
[발문] 세 채널에 같은 값을 넣으면 무슨 색이 나오죠? (답: 흰색. 6차시에서 배운 가산혼합)
둘째, 색 바꾸기. 아까 배운 변환을 씁니다. v를 0에서 255로 줄이고, 그걸 set_color에 넣어요. 화면 코드를 보면 빨강 자리에 255 빼기 c, 초록 자리에 c를 넣었습니다. 손잡이를 돌리면 빨강이 줄면서 초록이 늘어납니다. 6차시 실습에서 한 것과 같은 방식이에요.
셋째는 도전입니다. 구간을 나누는 겁니다. 값이 크면 빨강, 중간이면 노랑, 작으면 초록.
여기서 elif가 나옵니다. else if의 줄임말이에요. 조건이 세 개 이상일 때 씁니다. 4차시에 if와 else만 썼는데, 그 사이에 들어가는 겁니다.
[지시] 5분 실습. 순회한다. 첫째까지만 해도 충분하다고 안내한다. elif는 처음 보는 학생이 많으므로 판서로 한 번 정리해 주면 좋다.
이건 실제로 쓸모가 있습니다. 온도가 높으면 빨강, 적당하면 초록. 다음 시간에 온도 센서를 붙이면 바로 응용할 수 있어요.

## Slide 16
TROUBLESHOOTING
값이 뜻대로 안 나올 때
오늘은 가운데 다리와 양 끝 연결, 두 가지가 대부분입니다.
증상
원인
해결
돌려도 값이 안 변한다
끝 다리를 GP26에 연결
가운데 다리로 옮깁니다
값이 0에서 안 올라간다
3V3 쪽 점퍼선이 빠짐
36번 핀 연결을 확인합니다
돌리는 방향과 반대
3V3과 GND가 바뀜
양 끝 점퍼선을 서로 바꿔 끼웁니다
값이 심하게 튄다
다리가 헐겁게 꽂힘
끝까지 눌러 꽂고 AGND를 씁니다
ADC 오류가 난다
GP26~28이 아닌 핀
세 핀 중 하나로 옮깁니다
LED가 이상하면 print(v)로 값부터 확인하세요. 값이 정상이면 회로가 아니라 코드 문제입니다.
Notes: [3분] 값이 뜻대로 안 나올 때
오늘 원인은 거의 두 가지입니다. 가운데 다리와 양 끝 연결.
1위는 가운데 다리를 안 쓴 경우입니다. 돌려도 값이 안 변하면 이겁니다.
둘째, 값이 0에서 안 올라가면 3.3볼트 쪽이 안 연결된 겁니다.
셋째, 돌리는 방향과 값이 반대면 3.3볼트와 GND가 서로 바뀐 거예요. 두 점퍼선을 바꿔 끼우면 됩니다. 이건 틀린 게 아니라 취향 문제이기도 합니다.
넷째, 값이 심하게 튀면 다리가 헐겁거나 GND를 일반 GND로 쓴 경우입니다. AGND, 33번 핀을 써 보세요.
다섯째, ADC 오류가 나면 핀 번호를 보세요.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 4차시부터 계속 강화해 온 문제 분해 습관이다.
그리고 4차시부터 계속 말한 그 방법. LED가 이상하면 print(v)로 값부터 확인하세요. 값이 정상인데 LED가 이상하면 회로가 아니라 코드 문제입니다. 문제를 반으로 쪼개는 겁니다.

## Slide 17
WRAP-UP
오늘 한 일 정리
입력이 드디어 '정도'를 갖게 되었습니다.
1
아날로그를 읽었다
0과 1이 아니라 그 사이의 값을 그대로 읽는 법을 배웠습니다.
2
범위를 이어 붙였다
read_u16과 duty_u16의 범위가 같아 변환 없이 이었습니다.
3
값을 바꿔 썼다
전압·퍼센트·색 값으로 바꾸는 방법을 익혔습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면
아날로그는 GP26·27·28, 가운데 다리로 읽는다.
Notes: [2분] 오늘 한 일 정리
세 문장입니다.
첫째, 아날로그를 읽었습니다. 4차시 버튼은 0과 1뿐이었는데, 오늘은 그 사이의 값을 그대로 읽었죠.
둘째, 범위를 이어 붙였습니다. read_u16과 duty_u16이 같은 범위라서 변환 없이 바로 이었어요. 입력과 출력이 손끝에서 연결되는 순간이었습니다.
셋째, 값을 필요한 단위로 바꾸는 법을 배웠습니다. 전압으로, 퍼센트로, 색 값으로. 이건 앞으로 센서를 다룰 때마다 계속 씁니다.
[지시] 하단 붉은 박스를 짚으며 마무리한다.
오늘 딱 하나. 아날로그는 GP26, 27, 28. 가운데 다리로 읽는다.
[지시] 회로는 그대로 두고 보관하게 한다. 다음 시간에는 가변저항 자리에 온습도 센서를 붙인다.

## Slide 18
NEXT
다음 시간 — 온습도 센서와 I2C
손잡이 대신 진짜 센서를 붙입니다. 그리고 선 두 개로 대화하는 법을 배웁니다.
1
진짜 센서를 붙인다
온도와 습도를 재는 센서로 교실의 실제 값을 읽습니다.
2
I2C 통신
선 두 개만으로 여러 센서를 줄줄이 연결하는 방법입니다.
3
주소라는 개념
선을 같이 쓰기 때문에 장치마다 주소가 필요합니다.
8차시 미리보기
from machine import I2C, Pin
i2c = I2C(0, sda=Pin(20),
scl=Pin(21))
print(i2c.scan())
1차시에 예고한 I2C입니다. SDA·SCL 한 쌍만 쓰는 통신 방식입니다.
다음 시간 준비물
노트북 · Pico 2 W · 데이터용 micro USB 케이블 · 오늘 쓴 키트 그대로 (온습도 센서는 추가로 배부합니다)
Notes: [2분] 다음 시간 — 온습도 센서와 I2C
오늘 읽은 건 손잡이였습니다. 사람이 직접 돌리는 거였죠.
다음 시간에는 진짜 센서를 붙입니다. 온도와 습도를 재는 센서예요. 지금 이 교실이 몇 도인지, 습도가 몇 퍼센트인지 여러분 보드가 직접 읽게 됩니다.
그런데 이 센서는 오늘처럼 전압을 읽는 방식이 아닙니다. 센서가 이미 숫자로 계산해서 갖고 있어요. 우리는 그걸 물어봐서 받아 오면 됩니다.
그 물어보는 방법이 I2C입니다. 1차시 특수 기능 표에서 봤던 그거예요. 선 두 개, SDA와 SCL만 쓰는 통신 방식입니다.
[발문] 선 두 개로 여러 장치를 연결하면 문제가 하나 생길 것 같은데, 뭘까요?
누구한테 말하는 건지 구분이 안 되죠. 그래서 장치마다 주소가 있습니다. 다음 시간에 그 주소를 찾는 것부터 시작합니다.
오른쪽 코드의 scan()이 그 명령이에요. 연결된 장치들의 주소를 찾아 줍니다.
[마무리] 준비물 공지 — 키트 그대로 가져오세요. 온습도 센서는 다음 시간에 나눠 드립니다. 오늘 만든 회로는 그대로 두시면 됩니다.