## Slide 1
임베디드 랩 · 8차시
온습도 센서와
I2C 통신
선 두 개로 센서에게 묻고 답을 받습니다
SDA · SCL · 주소 · i2c.scan() · 드라이버
I2C
SDA
SCL
0x38
0x3C
0x68
장치마다 주소가 다릅니다
Notes: [2분] 표지 — 온습도 센서와 I2C 통신
[지시] 지난 시간 회로를 그대로 꺼내게 한다. 온습도 센서와 드라이버 파일을 배부한다.
지난 시간에 가변저항을 읽었죠. 그런데 그건 사람이 손으로 돌리는 거였습니다.
오늘은 진짜 센서를 붙입니다. 온도와 습도를 재는 센서예요. 지금 이 교실이 몇 도인지, 습도가 몇 퍼센트인지 여러분 보드가 직접 읽게 됩니다.
그런데 이 센서는 지난 시간과 방식이 완전히 다릅니다. 전압을 읽는 게 아니라, 센서한테 말을 걸어서 물어봅니다.
화면 오른쪽 그림을 보세요. 선이 두 개 있고 거기에 장치 세 개가 매달려 있죠. 선 두 개만으로 여러 장치와 대화하는 방법, 이게 I2C입니다.
1차시 특수 기능 표에서 I2C를 8차시에 배운다고 했던 거 기억하시나요. 오늘입니다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
두 가지 센서 방식
전압을 읽는 센서와 대화하는 센서의 차이를 안다
02
I2C가 무엇인가
선 두 개로 여러 장치를 연결하는 방식을 이해한다
03
주소라는 개념
장치마다 주소가 필요한 이유와 찾는 법을 안다
04
드라이버 올리기
센서용 파일을 보드에 저장해 import 한다
05
온도와 습도 읽기
교실의 실제 값을 읽어 화면에 표시한다
Notes: [2분] 오늘 배울 것
다섯 가지입니다.
첫째, 센서에는 두 가지 방식이 있다는 것. 지난 시간 것과 오늘 것이 어떻게 다른지부터 봅니다.
둘째, I2C가 무엇인지. 선 두 개로 여러 장치를 연결하는 방식입니다.
셋째, 주소. 선을 같이 쓰니까 누구한테 말하는지 구분할 방법이 필요해요.
넷째, 드라이버 올리기. 오늘 새로 배우는 작업입니다. 파일 하나를 보드에 저장할 거예요.
다섯째, 실제 온도와 습도를 읽습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면 세 번째입니다. 주소를 못 찾으면 아무것도 안 됩니다. 그래서 오늘은 scan()이라는 명령부터 시작합니다.

## Slide 3
RECAP
지난 시간 요약
7차시에는 전압을 읽었습니다. 오늘은 센서에게 직접 물어봅니다.
ADC
전압을 숫자로
0~3.3V를 0~65535로 바꿔 읽었습니다.
GP26·27·28
아날로그 전용
이 세 핀에서만 아날로그를 읽습니다.
가변저항
전압 분배
가운데 다리에서 값을 읽었습니다.
값 변환
쓸모 있게
전압·퍼센트·색 값으로 바꿨습니다.
오늘 센서는 ADC를 쓰지 않습니다. GP26·27·28도 쓰지 않습니다. 완전히 다른 방식이니 지난 시간 회로는 그대로 두세요.
Notes: [2분] 지난 시간 요약
지난 시간 네 가지만 짚습니다.
ADC로 전압을 숫자로 바꿔 읽었죠. GP26, 27, 28 세 핀에서만 됐고요. 가변저항의 가운데 다리를 읽었습니다. 그리고 값을 전압이나 퍼센트로 바꿨습니다.
[지시] 회로 확인 시간을 3분 준다. 가변저항이 살아 있는지 print(v)로 확인시킨다.
오늘은 완전히 다른 방식입니다. 아래 박스 보세요. 오늘 센서는 ADC를 안 씁니다. GP26, 27, 28도 안 써요.
[발문] 그럼 전압을 안 읽으면 어떻게 온도를 알까요?
센서한테 물어봅니다. 진짜로요. "지금 몇 도야?" 하고 물으면 센서가 숫자로 대답합니다. 그 방법을 오늘 배웁니다.
지난 시간 가변저항과 RGB LED는 그대로 두세요. 실습에서 다 씁니다.

## Slide 4
TWO KINDS
센서에는 두 가지 방식이 있다
전압을 내보내는 센서와, 계산까지 마치고 숫자로 답하는 센서입니다.
아날로그 센서 · 7차시 가변저항
전압을 내보낸다
센서
전압
보드가 계산
보드가 전압을 재서 직접 계산합니다. 배선이 단순한 대신 코드가 늘어납니다.
디지털 통신 센서 · 오늘의 온습도
숫자로 답한다
센서가 계산
숫자
보드가 받음
센서 안에 이미 칩이 들어 있어 계산까지 끝냅니다. 배선은 늘지만 코드는 더 쉽습니다.
왜 온습도는 이 방식일까
습도를 전압 하나로 표현하기는 어렵습니다. 온도와 습도를 함께 보정해야 정확해지므로, 센서가 계산까지 맡는 편이 낫습니다.
Notes: [4분] 센서에는 두 가지 방식이 있다
오늘 개념의 출발점입니다. 센서에는 크게 두 종류가 있어요.
왼쪽이 지난 시간에 쓴 방식입니다. 센서가 전압을 내보내면 보드가 그걸 재서 계산합니다. 가변저항이 그랬죠. 손잡이 위치에 따라 전압이 달라지고, 우리가 ADC로 읽었습니다.
오른쪽이 오늘 방식입니다. 센서 안에 이미 작은 칩이 들어 있어요. 온도를 재고 계산까지 다 끝냅니다. 그리고 우리가 물어보면 숫자로 대답합니다.
[발문] 어느 쪽이 더 좋아 보이나요?
목적에 따라 다릅니다. 왼쪽은 배선이 단순해요. 선 하나면 되니까요. 대신 계산을 우리가 해야 합니다.
오른쪽은 선이 네 개 필요합니다. 대신 코드가 훨씬 쉬워요. sensor.temperature 하면 바로 섭씨 온도가 나옵니다.
[지시] 하단 박스를 짚는다.
그럼 왜 온습도 센서는 오른쪽 방식일까요? 습도는 전압 하나로 표현하기가 어렵습니다. 정확하게 재려면 온도까지 고려해서 보정해야 하거든요. 그 계산을 센서가 알아서 해 주는 게 훨씬 낫습니다.

## Slide 5
I2C
선 두 개로 여러 장치와 대화하기
SDA와 SCL, 두 선만 있으면 됩니다. 장치를 나란히 붙일 수 있습니다.
Pico 2 W
SDA
SCL
온습도 센서
다른 센서
작은 화면
SDA — 데이터가 오가는 선
묻는 내용과 답이 이 선 하나로 왔다 갔다 합니다.
SCL — 박자를 맞추는 선
언제 읽을지 신호를 주는 선입니다. 보드가 박자를 만듭니다.
여러 장치가 같이 쓴다
선을 새로 늘리지 않고 같은 두 선에 나란히 붙이면 됩니다.
Notes: [4분] 선 두 개로 여러 장치와 대화하기
I2C는 아이 스퀘어드 씨, 또는 그냥 아이 투 씨라고 읽습니다.
핵심은 선이 두 개라는 겁니다. SDA와 SCL.
SDA는 데이터가 오가는 선입니다. 우리가 묻는 내용도 이 선으로 가고, 센서의 답도 이 선으로 옵니다. 한 선으로 양방향이에요.
SCL은 박자를 맞추는 선입니다. 클럭이라고 부릅니다. 언제 읽어야 하는지 신호를 주는 거예요.
[발문] 왜 박자가 필요할까요?
둘이 대화하려면 언제 말하고 언제 들을지 약속이 있어야 하잖아요. 그 약속을 SCL이 담당합니다. 우리 보드가 박자를 만들고 센서가 거기에 맞춥니다.
[지시] 화면 위 그림에서 장치 세 개가 같은 두 선에 매달린 것을 짚는다.
그림을 보세요. 진짜 중요한 건 이겁니다. 장치를 여러 개 붙여도 선은 그대로 두 개예요. 센서를 하나 더 붙이고 싶으면 같은 두 선에 나란히 연결하면 됩니다.
[발문] GPIO를 하나씩 쓰면 핀이 몇 개나 필요할까요? 이 방식은 몇 개죠?
이게 I2C의 힘입니다. 1차시에 GPIO가 26개뿐이라고 했죠. I2C를 쓰면 핀 두 개로 장치를 여러 개 붙일 수 있습니다.
그런데 여기서 문제가 하나 생깁니다. 다음 장입니다.

## Slide 6
ADDRESS
선을 같이 쓰면 이름표가 필요하다
여러 장치가 한 선에 붙어 있으니, 누구에게 말하는지 구분할 방법이 있어야 합니다.
Pico
온습도 센서
0x38
작은 화면
0x3C
실시간 시계
0x68
장치마다 고유한 주소가 붙어 있습니다
1
주소는 공장에서 정해진다
센서를 만들 때 이미 붙어 있습니다. 설명서나 부품 이름으로 확인할 수 있습니다.
2
0x38 은 16진수
0x로 시작하면 16진수라는 뜻입니다. 10진수로는 56입니다.
3
같은 주소 둘은 안 된다
같은 센서 두 개를 붙이면 누구 답인지 구분할 수 없습니다.
그래서 오늘 코드는 주소를 찾는 것부터 시작합니다. 주소를 모르면 말을 걸 수 없습니다.
Notes: [3분] 선을 같이 쓰면 이름표가 필요하다
앞 장에서 장치 여러 개가 같은 선에 붙는다고 했죠.
[발문] 그럼 문제가 하나 생깁니다. 뭘까요?
누구한테 말하는 건지 모른다는 겁니다. 교실에서 그냥 "몇 시야?" 하고 물으면 아무도 대답 안 하죠. 이름을 불러야 합니다.
그래서 I2C 장치에는 주소가 있습니다. 화면을 보세요. 온습도 센서는 0x38, 화면은 0x3C, 시계는 0x68. 각자 다른 주소를 갖고 있습니다.
보드가 "0x38, 지금 몇 도야?" 하고 물으면 그 주소를 가진 센서만 대답합니다. 나머지는 조용히 있어요.
[지시] 0x 표기를 설명한다. 정보 교과의 16진수와 연결된다.
주소 앞에 붙은 0x는 16진수라는 표시입니다. 정보 시간에 배웠죠. 6차시에 색 코드 #FF0000 볼 때 나온 그 16진수입니다. 0x38을 10진수로 바꾸면 56이에요.
[발문] 그럼 같은 센서 두 개를 붙이면 어떻게 될까요?
주소가 같으니까 둘 다 대답합니다. 그러면 신호가 엉켜서 못 씁니다. 실제로는 주소를 바꿀 수 있는 센서도 있는데, 오늘은 다루지 않습니다.
그래서 오늘 코드의 첫걸음은 주소 찾기입니다.

## Slide 7
PINS
I2C에 쓸 수 있는 핀
1차시 핀 배치도에 I2C0 SDA · I2C0 SCL이라고 적혀 있던 그 핀들입니다.
GP20
SDA
데이터
26번 핀
GP21
SCL
박자
27번 핀
다른 핀도 쓸 수 있습니다
I2C0
GP4 · GP5 또는 GP20 · GP21
I2C1
GP2 · GP3 또는 GP26 · GP27
핀 배치도에서 I2C라고 적힌 핀만 가능합니다
오늘은 GP20과 GP21을 씁니다
26번과 27번 핀입니다. 바로 옆 28번이 GND라서 배선이 짧아집니다. 세 핀이 나란히 붙어 있습니다.
SDA와 SCL을 바꿔 꽂으면 동작하지 않습니다. 배선할 때 가장 조심할 부분입니다.
Notes: [3분] I2C에 쓸 수 있는 핀
1차시 핀 배치도를 다시 꺼내 보세요. GP20 옆에 I2C0 SDA, GP21 옆에 I2C0 SCL이라고 적혀 있습니다.
[지시] 핀아웃 인쇄물에서 26, 27, 28번을 짚게 한다.
오늘은 이 두 핀을 씁니다. GP20이 SDA, 데이터 선이고요. GP21이 SCL, 박자 선입니다. 물리적으로 26번과 27번이에요.
바로 옆 28번이 GND입니다. 그래서 세 핀이 나란히 붙어 있어서 배선이 편합니다.
오른쪽 박스를 보면 다른 핀도 쓸 수 있다고 되어 있죠. I2C0은 GP4, GP5로도 되고, I2C1이라는 게 따로 또 있습니다. 다만 아무 핀이나 되는 건 아니에요. 핀 배치도에 I2C라고 적힌 핀만 됩니다.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 오늘 가장 흔한 배선 실수다.
그리고 오늘 제일 조심할 것. SDA와 SCL을 바꿔 꽂으면 안 됩니다. 전기적으로 망가지진 않는데 아예 동작을 안 해요. 배선할 때 두 번 확인하세요.

## Slide 8
WIRING
오늘 만들 회로
센서 다리는 네 개입니다. 전원 두 개와 통신선 두 개를 연결합니다.
온습도 센서
VCC
3V3
GND
GND
SDA
GP20
SCL
GP21
핀 번호
3V3 → 36번 · GND → 28번
GP20 → 26번 · GP21 → 27번
부품
보드 쪽
센서 쪽
1
점퍼선
3V3 (36번 핀)
→
센서의 VCC 다리
2
점퍼선
GND (28번 핀)
→
센서의 GND 다리
3
점퍼선
GP20 (26번 핀)
→
센서의 SDA 다리
4
점퍼선
GP21 (27번 핀)
→
센서의 SCL 다리
센서 기판에 다리 이름이 인쇄되어 있습니다. 순서는 제품마다 다르니 이름을 보고 연결하세요.
Notes: [3분] 오늘 만들 회로
센서를 꺼내 보세요. 작은 기판에 다리가 네 개 나와 있습니다.
기판에 이름이 인쇄되어 있을 거예요. VCC, GND, SDA, SCL. 이 순서가 제품마다 다릅니다. 그러니까 위치로 외우지 말고 인쇄된 이름을 보고 연결하세요.
[지시] 각자 자기 센서에서 네 이름을 찾아 짚어 보게 한다.
VCC는 전원입니다. 3.3볼트, 36번 핀에 연결합니다. VBUS 아닙니다. 5볼트 쓰면 안 돼요.
GND는 28번 핀. SDA는 GP20, 26번. SCL은 GP21, 27번입니다.
26, 27, 28번이 나란히 붙어 있으니 세 선은 금방 연결됩니다. 3.3볼트만 조금 떨어져 있어요.
[발문] 오늘은 저항이 필요할까요?
필요 없습니다. LED가 아니니까요. 센서 기판 안에 필요한 부품이 이미 다 들어 있습니다.

## Slide 9
STEP BY STEP
배선하는 순서
네 줄만 연결하면 됩니다. 이름을 하나씩 확인하며 연결하세요.
1
USB 케이블을 뽑습니다
지난 시간 회로는 그대로 두고 전원만 뺍니다.
2
센서를 브레드보드에 꽂습니다
네 다리가 각각 다른 세로줄에 들어가게 합니다.
3
전원 두 줄을 연결합니다
VCC는 3V3(36번), GND는 GND(28번)로.
4
통신 두 줄을 연결합니다
SDA는 GP20(26번), SCL은 GP21(27번)로.
5
확인한 뒤 USB를 연결합니다
SDA와 SCL이 바뀌지 않았는지 다시 봅니다.
센서 VCC는 반드시 3V3입니다. VBUS(5V)에 연결하면 센서가 손상되고, SDA·SCL로 5V가 흘러 보드까지 위험합니다.
Notes: [3분] 배선하는 순서
오늘 배선은 네 줄입니다.
1번. 케이블을 뽑습니다. 지난 시간 회로는 그대로 두세요.
2번. 센서를 꽂습니다. 네 다리가 각각 다른 세로줄에 들어가야 합니다.
3번. 전원 두 줄. VCC를 3.3볼트에, GND를 GND에.
4번. 통신 두 줄. SDA를 GP20에, SCL을 GP21에.
5번. 확인하고 연결합니다.
[지시] 아래 붉은 박스를 강조한다. 오늘 유일한 안전 이슈다.
오늘 위험한 건 딱 하나예요. VCC를 VBUS에 꽂는 겁니다.
[발문] VBUS는 몇 볼트죠? (답: 5V)
5볼트입니다. 센서가 3.3볼트용인데 5볼트를 걸면 센서가 상합니다. 그리고 더 나쁜 건, 그 센서의 SDA와 SCL로도 5볼트가 나와서 우리 보드 GPIO로 들어갑니다.
[발문] GPIO에 5볼트가 들어가면? (답: 칩이 손상된다)
1차시 규칙 그대로입니다. VCC는 3V3, 36번 핀. 이것만 확인하세요.

## Slide 10
CODE 1
먼저 주소를 찾습니다
센서와 대화하기 전에, 선이 제대로 연결됐는지부터 확인하는 명령입니다.
i2c_scan.py
from machine import I2C, Pin
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
print(i2c.scan())
Shell
>>> print(i2c.scan())
[56]
>>> for a in i2c.scan():
... print(hex(a))
0x38
1
scan()은 출석을 부른다
선에 붙어 있는 장치들의 주소를 모두 찾아 목록으로 돌려줍니다.
2
[] 가 나오면 배선 문제
빈 목록은 아무 장치도 못 찾았다는 뜻입니다. 코드가 아니라 선을 봐야 합니다.
3
56 과 0x38 은 같은 수
파이썬은 10진수로 보여 줍니다. hex()로 바꾸면 익숙한 0x38이 됩니다.
주소가 보이면 배선은 끝난 것입니다. 여기까지 되면 나머지는 쉽습니다.
Notes: [4분] 먼저 주소를 찾습니다
4차시부터 계속 말한 그 순서입니다. 한꺼번에 다 만들지 말고, 되는지부터 확인합니다.
코드는 네 줄이에요.
3행에서 I2C를 만듭니다. 첫 번째 0은 I2C0을 쓰겠다는 뜻이고, sda와 scl에 핀 번호를 적습니다.
4행. i2c.scan(). 이게 오늘의 핵심 명령입니다. 선에 붙어 있는 장치들의 주소를 모두 찾아서 목록으로 돌려줍니다. 출석을 부르는 거예요.
[지시] 실행시킨다. 여기서 안 되는 학생을 반드시 잡고 넘어간다.
실행해 보세요. 대괄호 안에 숫자가 하나 나올 겁니다.
[발문] 뭐가 나왔나요?
56이 나왔죠. 그런데 아까 주소가 0x38이라고 했는데요.
파이썬이 10진수로 보여 줘서 그렇습니다. 같은 숫자예요. 아래처럼 hex()를 씌우면 0x38로 보입니다.
[지시] 셸에서 hex(56)을 쳐 보게 하면 즉시 이해된다.
그리고 가장 중요한 것. 대괄호 안이 비어 있으면, 그러니까 그냥 [] 만 나오면 아무 장치도 못 찾은 겁니다. 이건 코드 문제가 아니라 배선 문제예요. 여기서 멈추고 선부터 다시 보세요.

## Slide 11
DRIVER
센서마다 통역이 필요합니다
주소를 찾았어도 대화 규칙은 센서마다 다릅니다. 그 규칙을 담은 파일이 드라이버입니다.
드라이버가 없으면
센서에 어떤 신호를 보내야 온도가 나오는지,
돌아온 숫자를 어떻게 계산해야 하는지 직접 알아내야 합니다.
설명서를 읽고 수십 줄을 직접 짜야 합니다.
드라이버가 있으면
import ahtx0
print(sensor.temperature)
두 줄이면 끝납니다. 계산은 드라이버가 합니다.
1
파일을 받는다
선생님이 나눠 준 ahtx0.py 파일을 엽니다.
2
보드에 저장한다
2차시에 배운 그대로, 저장 위치를 Raspberry Pi Pico로 고릅니다.
3
import 한다
파일 이름 그대로 import ahtx0 이라고 씁니다.
드라이버는 보드에 저장해야 합니다. 이 컴퓨터에 저장하면 import 할 수 없습니다.
Notes: [4분] 센서마다 통역이 필요합니다
주소를 찾았으니 이제 말을 걸면 될까요? 아직 아닙니다.
주소는 이름일 뿐이에요. 실제로 "몇 도야?"라고 물으려면 어떤 신호를 보내야 하는지, 답으로 온 숫자를 어떻게 계산해야 온도가 되는지를 알아야 합니다. 그건 센서마다 다 다릅니다.
[발문] 그걸 우리가 다 알아내야 할까요?
다행히 아닙니다. 누군가 이미 만들어 둔 파일이 있어요. 그게 드라이버, 또는 라이브러리입니다. 통역사를 한 명 데려오는 셈이죠.
드라이버가 있으면 오른쪽처럼 두 줄이면 끝납니다. sensor.temperature 하면 섭씨 온도가 바로 나와요.
[지시] 여기서 파일 배포와 저장을 실제로 진행한다. 5분 정도 걸린다.
지금 파일을 나눠 드리겠습니다. ahtx0.py라는 파일이에요. 이걸 열어서 저장하는데,
[발문] 어디에 저장해야 할까요?
2차시에 배운 그거죠. Raspberry Pi Pico. 이 컴퓨터에 저장하면 보드가 못 찾습니다. import 할 때 오류가 나요.
파일 이름을 바꾸지 마세요. import 할 때 파일 이름을 그대로 쓰기 때문입니다. ahtx0.py로 저장하면 import ahtx0 이라고 씁니다. 점 py는 빼고요.
[지시] 센서 종류에 따라 파일명과 클래스 이름이 다를 수 있으므로, 배부한 파일에 맞춰 안내한다.

## Slide 12
CODE 2
온도와 습도 읽기
드라이버를 올렸다면 코드는 짧습니다. 물어보고 받아 적으면 됩니다.
temp_humi.py
from machine import I2C, Pin
from time import sleep
import ahtx0
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
sensor = ahtx0.AHT10(i2c)
while True:
print(sensor.temperature)
print(sensor.relative_humidity)
sleep(2)
3행
드라이버 불러오기
보드에 저장한 파일 이름을 그대로 씁니다.
6행
센서 객체 만들기
i2c를 넘겨주면 드라이버가 알아서 대화합니다.
9~10행
값 물어보기
temperature는 섭씨, relative_humidity는 퍼센트입니다.
sleep(2)로 넉넉히 쉬는 이유 온도는 빨리 변하지 않습니다. 너무 자주 물으면 센서가 스스로 데워져 값이 올라갑니다.
Notes: [4분] 온도와 습도 읽기
드라이버를 올렸으면 이제 진짜 쉽습니다.
3행. import ahtx0. 방금 보드에 저장한 파일을 불러옵니다.
6행. sensor = ahtx0.AHT10(i2c). 센서를 하나 만드는 겁니다. 괄호 안에 i2c를 넘겨주면, 그 선으로 대화하라는 뜻이에요.
[지시] 센서 종류에 따라 클래스 이름이 다를 수 있음을 안내한다. 배부한 파일 기준으로 정정한다.
9행과 10행. sensor.temperature 하면 섭씨 온도가, sensor.relative_humidity 하면 습도 퍼센트가 나옵니다. 6차시에 만든 set_color처럼, 안에서 복잡한 계산이 다 일어나고 우리는 결과만 받습니다.
[지시] 실행시킨다. 값이 나오면 잠깐 멈추고 의미를 짚는다.
실행해 보세요. 숫자 두 개가 2초마다 찍힙니다.
[발문] 지금 교실이 몇 도인가요? 창가 조와 안쪽 조 값이 다른가요?
이게 진짜 데이터입니다. 지금 이 순간 이 교실의 실제 온도예요. 여러분이 만든 장치가 세상을 측정한 겁니다.
[활동] 센서에 손을 가까이 대거나 입김을 불어 보게 한다. 값이 올라가는 것이 바로 보인다.
[지시] 하단 박스를 짚는다.
sleep을 2초로 한 이유가 있습니다. 온도는 빨리 안 변해요. 그리고 너무 자주 물으면 센서 자체가 조금씩 데워져서 값이 실제보다 올라갑니다.

## Slide 13
FORMAT
값을 보기 좋게 다듬기
소수점이 열 자리씩 나옵니다. 필요한 만큼만 남기고 단위를 붙입시다.
다듬기 전
24.83719
41.27653
무슨 값인지 알 수 없습니다
다듬은 뒤
온도 24.8 C
습도 41.3 %
바로 읽힙니다
다듬는 방법
t = round(sensor.temperature, 1)
h = round(sensor.relative_humidity, 1)
print("Temp", t, "C", " Humi", h, "%")
round(값, 1)은 소수점 첫째 자리까지만 남깁니다. 온도를 소수점 다섯 자리까지 알 필요는 없습니다.
Notes: [3분] 값을 보기 좋게 다듬기
실행해 보면 숫자가 24.837194... 이런 식으로 길게 나올 겁니다.
[발문] 온도를 소수점 다섯 자리까지 알 필요가 있을까요?
없죠. 센서 자체의 오차가 소수점 첫째 자리 수준이라 그 아래는 의미가 없습니다.
그래서 round를 씁니다. round(값, 1)이라고 하면 소수점 첫째 자리까지만 남깁니다.
그리고 print에 문자열을 같이 넣으면 무슨 값인지 알아보기 쉬워집니다. 콤마로 나열하면 파이썬이 알아서 띄어쓰기까지 해 줍니다.
[지시] 실제로 고쳐서 실행시킨다. 출력이 깔끔해지는 것을 보여 준다.
이렇게 다듬는 습관이 중요합니다. 값이 하나일 때는 괜찮은데, 나중에 센서가 여러 개가 되면 뭐가 뭔지 구분이 안 되거든요.
12차시에 이 값을 웹 페이지에 띄울 겁니다. 그때도 이렇게 다듬은 값을 씁니다.

## Slide 14
IMPORTANT
I2C에서 지켜야 할 것
오늘 문제의 대부분은 전원과 두 통신선, 그리고 저장 위치에서 나옵니다.
O
해야 하는 것
센서 VCC는 3V3(36번)에 연결
SDA는 GP20, SCL은 GP21에 정확히
scan()으로 주소부터 확인하기
드라이버는 Raspberry Pi Pico에 저장
X
하면 안 되는 것
센서 VCC를 VBUS(5V)에 연결
SDA와 SCL을 바꿔 꽂기
같은 주소 센서를 두 개 붙이기
드라이버를 이 컴퓨터에만 저장
scan()에 아무것도 나오지 않으면 코드를 고치지 마세요. 배선 문제입니다.
Notes: [3분] I2C에서 지켜야 할 것
[지시] 화면이 어두워지므로 주의가 모인다. 여기서 한 번 멈춘다.
오늘 문제는 세 군데에서 나옵니다. 전원, 통신선, 저장 위치.
오른쪽 빨간 쪽부터. 첫째, VCC를 VBUS에 연결하는 것. 아까 말한 그거예요. 센서도 상하고 보드도 위험합니다.
둘째, SDA와 SCL을 바꿔 꽂는 것. 이건 안 망가지는데 동작을 안 합니다. scan()에 아무것도 안 나와요.
셋째, 같은 주소 센서 두 개. 오늘은 하나만 쓰니까 해당 없습니다.
넷째, 드라이버를 이 컴퓨터에 저장하는 것. 2차시에 배운 그 실수가 여기서 또 나옵니다. 보드에 저장해야 import가 됩니다.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 오늘 가장 중요한 진단 원칙이다.
그리고 오늘 가장 중요한 문장. scan()에 아무것도 안 나오면 코드를 고치지 마세요. 코드는 멀쩡합니다. 선이 문제예요.
4차시부터 계속 말한 문제 분해입니다. scan()이 되면 배선은 끝난 거고, 그 뒤로 문제가 생기면 코드나 드라이버 쪽입니다. 이 두 단계를 나눠서 보세요.

## Slide 15
PRACTICE
실습 — 세 가지 도전
지금까지 만든 부품이 다 살아 있으니 마음껏 조합해 보세요.
1
온도로 색 바꾸기
t = sensor.temperature
if t > 26:
set_color(255, 0, 0)
elif t > 22:
set_color(0, 255, 0)
else:
set_color(0, 0, 255)
더우면 빨강, 적당하면 초록, 추우면 파랑으로 표시해 보세요.
2
최고·최저 기록하기
high = -100
low = 100
if t > high:
high = t
if t < low:
low = t
수업 시간 동안의 최고·최저 온도를 기억하게 만들어 보세요.
3
도전 — 기준 온도 조절
v = knob.read_u16()
limit = 15 + v * 20 // 65535
if t > limit:
set_color(255, 0, 0)
가변저항으로 기준 온도를 15~35도 사이에서 정하게 해 보세요.
Notes: [6분] 실습 — 세 가지 도전
지금까지 만든 게 다 살아 있습니다. RGB LED, 가변저항, 그리고 오늘의 온습도 센서.
첫째, 온도로 색 바꾸기. 7차시에 배운 elif를 씁니다. 26도 넘으면 빨강, 22도 넘으면 초록, 아니면 파랑.
[발문] 이게 실제로 어디에 쓰일까요?
온실이나 서버실 같은 데서 실제로 씁니다. 한눈에 상태를 알 수 있으니까요.
둘째, 최고 최저 기록하기. 변수 두 개를 만들어 두고, 새 값이 더 높으면 갱신하는 겁니다. high를 처음에 아주 낮은 값으로, low를 아주 높은 값으로 두는 게 요령이에요.
[발문] high를 0으로 두면 어떻게 될까요? (답: 영하일 때 갱신이 안 된다)
셋째는 도전입니다. 7차시 가변저항을 다시 씁니다. 손잡이로 기준 온도를 15도에서 35도 사이로 정하게 하는 거예요. 7차시에 배운 값 변환을 쓰면 됩니다.
[지시] 5분 실습. 순회한다. 첫째까지만 해도 충분하다고 안내한다. 센서에 입김을 불면 값이 금방 올라가므로 확인이 빠르다.
값을 바꿔 확인하려면 센서에 입김을 불어 보세요. 온도랑 습도가 같이 올라갑니다.

## Slide 16
TROUBLESHOOTING
센서가 대답하지 않을 때
scan()이 되는지 아닌지로 문제를 두 갈래로 나눠서 보세요.
증상
원인
해결
scan()이 [] 로 나온다
SDA·SCL이 바뀌었다
GP20이 SDA, GP21이 SCL입니다
scan()이 [] 로 나온다
전원이 연결되지 않았다
VCC와 GND 두 선을 확인합니다
import 오류가 난다
드라이버가 보드에 없다
파일을 Raspberry Pi Pico에 저장합니다
값이 실제보다 높다
센서가 보드 열을 받는다
센서를 보드에서 떨어뜨려 놓습니다
값이 계속 똑같다
너무 자주 읽고 있다
sleep을 2초 정도로 늘립니다
scan()이 주소를 찾으면 배선은 끝난 것입니다. 그 뒤 문제는 드라이버나 코드 쪽입니다.
Notes: [3분] 센서가 대답하지 않을 때
오늘은 진단이 아주 명확합니다. scan()이 기준이에요.
scan()이 빈 목록이면 배선 문제입니다. 원인은 두 가지예요. SDA와 SCL이 바뀌었거나, 전원이 안 들어갔거나.
[발문] 센서에 불이 들어오는 제품이면 뭘 먼저 확인할 수 있죠? (답: 전원 연결)
scan()이 되는데 그다음이 안 되면 드라이버나 코드 문제입니다. import 오류가 나면 파일이 보드에 없는 거예요.
넷째, 값이 실제보다 높게 나오는 경우. 센서가 보드 바로 옆에 있으면 보드 열을 받습니다. 조금 떨어뜨려 놓으세요. 점퍼선을 길게 쓰면 됩니다.
다섯째, 값이 계속 똑같으면 너무 자주 읽는 겁니다. 센서가 내부적으로 갱신할 시간을 줘야 해요.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 8차시의 핵심 진단 원칙이다.
정리하면 이겁니다. scan()이 주소를 찾으면 배선은 끝. 그 뒤는 코드 문제. 이 한 줄로 문제를 반으로 쪼갤 수 있습니다.

## Slide 17
WRAP-UP
오늘 한 일 정리
센서와 대화하는 법을 배웠고, 처음으로 진짜 데이터를 얻었습니다.
1
선 두 개로 대화했다
SDA와 SCL만으로 센서에게 묻고 답을 받았습니다.
2
주소를 찾았다
scan()으로 누가 붙어 있는지 확인하고 시작했습니다.
3
남의 코드를 썼다
드라이버를 올려 복잡한 계산을 맡겼습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면
I2C는 선 두 개, 장치마다 주소.
Notes: [2분] 오늘 한 일 정리
세 문장입니다.
첫째, 선 두 개로 대화했습니다. SDA와 SCL. 장치를 더 붙여도 선은 그대로 두 개예요.
둘째, 주소를 찾는 것부터 시작했습니다. scan()이 오늘 배운 가장 쓸모 있는 명령입니다. 앞으로 어떤 I2C 부품을 쓰든 이걸로 시작하면 됩니다.
셋째, 이게 오늘 진짜 새로운 겁니다. 남이 만든 코드를 가져다 썼어요. 드라이버요. 앞으로 뭔가 새로운 부품을 쓸 때마다 이렇게 합니다. 모든 걸 직접 만들 필요는 없습니다.
[지시] 하단 붉은 박스를 짚으며 마무리한다.
오늘 딱 하나. I2C는 선 두 개, 장치마다 주소.
그리고 오늘 여러분이 얻은 온도와 습도, 이건 진짜 데이터입니다. 12차시에는 이 값을 와이파이로 보내서 스마트폰에서 보게 됩니다. 1차시에 보여 드린 그 그림, 이제 절반쯤 왔습니다.
[지시] 회로는 그대로 두고 보관하게 한다.

## Slide 18
NEXT
다음 시간 — 초음파로 거리 재기
소리를 보내고 돌아오는 시간을 재서 거리를 계산합니다.
1
초음파 센서
사람이 못 듣는 높은 소리를 쏘고 되돌아오는 것을 감지합니다.
2
시간으로 거리 계산
소리의 속도를 알고 있으니, 걸린 시간으로 거리를 구할 수 있습니다.
3
5V 부품 다루기
이 센서는 5V로 동작합니다. 보드를 지키는 방법을 함께 배웁니다.
9차시 미리보기
trig = Pin(16, Pin.OUT)
echo = Pin(17, Pin.IN)
t = time_pulse_us(echo, 1)
# distance = t * 0.0343 / 2
1차시 입력 장치 목록에 있던 마지막 부품입니다. 이걸로 네 가지를 모두 다루게 됩니다.
다음 시간 준비물
노트북 · Pico 2 W · 데이터용 micro USB 케이블 · 오늘 쓴 키트 그대로 (초음파 센서와 저항 2개는 추가로 배부합니다)
Notes: [2분] 다음 시간 — 초음파로 거리 재기
오늘까지 우리가 읽은 것은 버튼, 손잡이, 온습도였습니다.
1차시 네 번째 장에서 입력 장치를 네 가지 적어 뒀던 거 기억하시나요. 버튼, 온습도 센서, 초음파 센서, 가변저항. 세 개는 했고 하나가 남았습니다. 다음 시간에 그 마지막 하나를 합니다.
초음파 센서는 원리가 재밌습니다. 사람이 못 듣는 높은 소리를 쏘고, 그게 벽에 부딪혀 돌아오는 시간을 잽니다. 소리의 속도를 알고 있으니까 시간으로 거리를 계산할 수 있어요. 박쥐가 하는 것과 같은 방식입니다.
오른쪽 코드 마지막 줄을 보세요. 시간에 0.0343을 곱하고 2로 나눕니다.
[발문] 왜 2로 나눌까요?
소리가 갔다가 돌아왔으니까요. 왕복 거리를 잰 겁니다.
그리고 한 가지 더. 이 센서는 5볼트로 동작합니다.
[발문] 그럼 우리 보드에 그냥 연결해도 될까요?
안 됩니다. 1차시 규칙이죠. 그래서 다음 시간에는 5볼트 부품을 3.3볼트 보드에 안전하게 연결하는 방법도 같이 배웁니다. 저항 두 개를 추가로 나눠 드릴 거예요.
[마무리] 준비물 공지 — 키트 그대로 가져오세요. 초음파 센서와 저항은 다음 시간에 배부합니다.