## Slide 1
임베디드 랩 · 3차시
브레드보드와
외부 LED
보드 밖으로 나가 첫 회로를 직접 만듭니다
브레드보드 · 220Ω 저항 · LED 극성 · GP15
Notes: [2분] 표지 — 브레드보드와 외부 LED
[지시] 실습 키트를 조별로 배부한다. 브레드보드, LED, 220Ω 저항, 점퍼선. 아직 꺼내서 만지지 말라고 미리 말해 둔다.
지난 두 시간 동안 우리는 보드 안에서만 놀았습니다. 보드에 원래 붙어 있는 LED 하나를 깜빡이는 게 전부였죠.
오늘은 보드 밖으로 나갑니다. 여러분이 직접 부품을 꽂아서 회로를 만들고, 그 회로에 있는 LED를 코드로 켭니다.
오늘부터는 전기가 실제로 흐릅니다. 그래서 규칙이 하나 늘어납니다. 오늘 딱 하나만 기억하라고 하면 이겁니다 — LED 앞에는 언제나 저항. 이유는 수업 중간에 제대로 설명하겠습니다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
브레드보드 읽기
구멍이 안쪽에서 어떻게 연결되는지 이해한다
02
LED의 극성
긴 다리와 짧은 다리를 구분해 올바른 방향으로 꽂는다
03
저항이 필요한 이유
왜 220Ω인지 계산으로 확인하고 색띠를 읽는다
04
첫 회로 배선하기
GP15 → 저항 → LED → GND 순서로 직접 연결한다
05
코드로 제어하기
핀 번호로 외부 LED를 깜빡이고 신호등을 만든다
Notes: [2분] 오늘 배울 것
다섯 가지입니다.
첫째, 브레드보드를 읽는 법. 이게 오늘의 절반이에요. 이걸 모르면 아무것도 못 꽂습니다.
둘째, LED의 극성. LED는 방향이 있습니다. 거꾸로 꽂으면 안 켜져요.
셋째, 저항이 왜 필요한지. 계산까지 직접 해 볼 겁니다.
넷째, 실제로 배선하기. 다섯째, 코드로 제어하기.
오늘 코드는 지난 시간 것에서 딱 한 글자만 바뀝니다. 진짜예요. 그래서 오늘의 진짜 공부는 코드가 아니라 회로입니다.

## Slide 3
RECAP
지난 시간 요약
2차시에는 환경을 갖추고 보드 안의 LED를 깜빡였습니다. 오늘은 보드 밖의 LED를 켭니다.
Thonny
개발 환경
코드를 쓰고 보드로 보내는 프로그램입니다.
펌웨어
한 번뿐인 작업
MicroPython은 이미 올라가 있습니다.
셸
즉시 실행
한 줄씩 쳐서 바로 확인할 수 있습니다.
저장 위치
Raspberry Pi Pico
이 컴퓨터가 아니라 보드에 저장합니다.
1차시의 3.3V 규칙은 오늘도 그대로입니다. 다만 오늘은 GPIO에서 전기를 '내보내는' 쪽이라 새로운 주의 사항이 하나 더 생깁니다.
Notes: [2분] 지난 시간 요약
지난 시간에 한 것 네 가지만 짚고 갑니다.
토니 설치했고, 펌웨어 올렸고, 셸에서 대화했고, blink.py를 보드에 저장했습니다.
[발문] 저장 위치 어디였죠?
네, Raspberry Pi Pico. 오늘도 똑같습니다.
[지시] 보드를 USB에 연결하고 셸에 프롬프트가 뜨는지 먼저 확인하게 한다. 여기서 안 되는 학생은 지금 잡아야 뒤에서 안 밀린다.
그리고 1차시의 3.3볼트 규칙. 그건 GPIO에 5볼트를 '넣지 마라'는 얘기였죠. 오늘은 반대로 GPIO에서 전기가 나옵니다. 그래서 주의할 게 하나 더 생겨요. 그게 저항입니다.

## Slide 4
PARTS
오늘 쓸 부품 네 가지
키트를 열어 아래 네 가지가 모두 있는지 먼저 확인하세요.
1
브레드보드
납땜 없이 부품을 꽂아 회로를 만드는 판입니다.
1개
2
LED
전기가 흐르면 빛나는 부품. 방향이 있습니다.
1개 (실습 3개)
3
저항 220Ω
전류를 줄여 LED와 핀을 보호합니다.
1개 (실습 3개)
4
점퍼선
보드와 브레드보드를 잇는 전선입니다.
2개 (실습 4개)
확인하고 시작하세요
부품이 하나라도 없으면 지금 손을 들어 주세요. 배선을 시작한 뒤에 빠진 것을 발견하면 처음부터 다시 해야 합니다.
Notes: [3분] 오늘 쓸 부품 네 가지
[지시] 키트를 열게 하고 네 가지를 하나씩 꺼내 들어 보게 한다.
브레드보드. 구멍이 잔뜩 뚫린 하얀 판입니다. 오늘 주인공이에요.
LED. 투명한 머리에 다리 두 개 달린 거요. 자세히 보면 다리 길이가 다릅니다. 이따 중요해집니다.
저항. 아주 작은 원통에 색깔 띠가 그려져 있는 부품입니다. 지금 색깔 한번 보세요. 빨강, 빨강, 갈색이면 맞습니다.
점퍼선. 그냥 전선입니다. 양쪽 끝이 뾰족한 걸로 두 개 챙기세요.
[발문] 다 있는 사람? 없는 사람 손 들어 주세요.
[지시] 지금 다 채워 준다. 중간에 발견하면 배선을 처음부터 다시 하게 된다.

## Slide 5
CONCEPT
브레드보드 — 납땜 없는 실험판
부품 다리를 구멍에 꽂기만 하면 연결됩니다. 잘못 꽂아도 뽑아서 다시 하면 그만입니다.
납땜으로 만들면
기판에 부품을 녹여 붙이는 방식
브레드보드로 만들면
구멍에 꽂기만 하는 방식
준비
인두와 납, 환기 필요
준비
부품과 판만 있으면 됨
수정
떼어 내기 어려움
수정
뽑아서 다시 꽂으면 끝
실수
한 번 틀리면 되돌리기 힘듦
실수
몇 번이든 다시 할 수 있음
용도
완성된 제품에 사용
용도
설계와 실험 단계에 사용
실수해도 괜찮다는 것이 브레드보드의 가장 큰 장점입니다. 오늘 마음 놓고 여러 번 꽂았다 뽑아 보세요.
Notes: [2분] 브레드보드 — 납땜 없는 실험판
브레드보드가 뭔지부터 봅시다. 이름이 좀 이상하죠. 옛날에 빵 자르는 나무 도마 위에 회로를 만들던 데서 온 이름입니다.
원래 회로를 만들려면 납땜을 해야 합니다. 인두를 달궈서 납을 녹여 부품을 기판에 붙이는 거예요. 문제는, 한 번 붙이면 떼기가 아주 번거롭습니다.
브레드보드는 그냥 꽂습니다. 틀리면 뽑아서 다시 꽂으면 돼요. 그래서 설계하고 실험하는 단계에서 씁니다.
[지시] 오른쪽 표 세 번째 줄을 짚는다.
오늘 여러분은 분명히 몇 번 틀릴 겁니다. 괜찮습니다. 뽑아서 다시 꽂으면 돼요. 그게 이 판을 쓰는 이유입니다.

## Slide 6
STRUCTURE
브레드보드 안쪽은 이렇게 연결되어 있다
겉으로는 구멍만 보이지만, 안쪽에는 금속 클립이 정해진 규칙으로 이어져 있습니다.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
+
−
1
2
3
1
전원 레일 — 가로로 길게
위아래 가장자리 두 줄은 한 줄 전체가 연결됩니다. + 와 − 로 표시되어 있고, 여러 부품에 전원을 나눠 줄 때 씁니다.
2
세로 5칸 — 한 묶음
같은 세로줄의 다섯 구멍은 안쪽에서 서로 연결되어 있습니다. 부품 다리를 같은 줄에 꽂으면 연결된 것입니다.
3
중앙 홈 — 경계선
홈의 위쪽과 아래쪽은 이어져 있지 않습니다. 같은 세로 위치라도 홈을 넘으면 별개의 묶음입니다.
정리하면 — 연결하고 싶으면 같은 세로줄에, 연결하고 싶지 않으면 다른 세로줄에 꽂습니다.
Notes: [5분] 브레드보드 안쪽은 이렇게 연결되어 있다
오늘 가장 중요한 장입니다. 여기만 이해하면 나머지는 쉽습니다.
브레드보드는 겉으로 보면 그냥 구멍이 잔뜩 뚫린 판이죠. 그런데 안쪽에 금속 클립이 들어 있어서, 어떤 구멍끼리는 이미 연결되어 있습니다. 규칙이 세 개예요.
[지시] 화면의 붉은 표시를 하나씩 짚어 가며 설명한다.
1번, 맨 위와 맨 아래 가장자리 두 줄. 여기는 가로로 쭉 연결되어 있습니다. 플러스 마이너스 표시가 있죠. 전원을 여러 부품에 나눠 줄 때 씁니다. 오늘은 안 씁니다.
2번, 가운데 부분. 여기가 핵심인데, 세로로 다섯 칸씩 묶여 있습니다. 화면에 빨간 테두리로 표시한 부분이요. 이 다섯 구멍은 안에서 서로 붙어 있어요. 그러니까 여기 아무 데나 꽂아도 같은 곳에 꽂은 겁니다.
3번, 가운데 홈. 이게 경계입니다. 홈 위와 아래는 연결이 끊겨 있어요. 파란 테두리 쪽은 빨간 쪽이랑 별개입니다.
[발문] 그럼 부품 두 개를 연결하고 싶으면 어떻게 꽂아야 할까요?
같은 세로줄에 꽂으면 됩니다. 반대로 연결하고 싶지 않으면 다른 줄에 꽂아야 해요. 이 한 문장이 오늘의 전부입니다.
[활동] 짝과 서로 설명해 보기. 30초.

## Slide 7
CIRCUIT
회로는 전기가 도는 '길'이다
전기는 출발점에서 나와 부품을 지나 돌아옵니다. 길이 한 군데라도 끊기면 아무 일도 일어나지 않습니다.
GP15
220Ω
LED
GND
전류를 줄임
빛으로 소비
출발
도착
1
출발점은 GPIO
코드로 GP15를 HIGH로 만들면 그 핀에서 3.3V가 나옵니다.
2
도착점은 GND
전기는 반드시 GND로 돌아와야 합니다. GND를 빠뜨리면 아무것도 켜지지 않습니다.
3
한 군데만 끊겨도 끝
다리가 헐겁거나 줄을 잘못 꽂으면 길이 끊깁니다. 오류의 대부분이 여기서 나옵니다.
Notes: [3분] 회로는 전기가 도는 '길'이다
회로라는 말이 어렵게 들리는데, 그냥 길입니다.
전기가 어디선가 나와서, 부품을 지나서, 다시 돌아옵니다. 이 길이 한 바퀴 완성되어야 부품이 동작해요.
오늘 우리가 만들 길은 화면에 있는 이겁니다. GP15에서 나와서, 저항을 지나고, LED를 지나서, GND로 돌아옵니다.
[발문] 여기서 GND를 안 연결하면 어떻게 될까요?
길이 안 닫힙니다. 전기가 돌 수가 없어요. 그래서 아무 일도 안 일어납니다. 1차시에 GND는 무조건 연결하라고 했던 게 이 얘기입니다.
세 번째 줄이 오늘 실습에서 제일 자주 생기는 문제예요. 다리가 헐겁게 꽂혀 있거나, 한 칸 옆에 꽂혀 있으면 길이 끊깁니다. 안 켜지면 제일 먼저 이걸 의심하세요.

## Slide 8
POLARITY
LED는 방향이 있습니다
LED는 한쪽 방향으로만 전기를 통과시킵니다. 거꾸로 꽂으면 켜지지 않습니다.
긴 다리
애노드 (+)
짧은 다리
캐소드 (−)
긴 다리는 저항(GPIO) 쪽으로, 짧은 다리는 GND 쪽으로 꽂습니다.
1
다리 길이로 구분
새 LED는 한쪽 다리가 더 깁니다. 긴 쪽이 +입니다.
2
다리를 잘랐다면
몸통 아래쪽 테두리가 한 곳만 평평합니다. 그쪽이 −입니다.
3
거꾸로 꽂으면
켜지지 않을 뿐 대부분 망가지지 않습니다. 다리를 바꿔 꽂으면 됩니다.
안 켜졌을 때 가장 먼저 확인할 것도 이 방향입니다. 뽑아서 뒤집어 꽂아 보세요.
Notes: [3분] LED는 방향이 있습니다
LED 하나 꺼내서 들여다보세요. 다리 두 개 길이가 다르죠?
이게 우연이 아니라 표시입니다. 긴 다리가 플러스, 짧은 다리가 마이너스예요. 어려운 말로는 애노드와 캐소드라고 하는데, 오늘은 길다 짧다로만 기억하셔도 됩니다.
LED는 한쪽 방향으로만 전기가 통합니다. 그래서 거꾸로 꽂으면 안 켜져요.
[발문] 그럼 다리를 잘라서 길이가 같아지면 어떻게 구분하죠?
몸통을 자세히 보세요. 동그란 테두리 중에 한 군데가 평평하게 깎여 있습니다. 그쪽이 짧은 다리, 마이너스입니다.
[지시] 여기서 안심시켜 준다.
그리고 걱정 하나 덜어 드릴게요. 거꾸로 꽂아도 LED가 망가지지는 않습니다. 그냥 안 켜질 뿐이에요. 뽑아서 뒤집어 꽂으면 됩니다. 그러니까 마음 놓고 해 보세요.

## Slide 9
MOST IMPORTANT
저항이 없으면 왜 안 되나?
LED는 스스로 전류를 조절하지 못합니다. 흐르는 만큼 다 받아들이고, 그러다 타 버립니다.
!
저항 없이 연결하면
전류가 제한 없이 흘러 LED가 순식간에 탑니다.
GPIO 핀도 함께 손상될 수 있습니다.
O
저항을 함께 넣으면
전류를 안전한 크기로 줄여 줍니다.
LED도 GPIO 핀도 무사합니다.
그래서 220Ω을 씁니다
3.3V
GPIO 출력
−
2.0V
LED가 쓰는 전압
÷
6mA
안전한 전류
=
약 216Ω
계산 결과
→
220Ω
실제 규격품
GPIO 하나가 감당할 수 있는 전류는 10mA 안팎입니다. 220Ω을 쓰면 약 6mA가 흘러 넉넉히 안전합니다.
Notes: [4분] 저항이 없으면 왜 안 되나?
오늘 딱 하나만 기억하라고 한 그 얘기입니다.
LED는 전구랑 달라요. 전구는 자기가 알아서 적당히 전기를 먹는데, LED는 그게 안 됩니다. 흐르는 만큼 다 받아들여요. 그러다 순식간에 타 버립니다.
그래서 앞에 저항을 넣어서 '이만큼만 흘러라' 하고 제한을 걸어 주는 겁니다.
[지시] 아래 계산 박스를 왼쪽부터 하나씩 짚는다.
값이 왜 220옴인지 계산해 봅시다. 어렵지 않아요.
GPIO에서 나오는 전압이 3.3볼트입니다. 그중에서 LED 자체가 2볼트 정도를 씁니다. 그럼 남는 게 1.3볼트죠. 이 1.3볼트를 저항이 감당합니다.
LED에 흘리고 싶은 전류는 6밀리암페어 정도예요. 그럼 1.3 나누기 0.006 하면 약 216옴이 나옵니다.
그런데 216옴짜리 저항은 안 팔아요. 그래서 가장 가까운 규격품인 220옴을 씁니다.
[발문] 저항을 더 큰 걸 쓰면 어떻게 될까요? (답: 전류가 줄어서 더 어두워진다. 망가지지는 않는다)
정리하면, 저항 없는 LED는 한 번이면 끝입니다. LED 앞에는 언제나 저항.

## Slide 10
READING
저항 색띠 읽는 법
저항에는 숫자 대신 색깔 띠가 그려져 있습니다. 220Ω은 빨강 · 빨강 · 갈색입니다.
1
2
3
4
금색 띠가 오른쪽에 오도록 잡습니다
1번 띠
빨강
숫자 2
2번 띠
빨강
숫자 2
3번 띠
갈색
× 10
4번 띠
금색
오차 ±5%
계산
2 2 × 10 = 220Ω
띠 색이 헷갈리면 저항을 하나 골라 옆 사람 것과 비교해 보세요. 오늘 쓰는 것은 모두 같은 값입니다.
Notes: [3분] 저항 색띠 읽는 법
저항은 너무 작아서 숫자를 못 적습니다. 그래서 색깔 띠로 값을 표시해요.
먼저 방향을 잡습니다. 금색 띠가 있는 쪽을 오른쪽으로 두세요. 그럼 왼쪽부터 1번, 2번, 3번 띠입니다.
1번이 빨강, 숫자로 2입니다. 2번도 빨강, 역시 2. 그래서 앞 두 자리가 22가 됩니다.
3번 갈색은 곱하기 10이라는 뜻이에요. 그래서 22 곱하기 10, 220옴입니다.
마지막 금색은 오차예요. 플러스 마이너스 5퍼센트. 즉 209옴에서 231옴 사이라는 뜻인데, 실용적으로는 신경 안 써도 됩니다.
[활동] 각자 저항을 들고 빨강 빨강 갈색인지 확인하게 한다. 30초.
다 확인하셨나요? 색이 애매하면 옆 사람 것과 비교해 보세요. 오늘 나눠 드린 건 전부 같은 값입니다.

## Slide 11
WIRING
오늘 만들 회로
GP15에서 출발해 저항과 LED를 지나 GND로 돌아오는 길을 만듭니다.
GP15
20번 핀
220Ω
LED
GND
18번 핀
+
−
긴 다리
짧은 다리
부품
한쪽 끝
다른 쪽 끝
1
점퍼선
GP15 (20번 핀)
→
브레드보드 세로줄 A
2
저항 220Ω
세로줄 A
→
세로줄 B
3
LED
세로줄 B — 긴 다리(+)
→
세로줄 C — 짧은 다리(−)
4
점퍼선
세로줄 C
→
GND (18번 핀)
세로줄 A · B · C는 서로 다른 세로줄이면 어디든 괜찮습니다.
Notes: [4분] 오늘 만들 회로
이제 실제로 무엇을 어디에 꽂을지 봅시다.
위쪽 그림이 전체 길입니다. GP15에서 나와서, 저항, LED를 지나 GND로 돌아옵니다.
핀 위치를 먼저 확인하세요. GP15는 물리적으로 20번 핀입니다. USB 반대쪽 끝 왼쪽 맨 아래예요. GND는 그 위로 두 칸, 18번 핀입니다. 1차시에 나눠 드린 핀 배치도 인쇄물 꺼내서 확인하세요.
[지시] 핀아웃 인쇄물을 다시 꺼내게 한다. 실물에서 20번과 18번을 손가락으로 짚게 한다.
아래 표가 배선 순서입니다. 네 줄이에요.
1번, 점퍼선으로 GP15와 브레드보드의 어떤 세로줄을 연결합니다. 이걸 A줄이라고 부를게요.
2번, 저항 한쪽 다리를 A줄에, 다른 쪽 다리를 B줄에 꽂습니다. 저항은 방향이 없으니 아무렇게나 꽂아도 됩니다.
3번, LED의 긴 다리를 B줄에, 짧은 다리를 C줄에 꽂습니다. 여기가 방향이 중요한 곳이에요.
4번, 점퍼선으로 C줄과 GND를 연결합니다.
[발문] 왜 저항과 LED가 B줄을 같이 쓰죠? (답: 같은 세로줄이니까 연결된 것 — 저항 끝과 LED 다리가 이어진다)
맨 아래 작은 글씨. A, B, C는 그냥 이름입니다. 서로 다른 세로줄이기만 하면 몇 번째 줄이든 상관없어요.

## Slide 12
STEP BY STEP
배선하는 순서
순서를 지키면 사고가 나지 않습니다. 전원은 항상 마지막에 넣습니다.
1
USB 케이블을 뽑습니다
전원이 없는 상태에서 배선을 시작합니다.
2
저항을 먼저 꽂습니다
두 다리가 서로 다른 세로줄에 걸치도록 꽂습니다.
3
LED를 꽂습니다
긴 다리는 저항과 같은 줄에, 짧은 다리는 다른 줄에.
4
점퍼선 두 개를 연결합니다
GP15 → 저항 쪽 줄, LED 짧은 다리 쪽 줄 → GND.
5
확인한 뒤 USB를 연결합니다
극성과 GND를 눈으로 한 번 더 보고 전원을 넣습니다.
다리가 헐거우면 안 됩니다. 부품 다리는 구멍에 끝까지 눌러 꽂아야 합니다. 절반만 들어가면 연결되지 않습니다.
Notes: [4분] 배선하는 순서
[지시] 여기서 다 같이 한 단계씩 진행한다. 한 단계 끝날 때마다 손을 들게 해서 속도를 맞춘다.
1번. 케이블부터 뽑습니다. 지금 꽂혀 있는 사람은 뽑으세요. 전기가 흐르는 상태에서 배선을 만지면 순간적으로 합선이 날 수 있습니다.
2번. 저항을 먼저 꽂습니다. 다리 두 개가 서로 다른 세로줄에 가도록요. 같은 줄에 두 다리를 다 꽂으면 저항이 아무 일도 안 하게 됩니다.
[발문] 왜 그럴까요? (답: 같은 줄은 이미 연결되어 있으니 저항을 그냥 건너뛰는 셈이 된다)
3번. LED입니다. 긴 다리를 저항 다리가 있는 줄에 같이 꽂으세요. 짧은 다리는 또 다른 줄에.
4번. 점퍼선 두 개. 하나는 GP15에서 저항이 있는 첫 줄로, 다른 하나는 LED 짧은 다리 줄에서 GND로.
5번. 다 꽂았으면 손 떼고 눈으로 확인합니다. LED 긴 다리 맞는지, GND 연결됐는지. 확인이 끝나면 그때 USB를 꽂습니다.
[지시] 아래 붉은 박스를 강조한다. 헐겁게 꽂힌 다리가 오늘 실습 실패의 1위 원인이다.

## Slide 13
SAFETY RULES
오늘 새로 생긴 규칙
1차시의 3.3V 규칙에 더해, 전기를 내보내는 쪽에서 지켜야 할 것들입니다.
O
해야 하는 것
LED에는 반드시 저항을 함께 쓰기
전원을 뽑은 상태에서 배선 바꾸기
연결한 뒤 눈으로 한 번 더 확인하기
안 켜지면 먼저 LED 방향부터 보기
X
절대 하면 안 되는 것
저항 없이 LED를 GPIO에 바로 꽂기
LED를 3V3 핀에 직접 연결하기
USB를 꽂은 채로 점퍼선 옮기기
GPIO 두 개를 점퍼선으로 직접 잇기
저항 없는 LED 한 번이면 GPIO 핀 하나를 잃을 수 있습니다. LED 앞에는 언제나 저항.
Notes: [3분] 오늘 새로 생긴 규칙
[지시] 화면이 어두워지므로 자연스럽게 주의가 모인다. 여기서 한 번 멈춘다.
1차시에 3.3볼트 규칙을 배웠죠. 그건 GPIO에 5볼트를 넣지 말라는 얘기였습니다. 오늘은 반대로 GPIO에서 전기가 나가는 상황이라 규칙이 하나 늘었습니다.
오른쪽 빨간 쪽부터 봅시다. 네 가지입니다.
첫째, 저항 없이 LED를 GPIO에 바로 꽂지 마세요. 오늘의 핵심입니다.
둘째, LED를 3V3 핀에 직접 연결하지 마세요. 3V3은 항상 켜져 있는 전원이라 코드로 끌 수도 없고, 저항 없이 꽂으면 바로 탑니다.
셋째, USB 꽂은 채로 점퍼선 옮기지 마세요. 1차시에도 한 얘기죠.
넷째, GPIO 두 개를 점퍼선으로 그냥 연결하지 마세요. 하나가 HIGH고 하나가 LOW면 그대로 합선입니다.
[지시] 다 같이 소리 내어 말하게 한다 — "LED 앞에는 언제나 저항"
왼쪽 초록 쪽은 반대로 해야 할 것들이에요. 마지막 줄이 실용적입니다. 안 켜지면 화내지 말고 LED 방향부터 보세요. 열에 여섯은 그겁니다.

## Slide 14
CODE
코드는 한 글자만 바뀝니다
회로가 준비되었다면 코드는 지난 시간 것과 거의 같습니다.
blink_gp15.py
from machine import Pin
from time import sleep
led = Pin(15, Pin.OUT)
while True:
led.toggle()
sleep(0.5)
4행
15 는 GP15를 뜻합니다
내장 LED의 "LED" 자리에 핀 번호를 넣습니다.
6행
무한 반복
전원이 꺼질 때까지 아래 두 줄을 반복합니다.
7행
상태 뒤집기
켜져 있으면 끄고, 꺼져 있으면 켭니다.
8행
0.5초 간격
지난 시간보다 두 배 빠르게 깜빡입니다.
2차시 코드와 비교하면
led = Pin("LED", Pin.OUT) → led = Pin(15, Pin.OUT) 내장 LED는 이름으로, 외부 부품은 핀 번호로 부릅니다.
Notes: [4분] 코드는 한 글자만 바뀝니다
[지시] 회로가 완성된 학생부터 코드를 치게 한다. 아직 배선 중인 학생은 배선을 먼저 끝내게 한다.
회로를 다 만들었으면 이제 코드입니다. 그런데 놀랄 정도로 간단해요.
지난 시간 코드에서 딱 한 군데만 바꿉니다. 4행이요.
지난 시간에는 따옴표 LED라고 썼죠. 그건 보드에 원래 붙어 있는 LED를 부르는 특별한 이름이었습니다. 오늘은 그 자리에 숫자 15를 씁니다. GP15 핀이라는 뜻이에요. 따옴표 없이 그냥 숫자입니다.
[지시] 아래 비교 박스를 짚는다.
정리하면 이겁니다. 내장 LED는 이름으로 부르고, 외부 부품은 핀 번호로 부릅니다. 앞으로 센서를 붙이든 모터를 붙이든 전부 핀 번호를 씁니다.
8행은 0.5초로 바꿨어요. 지난번보다 두 배 빠릅니다. 실행하면 여러분이 만든 LED가 깜빡일 겁니다.
[지시] F5로 실행하게 한다. 저장 위치는 Raspberry Pi Pico임을 다시 상기시킨다.
[발문] 켜진 사람 손 들어 보세요.

## Slide 15
TROUBLESHOOTING
LED가 안 켜질 때
위에서부터 순서대로 확인하세요. 대부분 세 번째 안에서 해결됩니다.
증상
원인
해결
전혀 안 켜진다
LED 방향이 반대
LED를 뽑아 뒤집어 꽂습니다
전혀 안 켜진다
GND 점퍼선이 빠짐
짧은 다리 줄과 GND 연결을 확인합니다
전혀 안 켜진다
다리가 헐겁게 꽂힘
부품 다리를 끝까지 눌러 꽂습니다
코드는 도는데 조용하다
핀 번호가 다름
Pin(15)와 실제 꽂은 핀이 같은지 봅니다
아주 어둡게 켜진다
저항 값이 너무 큼
색띠가 빨강·빨강·갈색인지 확인합니다
배선을 바꿀 때는 반드시 USB를 먼저 뽑습니다. 확인만 하는 것은 꽂은 채로 해도 괜찮습니다.
Notes: [3분] LED가 안 켜질 때
[지시] 이 장을 띄워 두고 순회한다. 학생이 물어보면 답을 주지 말고 이 표를 위에서부터 같이 짚는다.
안 켜지는 경우가 반은 될 겁니다. 정상이에요. 원인은 거의 정해져 있습니다.
1번, LED 방향. 제일 흔합니다. 뽑아서 뒤집어 꽂아 보세요. 이거 하나로 절반이 해결됩니다.
2번, GND 점퍼선. 빠져 있거나 엉뚱한 줄에 꽂혀 있는 경우입니다. 회로는 길이라고 했죠. GND가 없으면 길이 안 닫힙니다.
3번, 다리가 덜 들어간 경우. 겉으로는 꽂힌 것처럼 보이는데 안에서 안 물린 겁니다. 꾹 눌러 보세요.
4번, 코드는 도는데 반응이 없다면 핀 번호를 보세요. 코드는 15인데 실제로는 14번에 꽂았을 수 있습니다.
5번, 아주 어둡게 켜진다면 저항이 너무 큰 겁니다. 색띠 다시 확인하세요.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 배선을 만질 때는 USB부터 뽑는다.

## Slide 16
PRACTICE
실습 — 신호등 만들기
LED 세 개를 각각 다른 핀에 연결해 신호등처럼 동작시켜 봅시다.
traffic.py
from machine import Pin
from time import sleep
red = Pin(15, Pin.OUT)
yellow = Pin(14, Pin.OUT)
green = Pin(13, Pin.OUT)
while True:
red.on(); sleep(3); red.off()
green.on(); sleep(3); green.off()
yellow.on(); sleep(1); yellow.off()
1
LED 세 개를 연결한다
빨강 GP15 · 노랑 GP14 · 초록 GP13. 각각 저항을 하나씩 붙입니다. GND는 하나를 함께 써도 됩니다.
2
순서대로 켜 본다
빨강 3초 → 초록 3초 → 노랑 1초. 왼쪽 코드를 그대로 따라 쳐 보세요.
3
도전 — 깜빡이는 초록
초록이 꺼지기 직전 1초 동안 빠르게 깜빡이게 해 보세요.
세미콜론(;)은 한 줄에 여러 명령을 쓸 때 씁니다. 줄을 나눠 써도 결과는 같습니다.
저항은 LED마다 하나씩 필요합니다. 세 개를 한 저항에 몰아 쓰면 안 됩니다.
Notes: [6분] 실습 — 신호등 만들기
지금까지 만든 걸 확장해 봅시다. LED를 세 개로 늘려서 신호등을 만듭니다.
미션 1. LED 세 개를 각각 다른 핀에 연결하세요. 빨강은 GP15, 노랑은 GP14, 초록은 GP13. 세 핀이 나란히 붙어 있어서 배선이 편합니다.
[지시] 여기서 중요한 것을 강조한다.
저항은 LED마다 하나씩 필요합니다. 세 개를 저항 하나에 몰아 쓰면 안 돼요. GND는 하나만 써도 됩니다. 브레드보드에서 세 LED의 짧은 다리를 같은 줄로 모아서 GND 점퍼선 하나로 연결하면 깔끔합니다.
[발문] GND는 왜 하나만 있어도 될까요? (답: 돌아오는 길은 공유해도 되기 때문. 나가는 길만 따로 필요하다)
미션 2. 코드를 따라 치세요. 빨강 3초, 초록 3초, 노랑 1초 순서입니다. 세미콜론은 한 줄에 여러 명령을 쓸 때 쓰는 건데, 줄을 나눠 써도 똑같이 동작합니다. 편한 대로 하세요.
미션 3은 도전 과제입니다. 초록불이 꺼지기 직전에 깜빡이는 거요. 실제 횡단보도가 그렇게 되어 있죠. for 반복문을 쓰면 됩니다.
[지시] 4분간 실습. 미션 2까지 끝낸 조는 미션 3으로 안내한다. 다 끝낸 조는 다른 조를 도와주게 한다.

## Slide 17
WRAP-UP
오늘 한 일 정리
브레드보드를 읽고, 첫 회로를 만들고, 코드로 제어했습니다.
1
브레드보드를 읽었다
세로 5칸이 한 묶음이고, 중앙 홈이 경계라는 규칙을 배웠습니다.
2
첫 회로를 만들었다
GP15에서 저항과 LED를 지나 GND로 돌아오는 길을 직접 연결했습니다.
3
핀 번호로 제어했다
내장 LED의 이름 대신 숫자 15를 써서 외부 부품을 켰습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면
LED 앞에는 언제나 저항.
Notes: [2분] 오늘 한 일 정리
세 문장으로 정리합니다.
첫째, 브레드보드를 읽을 수 있게 됐습니다. 세로 5칸이 한 묶음, 중앙 홈이 경계. 이 두 문장이면 앞으로 나오는 모든 회로를 꽂을 수 있어요.
둘째, 첫 회로를 직접 만들었습니다. 1차시에 배운 입력, 처리, 출력 중에 오늘도 출력이었죠. 다만 이번엔 보드 밖에 있는 출력이었습니다.
셋째, 핀 번호로 부품을 제어했습니다. 앞으로 센서든 모터든 전부 이 방식입니다.
[지시] 하단 붉은 박스를 짚으며 마무리한다.
그리고 오늘 딱 하나. LED 앞에는 언제나 저항. 다음 시간에도, 학기 끝날 때까지 이건 변하지 않습니다.
[지시] 부품을 키트에 정리해 담게 한다. 브레드보드에 꽂은 것은 그대로 두어도 되고, 보관이 어려우면 뽑아서 담게 한다.

## Slide 18
NEXT
다음 시간 — 버튼으로 입력 받기
오늘은 내보내기만 했습니다. 다음 시간에는 바깥에서 들어오는 신호를 읽습니다.
1
디지털 입력
GPIO를 입력(IN)으로 설정해 버튼이 눌렸는지 읽습니다.
2
풀업·풀다운 저항
버튼을 누르지 않았을 때 값이 흔들리지 않게 잡아 주는 방법입니다.
3
버튼으로 LED 켜기
오늘 만든 LED 회로에 버튼을 더해 입력과 출력을 연결합니다.
4차시 미리보기
from machine import Pin
led = Pin(15, Pin.OUT)
btn = Pin(16, Pin.IN)
# read a button on GP16
OUT 자리에 IN이 들어갑니다. 같은 GPIO를 반대 방향으로 쓰는 것입니다.
다음 시간 준비물
노트북 · Pico 2 W · 데이터용 micro USB 케이블 · 오늘 쓴 키트 그대로 (택트 스위치와 10kΩ 저항은 추가로 배부합니다)
Notes: [2분] 다음 시간 — 버튼으로 입력 받기
오늘까지 우리가 한 건 전부 '내보내기'였습니다. 코드가 시키는 대로 LED가 켜졌죠.
다음 시간에는 반대입니다. 바깥에서 보드로 신호가 들어옵니다. 버튼을 누르면 그걸 코드가 읽는 거예요.
오른쪽 코드 보세요. 오늘 코드에서 딱 한 단어만 다릅니다. Pin.OUT 자리에 Pin.IN이 들어가죠. 같은 GPIO 핀인데 방향만 반대로 쓰는 겁니다. 1차시에 GPIO는 입력으로도 출력으로도 쓸 수 있다고 했던 게 이 얘기입니다.
그리고 풀업, 풀다운이라는 걸 배웁니다. 버튼을 안 누르고 있을 때 핀 값이 제멋대로 흔들리는 문제가 있는데, 그걸 잡아 주는 방법이에요.
[마무리] 준비물은 오늘과 같습니다. 키트 그대로 가져오세요. 버튼과 10킬로옴 저항은 다음 시간에 나눠 드립니다.
[지시] 다음 시간에 오늘 만든 LED 회로를 그대로 쓴다고 알려 준다. 브레드보드에 꽂은 채 보관할 수 있으면 그렇게 하게 한다.