## Slide 1
임베디드 랩 · 1차시
Raspberry Pi
Pico 2 W 입문
마이크로컨트롤러의 개념부터 보드 구조와 핀 배치까지
RP2350 · Wi-Fi · Bluetooth 5.2 · MicroPython
RP2350
Notes: [2분] 표지 — Raspberry Pi Pico 2 W 입문 [지시] 수업 시작 전 보드를 한 명당 하나씩 배부한다. 금속 부분을 만지기 전에 책상 프레임이나 의자 다리에 손을 한 번 대게 한다. 정전기로 칩이 손상될 수 있다. 자, 앞에 하나씩 받은 이 작은 보드를 한번 들어 보세요. 손가락 두 마디 정도밖에 안 되죠. 이름은 라즈베리파이 피코 투 더블유, Raspberry Pi Pico 2 W입니다. 오늘부터 우리가 다룰 물건입니다. 미리 말해 두면, 오늘은 코드를 거의 쓰지 않습니다. 컴퓨터도 아직 안 켭니다. 대신 이 보드가 도대체 어떤 물건인지, 그리고 어떻게 해야 이걸 망가뜨리지 않고 쓸 수 있는지를 배웁니다. 왜 이렇게 하냐면, 이 보드는 잘못 연결하면 한 번에 죽습니다. 되살릴 방법이 없어요. 그래서 첫 시간은 코드보다 안전이 먼저입니다. 다음 시간부터 본격적으로 코드를 씁니다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
마이크로컨트롤러란 무엇인가
PC와 무엇이 다른지, 어디에 쓰이는지 이해한다
02
Pico 2 W와 Arduino UNO
성능과 기능을 비교해 무엇이 달라지는지 안다
03
40핀 핀 배치 읽기
전원 핀과 GPIO를 구분하고 위치를 찾는다
04
3.3V 로직과 안전 수칙
보드를 망가뜨리지 않는 규칙을 익힌다
05
앞으로의 학습 흐름
MicroPython과 무선 기능을 미리 살펴본다
Notes: [2분] 오늘 배울 것 오늘 배울 내용은 다섯 가지입니다. 화면 같이 보면서 읽어 볼게요. 첫째, 마이크로컨트롤러가 뭔지. 둘째, 이 보드와 그 안에 든 칩. 여기서 여러분이 이미 써 본 아두이노 우노와 비교해 볼 겁니다. 셋째, 핀 40개를 읽는 법. 넷째, 3.3볼트 규칙과 안전 수칙. 다섯째, 앞으로 우리가 어디까지 갈 것인지. 이 중에서 오늘 딱 하나만 기억하고 가라고 하면 네 번째입니다. 3.3볼트. 이건 뒤에 가서 다시 얘기하겠습니다.

## Slide 3
CONCEPT
마이크로컨트롤러(MCU)란?
하나의 칩 안에 CPU·메모리·입출력 장치를 모두 담아, 특정한 일 하나를 반복해서 처리하도록 만든 아주 작은 컴퓨터입니다.
PC
일반 컴퓨터
운영체제
Windows, macOS 등이 필요
역할
무엇이든 할 수 있는 만능
부팅
켜는 데 수십 초
소비 전력
수십 ~ 수백 W
가격
수십만 원 이상
MCU
마이크로컨트롤러
운영체제
없어도 됨 · 내 코드가 곧 전부
역할
정해진 일 하나를 정확히
부팅
전원 켜면 즉시 동작
소비 전력
0.1 W 안팎
가격
수천 ~ 수만 원
가전제품, 자동차, 엘리베이터, 세탁기, 신호등 — 우리 주변 대부분의 전자기기 안에는 MCU가 들어 있습니다.
Notes: [3분] 마이크로컨트롤러(MCU)란? [발문] 컴퓨터라고 하면 뭐가 떠오르나요? (노트북, 데스크탑 등 자유롭게 답하게 한다) 네, 보통 그렇죠. 그럼 하나 물어볼게요. 세탁기 안에도 컴퓨터가 들어 있을까요? 엘리베이터는요? 신호등은요? 다 들어 있습니다. 다만 우리가 아는 그 컴퓨터는 아니고, 마이크로컨트롤러, 줄여서 MCU라고 부르는 아주 작은 컴퓨터가 들어 있습니다. 화면 왼쪽이 우리가 아는 컴퓨터, 오른쪽이 MCU입니다. 차이를 하나씩 보면, 가장 중요한 건 첫 줄입니다. 일반 컴퓨터는 윈도우 같은 운영체제가 있어야 돌아가요. 그런데 MCU는 운영체제가 없습니다. 여러분이 짠 코드가 전부입니다. 전원을 켜면 그 코드가 바로 실행되고, 끌 때까지 그것만 반복합니다. 그래서 부팅이 없고, 전기를 거의 안 먹고, 값도 쌉니다. 대신 만능은 아니에요. 정해진 일 하나를 정확히 반복하는 게 MCU의 역할입니다. [활동] 집에 MCU가 들어 있을 것 같은 물건 세 개씩 말해 보기. 30초 정도.

## Slide 4
STRUCTURE
임베디드 시스템은 이렇게 동작한다
앞으로 만드는 모든 것이 이 세 단계의 반복입니다.
INPUT
입력
버튼, 온습도 센서,
초음파 센서, 가변저항
PROCESS
처리
Pico 2 W가 값을 읽고
조건에 따라 판단
OUTPUT
출력
LED, RGB LED,
모터, 부저
여기에 Pico 2 W는 한 단계를 더 붙일 수 있습니다 → 통신(Wi-Fi)
센서로 읽은 값을 스마트폰이나 PC에서 확인하고, 반대로 웹에서 장치를 제어할 수 있게 됩니다. (10~12차시)
Notes: [3분] 임베디드 시스템은 이렇게 동작한다 MCU가 들어간 시스템을 임베디드 시스템이라고 부릅니다. 구조는 놀랄 만큼 단순해요. 화면에 있는 이 세 단계가 전부입니다. 입력, 처리, 출력. 바깥에서 정보를 받아서, 판단하고, 뭔가를 움직인다. 세탁기로 예를 들면 버튼을 누르는 게 입력, 어떤 코스로 돌릴지 정하는 게 처리, 모터를 돌리는 게 출력입니다. 앞으로 우리가 만드는 모든 게 이 틀 안에 들어갑니다. 온도를 재서 LED를 켜는 것도, 거리를 재서 경고음을 내는 것도 전부 입력, 처리, 출력이에요. 그러니까 새로운 걸 배울 때마다 '이건 셋 중에 뭐지?' 하고 생각해 보면 훨씬 쉽습니다. 그런데 이 보드는 여기에 한 단계를 더 붙일 수 있습니다. 통신이요. 처리한 결과를 와이파이로 내보내서 여러분 스마트폰에서 볼 수 있게 만드는 거죠. 그게 이번 학기 마지막 목표입니다.

## Slide 5
MEET THE BOARD
Raspberry Pi Pico 2 W
라즈베리파이 재단이 만든 소형 마이크로컨트롤러 보드입니다. 우리는 헤더 핀이 미리 납땜된 버전(with headers)을 사용합니다.
RP2350
실제 크기 51 × 21 mm · 손가락 두 마디 정도
작다
브레드보드에 그대로 꽂아 쓸 수 있는 크기
무선
Wi-Fi와 Bluetooth가 보드에 내장
쉽다
MicroPython으로 바로 코딩 가능
강하다
듀얼 코어 · 이전 세대보다 넉넉한 성능
Notes: [3분] Raspberry Pi Pico 2 W 이제 보드 자체를 봅시다. 라즈베리파이 재단에서 만든 보드고요, 실제 크기가 가로 51밀리, 세로 21밀리입니다. 지금 손에 들고 계신 게 실물이니까 크기는 바로 느껴지실 거예요. 여러분이 받은 건 정확히는 헤더가 달린 버전, with headers라고 부르는 겁니다. 핀이 미리 납땜되어 있어서 브레드보드에 그냥 꽂아 쓸 수 있어요. 납땜 안 해도 됩니다. [지시] 화면 오른쪽 특징 네 개를 짚어 준다. 특징은 네 가지입니다. 작고, 무선이 내장돼 있고, 파이썬으로 바로 코딩할 수 있고, 성능이 넉넉합니다. 이 중에 두 번째, 무선이 내장돼 있다는 게 이 보드의 진짜 무기인데 뒤에서 자세히 다루겠습니다.

## Slide 6
THE BRAIN
RP2350 — 보드의 두뇌
보드 한가운데 있는 검은 사각형 칩 하나가 CPU와 메모리를 모두 담고 있습니다.
2 개
CPU 코어
Arm Cortex-M33 듀얼 코어
150 MHz
동작 속도
1초에 1억 5천만 번 연산
520 KB
SRAM
프로그램이 실행되는 작업 공간
4 MB
플래시 메모리
코드가 저장되는 공간
여기에 별도의 무선 칩이 더해져 Wi-Fi(2.4GHz)와 Bluetooth 5.2 / BLE를 담당합니다.
Notes: [3분] RP2350 — 보드의 두뇌 보드 한가운데 검은 사각형 칩 보이시죠? 손가락으로 한번 짚어 보세요. 그게 RP2350이라는 칩이고, 이 보드의 두뇌입니다. 숫자 네 개만 보고 갈게요. CPU 코어가 두 개, 속도는 150메가헤르츠, 작업 공간인 SRAM이 520킬로바이트, 코드가 저장되는 플래시가 4메가바이트입니다. 이 숫자들 지금 외울 필요 전혀 없습니다. 시험 안 봅니다. 그냥 '이 작은 칩 안에 두뇌가 두 개나 들어 있구나' 정도만 느끼시면 됩니다. 숫자가 크다 작다는 건 비교 대상이 있어야 감이 오죠. 그래서 다음 장에서 여러분이 이미 써 본 보드랑 나란히 놓고 보겠습니다.

## Slide 7
COMPARISON
Arduino UNO와 무엇이 다를까?
이미 다뤄 본 Arduino UNO와 나란히 놓고 보면 Pico 2 W의 성격이 분명해집니다.
Arduino UNO R3
Raspberry Pi Pico 2 W
프로세서
ATmega328P · 8비트
RP2350 · 32비트 듀얼 코어
동작 속도
16 MHz
150 MHz
SRAM
2 KB
520 KB
플래시 메모리
32 KB
4 MB
GPIO
20개 (디지털 14 + 아날로그 6)
26개
아날로그 입력
6채널 · 10비트
3채널 · 12비트
로직 전압
5V
3.3V
무선 기능
없음 (별도 모듈 필요)
Wi-Fi + Bluetooth 5.2 내장
크기
69 × 53 mm
51 × 21 mm
파란 글씨는 UNO가 앞서는 항목입니다. 아날로그 입력 채널 수는 UNO가 더 많습니다.
Notes: [5분] Arduino UNO와 무엇이 다를까? 여러분 아두이노 우노 써 봤죠. 그럼 이 표가 훨씬 잘 읽힐 겁니다. 왼쪽이 우노, 오른쪽 붉은 칸이 오늘 받은 피코입니다. [발문] 표를 30초 정도 훑어보게 한 뒤 — 어느 항목이 가장 크게 차이 나 보이나요? 네, 보통 두 개를 고릅니다. 하나는 SRAM이에요. 2킬로바이트에서 520킬로바이트. 260배입니다. 다른 하나는 맨 아래쪽 무선 기능이고요. 우노는 아예 없습니다. 속도도 16메가에서 150메가니까 열 배 가까이 빨라졌고, 크기는 오히려 훨씬 작아졌습니다. 우노를 책상에 같이 올려놓고 보면 차이가 확 납니다. [지시] 우노 실물이 있으면 나란히 놓고 보여 준다. 그런데 표에서 파란색으로 칠해진 줄이 하나 있죠. 아날로그 입력입니다. 여기는 우노가 6채널, 피코가 3채널이에요. 우노가 이깁니다. 이런 게 있어야 표가 정직한 겁니다. 새 보드가 모든 항목에서 다 이기는 건 아니에요. 그리고 로직 전압 줄, 우노는 5볼트고 피코는 3.3볼트입니다. 여기는 색깔을 안 칠했어요. 이건 좋고 나쁨의 문제가 아니라 그냥 다른 건데, 오늘 수업에서 제일 중요한 항목입니다. 조금 이따 다시 옵니다.

## Slide 8
WHY PICO 2 W
그래서 무엇을 할 수 있게 되나?
숫자보다 중요한 것은 그 차이가 만들어 내는 결과입니다.
선을 끊는다
무선이 기본
UNO에서 무선을 쓰려면 별도 모듈을 사서 배선하고 라이브러리를 붙여야 했습니다. Pico 2 W는 보드에 내장되어 있어 코드 몇 줄이면 됩니다.
스마트폰으로 장치를 제어하고, 센서값을 웹에서 확인
260배
넉넉한 메모리
SRAM이 2KB에서 520KB로 늘었습니다. UNO에서는 문자열 몇 개만 써도 메모리가 부족했지만, 이제는 웹 페이지를 통째로 담을 수 있습니다.
보드 안에서 웹 서버 실행, 여러 센서 동시 처리
즉시 실행
빠른 개발
UNO는 코드를 고칠 때마다 컴파일하고 업로드해야 했습니다. MicroPython은 저장하면 바로 실행되고, 한 줄씩 테스트해 볼 수도 있습니다.
시행착오가 빨라지고, 오류 원인을 찾기 쉬워짐
그렇다고 UNO가 뒤떨어진 보드는 아닙니다
UNO는 5V로 동작해 5V 부품을 그대로 연결할 수 있고, 전기적으로 더 튼튼하며, 확장 실드 생태계가 넓습니다. 목적에 따라 고르는 것이지 우열이 아닙니다.
Notes: [4분] 그래서 무엇을 할 수 있게 되나? 숫자는 숫자일 뿐이고, 중요한 건 그래서 뭐가 달라지느냐입니다. 세 가지로 정리했습니다. 첫째, 선을 끊습니다. 우노로 무선을 쓰려면 모듈을 따로 사서, 배선하고, 라이브러리 붙이고 한참 걸렸죠. 피코는 그게 보드 안에 이미 들어 있습니다. 코드 몇 줄이면 와이파이에 붙어요. 그러면 스마트폰으로 장치를 조종하고, 센서값을 웹에서 확인할 수 있게 됩니다. 둘째, 메모리가 260배 늘었습니다. 우노에서 문자열 몇 개 쓰다가 갑자기 프로그램이 이상하게 동작한 경험 있는 사람? 메모리가 부족해서 그런 겁니다. 이제는 웹페이지를 통째로 담아도 여유가 있어요. 셋째, 개발이 빨라집니다. 우노는 코드 한 줄 고칠 때마다 컴파일하고 업로드하고 기다렸죠. 마이크로파이썬은 저장하면 바로 실행됩니다. 심지어 한 줄씩 쳐 보면서 테스트도 돼요. 이게 생각보다 엄청난 차이입니다. [지시] 하단 파란 박스를 반드시 짚는다. 마지막으로 하나만. 그렇다고 우노가 나쁜 보드라는 뜻은 아닙니다. 우노는 5볼트로 동작해서 5볼트짜리 부품을 그냥 꽂아도 되고, 전기적으로 훨씬 튼튼하고, 확장 실드도 많아요. 목적에 따라 고르는 거지 우열이 아닙니다. 그리고 방금 말한 '5볼트로 튼튼하다'는 게 왜 중요한지는 바로 뒤에 나옵니다.

## Slide 9
ANATOMY
보드 구조 살펴보기
실물 보드를 들고 아래 일곱 곳을 직접 찾아봅시다.
RP2350
1
2
3
4
5
6
7
1
micro USB 단자
전원 공급과 PC 연결을 함께 담당
2
BOOTSEL 버튼
펌웨어를 설치할 때 누르는 버튼
3
RP2350 칩
CPU와 메모리가 들어 있는 두뇌
4
무선 모듈
Wi-Fi와 Bluetooth 담당
5
내장 LED
코드로 켜고 끌 수 있는 초록 LED
6
안테나
금색 패턴 · 손이나 금속으로 덮지 않기
7
40핀 헤더
센서와 부품을 연결하는 통로
Notes: [5분] 보드 구조 살펴보기 이제 실물이랑 화면을 같이 보면서 일곱 군데를 찾아보겠습니다. 손으로 직접 짚어 보세요. 1번, 한쪽 끝에 있는 마이크로 USB 단자. 여기로 전원도 들어오고 컴퓨터랑 연결도 합니다. 2번, 그 옆에 조그만 버튼. BOOTSEL이라고 쓰여 있습니다. 다음 시간에 마이크로파이썬 설치할 때 이 버튼을 누른 채로 케이블을 꽂을 겁니다. 지금은 위치만 기억하세요. 3번이 아까 본 RP2350 칩. 4번은 그 옆의 무선 모듈이고요. 5번, 아주 작은 초록색 LED 보이나요? 이게 우리가 다음 시간에 코드로 깜빡이게 만들 LED입니다. 6번, 보드 끝에 금색으로 지그재그 무늬 있는 부분. 이게 안테나입니다. 여기 중요한데, 실습할 때 안테나 부분을 손으로 덮거나 금속 위에 올려놓으면 와이파이가 잘 안 잡힙니다. 기억해 두세요. 7번, 양옆으로 쭉 나 있는 핀들. 이게 핀 헤더고, 센서나 부품을 연결하는 통로입니다. [활동] 핀이 몇 개인지 한쪽씩 세어 보게 한다. 답이 나오면 다음 장으로 넘어간다. (한쪽 20개, 총 40개)

## Slide 10
PINOUT
40핀 핀 배치도
전원
GND
GPIO
ADC 가능
기타
Pico 2 W
USB
1
GP0 UART0 TX
2
GP1 UART0 RX
3
GND
4
GP2
5
GP3
6
GP4 I2C0 SDA
7
GP5 I2C0 SCL
8
GND
9
GP6
10
GP7
11
GP8
12
GP9
13
GND
14
GP10
15
GP11
16
GP12
17
GP13
18
GND
19
GP14
20
GP15
40
VBUS USB 5V 입력
39
VSYS 시스템 전원 1.8~5.5V
38
GND
37
3V3_EN 3.3V 출력 제어
36
3V3 (OUT) 3.3V 전원 출력
35
ADC_VREF ADC 기준 전압
34
GP28 ADC2
33
AGND 아날로그 GND
32
GP27 ADC1
31
GP26 ADC0
30
RUN 리셋
29
GP22
28
GND
27
GP21 I2C0 SCL
26
GP20 I2C0 SDA
25
GP19 SPI0 TX
24
GP18 SPI0 SCK
23
GND
22
GP17 SPI0 CSn
21
GP16 SPI0 RX
GP23 · GP24 · GP25는 무선 모듈이 내부적으로 사용하므로 핀 헤더에 나와 있지 않습니다. 실제로 쓸 수 있는 GPIO는 26개입니다.
Notes: [5분] 40핀 핀 배치도 네, 한쪽에 20개씩 총 40개죠. 이게 그 40개 핀이 각각 무슨 역할인지 그린 지도, 핀 배치도입니다. 핀아웃이라고도 부릅니다. [지시] 이 장은 인쇄본을 나눠주고 함께 본다. 학기 내내 참고 자료로 쓰인다. 지금 이걸 다 외우려고 하지 마세요. 아무도 안 외웁니다. 저도 매번 찾아봐요. 오늘은 색깔 네 가지만 구분할 수 있으면 충분합니다. 빨간색은 전원 핀입니다. 전기를 주고받는 핀이에요. 회색은 GND, 접지입니다. 남색이 GPIO, 우리가 자유롭게 쓸 수 있는 핀이고요. 청록색은 GPIO 중에서도 아날로그 입력이 되는 특별한 핀 세 개입니다. 번호를 보면 왼쪽 위가 1번이고 아래로 내려가면서 20번, 그다음 오른쪽 아래가 21번이고 위로 올라가면서 40번입니다. 시계 반대 방향으로 도는 거예요. 실물 보드 뒷면에 1번 표시가 있으니까 한번 확인해 보세요. [활동] GND가 몇 개인지 세어 보게 한다. (8개) 맨 아래 작은 글씨 하나만 짚고 갈게요. GP23, 24, 25번은 핀 헤더에 안 나와 있습니다. 무선 모듈이 내부에서 쓰고 있어서 그래요. 그래서 실제로 우리가 쓸 수 있는 GPIO는 26개입니다.

## Slide 11
POWER
전원 핀 이해하기
40개 핀 중 전원과 관련된 핀부터 확실히 익혀야 합니다. 여기서 실수하면 보드가 손상됩니다.
VBUS
40번 핀
USB에서 들어오는 5V가 그대로 나오는 핀. 5V가 필요한 부품에 사용합니다.
VSYS
39번 핀
보드에 전원을 넣는 입력 핀. 배터리로 구동할 때 1.8~5.5V를 연결합니다.
3V3 (OUT)
36번 핀
보드가 만들어 주는 3.3V 출력. 대부분의 센서는 여기에 연결합니다.
GND
8곳 핀
모든 회로의 기준점. 부품의 GND는 반드시 보드의 GND와 연결되어야 합니다.
Notes: [4분] 전원 핀 이해하기 40개 중에서 전원 관련된 핀 네 종류만 먼저 확실히 잡고 갑시다. 여기서 실수하면 보드가 죽습니다. 40번 VBUS. USB로 들어온 5볼트가 그대로 나오는 핀입니다. 5볼트가 꼭 필요한 부품에 쓸 겁니다. 39번 VSYS. 이건 반대로 전원을 넣어 주는 핀이에요. 나중에 배터리로 돌리고 싶을 때 여기에 연결합니다. 36번 3V3, 괄호 열고 OUT. 보드가 만들어서 내보내 주는 3.3볼트입니다. 우리가 쓸 센서 대부분이 여기에 연결됩니다. 제일 자주 쓰게 될 핀이에요. 그리고 GND. 여덟 군데나 있죠. 모든 회로의 기준점입니다. 이게 왜 중요하냐면, 부품 하나 연결할 때 전원선만 연결하고 GND를 빼먹는 실수가 정말 많거든요. 그러면 아무리 코드가 맞아도 동작을 안 합니다. 정리하면 이겁니다. 센서는 3V3, 5볼트가 꼭 필요한 부품만 VBUS. 그리고 GND는 무조건 연결. 이 세 문장만 기억하세요.

## Slide 12
GPIO
GPIO — 바깥 세상과 연결되는 통로
General Purpose Input / Output. 코드로 '입력'과 '출력' 중 어떤 역할을 할지 직접 정할 수 있는 핀입니다.
26개
사용 가능한 GPIO 핀
IN
입력 (INPUT)
바깥에서 들어오는 신호를 읽습니다.
버튼이 눌렸는지, 센서가 무엇을 감지했는지 확인할 때 사용합니다.
OUT
출력 (OUTPUT)
바깥으로 신호를 내보냅니다.
LED를 켜거나, 모터 드라이버에 명령을 전달할 때 사용합니다.
디지털 신호는 두 가지 상태만 있습니다
HIGH · 1 · ON
3.3V 가 나옴
LOW · 0 · OFF
0V (GND)
중간값은 없습니다. LED 밝기처럼 '중간'을 표현하려면 PWM이라는 기술이 필요하고, 이는 5차시에 배웁니다.
Notes: [4분] GPIO — 바깥 세상과 연결되는 통로 이제 GPIO입니다. General Purpose Input Output, 범용 입출력이라는 뜻이에요. 이름 그대로 입력으로도 쓸 수 있고 출력으로도 쓸 수 있는데, 어느 쪽으로 쓸지를 코드에서 정합니다. 입력으로 쓰면 바깥에서 들어오는 신호를 읽습니다. 버튼이 눌렸는지, 센서가 뭘 감지했는지 확인할 때죠. 출력으로 쓰면 반대로 신호를 내보냅니다. LED를 켜거나 모터 드라이버에 명령을 줄 때고요. 그런데 여기서 중요한 게 있습니다. 디지털 신호는 상태가 딱 두 개밖에 없어요. HIGH 아니면 LOW. 1 아니면 0. 켜짐 아니면 꺼짐. HIGH일 때는 3.3볼트가 나오고, LOW일 때는 0볼트입니다. 중간이 없어요. 1.5볼트 같은 건 못 만듭니다. [발문] 그럼 LED를 반쯤만 밝게 하려면 어떻게 해야 할까요? 네, 방법이 있습니다. PWM이라고 하는 건데, 아주 빠르게 켰다 껐다 반복해서 사람 눈에 중간처럼 보이게 만드는 기술이에요. 그건 5차시에 제대로 다룹니다.

## Slide 13
SPECIAL FUNCTIONS
GPIO의 특수 기능
일부 핀은 단순한 ON/OFF를 넘어 특별한 역할을 함께 맡습니다. 지금은 이름만 익혀 두고, 해당 차시에 자세히 배웁니다.
ADC
아날로그 입력
7차시
0~3.3V 사이의 값을 숫자로 변환
GP26 · GP27 · GP28 (3개)
PWM
출력 세기 조절
5차시
LED 밝기, 모터 속도 조절에 사용
거의 모든 GPIO에서 사용 가능
I2C
센서 통신
8차시
선 2개로 여러 센서를 연결
SDA · SCL 한 쌍을 사용
SPI
고속 통신
심화
I2C보다 빠른 통신 방식
디스플레이 등에 사용
UART
직렬 통신
심화
장치끼리 문자를 주고받는 방식
TX · RX 한 쌍을 사용
GND
기준점
매 시간
특수 기능은 아니지만 가장 중요
8개 핀이 골고루 배치됨
Notes: [3분] GPIO의 특수 기능 GPIO 중에는 단순한 켜고 끄기 말고 특별한 역할을 겸하는 핀들이 있습니다. 이름만 훑고 갈게요. 오늘 이해할 필요 없습니다. ADC는 아날로그 입력입니다. 0에서 3.3볼트 사이의 값을 숫자로 바꿔 주는 기능이고, GP26, 27, 28 세 개만 됩니다. 아까 표에서 우노가 이겼던 그 항목이에요. 7차시에 배웁니다. PWM은 방금 말한 그거고요, 5차시. I2C는 선 두 개로 여러 센서를 줄줄이 연결하는 통신 방식인데 8차시에 온습도 센서 하면서 나옵니다. SPI랑 UART는 이번 학기 정규 수업에는 안 나옵니다. 그냥 이런 것도 있다는 것만 알아 두세요. 나중에 혼자 뭔가 만들 때 검색하다 보면 만나게 될 이름들입니다. 마지막 GND는 특수 기능은 아닌데 제일 중요해서 넣어 뒀습니다. 아까 말했죠, 무조건 연결.

## Slide 14
MOST IMPORTANT RULE
Pico 2 W의 GPIO는 3.3V 입니다
이번 학기에 기억해야 할 규칙이 딱 하나라면, 바로 이것입니다.
O
해도 되는 것
3.3V로 동작하는 센서를 3V3 핀에 연결
GPIO 출력으로 저항을 거쳐 LED 켜기
GND는 반드시 서로 연결하기
배선을 바꾸기 전에 USB를 먼저 뽑기
X
절대 하면 안 되는 것
GPIO 핀에 5V 신호를 직접 넣기
GPIO에 모터를 직접 연결하기
3V3 핀에 외부 전원을 넣기
전원이 켜진 상태로 배선 바꾸기
5V를 GPIO에 넣으면 칩이 손상됩니다. 되돌릴 수 없고, 보드를 새로 사야 합니다.
Notes: [4분] Pico 2 W의 GPIO는 3.3V 입니다 [지시] 여기서 한 번 멈춘다. 화면이 어두워지므로 자연스럽게 주의가 모인다. 자, 오늘 딱 하나만 기억하라고 했던 그거입니다. 이 보드의 GPIO는 3.3볼트입니다. 아까 우노랑 비교할 때 우노는 5볼트라고 했죠. 여러분이 우노에서 쓰던 습관 그대로 5볼트 신호를 이 보드 GPIO에 넣으면, 칩이 손상됩니다. 되돌릴 방법 없어요. 새로 사야 합니다. [지시] 다 같이 소리 내어 말하게 한다 — "GPIO에 5볼트 금지" 오른쪽 빨간 박스를 봅시다. 하면 안 되는 것 네 가지. GPIO에 5볼트 직접 넣기, GPIO에 모터 직접 연결하기, 3V3 핀에 외부 전원 넣기, 그리고 전원 켜진 상태로 배선 바꾸기. 왼쪽 초록 박스는 반대로 해도 되는 것들이고요. 여기서 마지막 줄, 배선 바꾸기 전에 USB부터 뽑기. 이게 습관이 되어야 합니다. [발문] 그럼 우리가 5볼트짜리 센서를 쓰고 싶으면 어떻게 해야 할까요? (답: 못 쓰는 건 아니고, 레벨 변환이나 3.3V 지원 부품을 쓴다. 필요한 차시에 다룬다고만 안내)

## Slide 15
SAFETY
실습 전 안전 수칙
부품보다 보드가 비쌉니다. 아래 네 가지만 지키면 사고의 대부분을 막을 수 있습니다.
1
전류 한계를 지킨다
GPIO 하나에서 뽑아 쓸 수 있는 전류는 아주 작습니다. LED에는 반드시 저항을 함께 씁니다.
2
모터는 직접 연결하지 않는다
DC 모터·펌프·팬은 전류가 커서 GPIO로 직접 구동할 수 없습니다. 반드시 모터 드라이버를 거칩니다. (10차시)
3
배선은 전원을 끄고 바꾼다
USB가 연결된 상태에서 점퍼선을 옮기면 순간적인 합선으로 칩이 손상될 수 있습니다.
4
연결 후 한 번 더 확인한다
특히 VBUS(5V)와 3V3을 헷갈리지 않았는지, GND가 빠지지 않았는지 확인한 뒤 전원을 넣습니다.
Notes: [3분] 실습 전 안전 수칙 앞장 내용을 실습 상황으로 옮겨서 네 가지로 정리했습니다. 하나, 전류 한계를 지킵니다. GPIO 하나에서 뽑아 쓸 수 있는 전류가 아주 작아요. 그래서 LED를 연결할 때는 반드시 저항을 같이 씁니다. 저항 없이 LED만 꽂으면 LED도 죽고 핀도 상합니다. 둘, 모터는 GPIO에 직접 연결하지 않습니다. DC 모터, 펌프, 팬 이런 건 전류를 훨씬 많이 먹어요. 반드시 모터 드라이버라는 부품을 중간에 넣습니다. 이건 10차시에 제대로 배웁니다. 셋, 배선은 전원을 끄고 바꿉니다. USB 꽂힌 상태로 점퍼선 옮기다가 순간 합선되면 그걸로 끝입니다. 넷, 연결하고 나서 한 번 더 확인합니다. 특히 VBUS랑 3V3 헷갈리지 않았는지, GND 빼먹지 않았는지. 이 두 가지만 확인해도 사고의 대부분이 사라집니다.

## Slide 16
WIRELESS
Pico 2 W의 'W' — 무선 기능
보드 이름 끝의 W는 Wireless를 뜻합니다. 별도 부품 없이 보드만으로 네트워크에 연결할 수 있습니다.
Wi-Fi
2.4GHz · 802.11n
공유기에 연결해 IP 주소를 받고, 보드 안에서 웹 서버를 실행할 수 있습니다.
Bluetooth 5.2 / BLE
저전력 근거리 통신
스마트폰과 직접 연결하는 방식입니다. 이번 학기 정규 차시에는 포함되지 않습니다.
우리가 12차시까지 도달할 모습
센서
Pico 2 W
Wi-Fi
웹 서버
스마트폰
Notes: [3분] Pico 2 W의 'W' — 무선 기능 보드 이름 끝에 붙은 W가 뭘 뜻하는지 아시나요? Wireless, 무선입니다. 와이파이는 2.4기가헤르츠를 씁니다. 집이나 학교 공유기에 연결해서 IP 주소를 받을 수 있고요, 더 재밌는 건 이 작은 보드 안에서 웹 서버를 돌릴 수 있다는 겁니다. 여러분 휴대폰 브라우저로 이 보드에 접속하는 거예요. 블루투스도 5.2 버전이 들어 있는데, 이번 학기 정규 차시에는 안 넣었습니다. 12차시 안에 와이파이랑 블루투스를 둘 다 제대로 하기는 시간이 부족해서, 활용도가 높은 와이파이 쪽을 골랐습니다. 아래 흐름도가 우리가 12차시에 도달할 모습입니다. 센서가 값을 읽고, 피코가 처리하고, 와이파이로 보내고, 웹 서버가 받아서, 여러분 스마트폰에 표시됩니다. 지금은 멀어 보이겠지만 한 단계씩 가면 도착합니다.

## Slide 17
HOW TO PROGRAM
Pico 2 W는 어떻게 프로그래밍할까?
두 가지 방법이 있습니다. 우리는 배우기 쉬운 MicroPython으로 시작합니다.
우리의 선택
MicroPython
파이썬을 작은 기기에서 쓸 수 있게 만든 버전
문법이 간단해 바로 시작할 수 있음
코드를 고치고 즉시 실행해 확인 가능
Thonny 프로그램 하나면 준비 완료
C / C++ SDK
라즈베리파이 재단이 제공하는 공식 개발 환경
실행 속도가 훨씬 빠름
하드웨어를 세밀하게 제어 가능
설치와 빌드 과정이 복잡함
다음 시간에 Thonny를 설치하고 Pico 2 W에 MicroPython을 올린 뒤, 첫 프로그램을 실행합니다.
Notes: [2분] Pico 2 W는 어떻게 프로그래밍할까? 이 보드를 프로그래밍하는 방법은 크게 두 가지입니다. 하나는 마이크로파이썬. 파이썬을 이런 작은 기기에서 쓸 수 있게 만든 버전인데, 문법이 쉽고 고치면 바로 실행돼서 배우기 좋습니다. 우리는 이걸로 갑니다. 다른 하나는 C와 C++ SDK입니다. 훨씬 빠르고 하드웨어를 세밀하게 다룰 수 있는데, 설치랑 빌드가 복잡해요. 오해하지 마실 건, C가 더 좋은 게 아니라 목적이 다른 겁니다. 나중에 성능이 정말 필요한 걸 만들게 되면 그때 넘어가면 됩니다. 다음 시간에는 Thonny라는 프로그램을 설치하고, 보드에 마이크로파이썬을 올린 다음 첫 코드를 실행할 겁니다.

## Slide 18
PREVIEW
다음 시간에 만들 첫 코드
보드에 내장된 LED를 1초 간격으로 깜빡이게 하는 프로그램입니다. 지금은 눈으로만 따라가 봅시다.
blink.py
from machine import Pin
from time import sleep
led = Pin("LED", Pin.OUT)
while True:
led.toggle()
sleep(1)
1~2행
필요한 기능 불러오기
핀을 다루는 Pin과 시간을 다루는 sleep을 가져옵니다.
4행
LED 핀을 출력으로 설정
내장 LED를 출력(OUT) 역할로 설정합니다.
6행
무한 반복 시작
전원이 꺼질 때까지 아래 두 줄을 계속 반복합니다.
7행
LED 상태 뒤집기
켜져 있으면 끄고, 꺼져 있으면 켭니다.
8행
1초 기다리기
이 줄이 없으면 너무 빨라서 깜빡임이 보이지 않습니다.
코드가 지금 이해되지 않아도 괜찮습니다. 이런 모습이라는 것만 기억하면 됩니다.
Notes: [4분] 다음 시간에 만들 첫 코드 미리 맛만 보고 끝내겠습니다. 이게 다음 시간에 여러분이 직접 칠 코드입니다. 여덟 줄이에요. 1행이랑 2행은 필요한 기능을 가져오는 겁니다. 핀을 다루는 Pin, 시간을 다루는 sleep. 4행이 핵심인데, 아까 보드에서 찾았던 그 초록색 LED를 출력 역할로 설정하는 줄입니다. 6행 while True는 무한 반복이라는 뜻이고요, 그 아래 두 줄을 전원 끌 때까지 계속 돌립니다. 7행 toggle은 상태를 뒤집는다는 뜻이에요. 켜져 있으면 끄고, 꺼져 있으면 켭니다. 8행에서 1초 쉬고, 다시 7행으로 돌아가고. 그래서 1초마다 깜빡이는 겁니다. [발문] 만약 8행 sleep(1)을 지우면 어떻게 될까요? (답: 너무 빨라서 깜빡임이 보이지 않고 계속 켜진 것처럼 보인다) 지금 이 코드가 완전히 이해 안 돼도 전혀 문제없습니다. 이런 모습이구나 정도만 기억하세요. 다음 시간에 한 줄씩 직접 치면서 다시 봅니다. [마무리] 다음 시간 준비물 공지 — 노트북, 그리고 데이터 전송이 되는 마이크로 USB 케이블. 충전 전용 케이블은 안 됩니다. 보드는 걷어서 보관하거나, 각자 보관하게 한다.