## Slide 1
임베디드 랩 · 10차시
모터 드라이버로
모터 돌리기
빛을 넘어 드디어 무언가를 움직입니다
L298N · IN1 · IN2 · ENA · 전원 분리
MOTOR
6V
DRIVER
M
Notes: [2분] 표지 — 모터 드라이버로 모터 돌리기
[지시] 지난 시간 회로는 그대로 두게 한다. 모터 드라이버, DC 모터, 건전지함을 배부한다.
지금까지 아홉 차시 동안 우리가 만든 출력은 전부 LED였습니다. 빛만 냈어요.
오늘은 다릅니다. 실제로 뭔가가 움직입니다.
[발문] 1차시 안전 수칙에서 모터에 대해 뭐라고 했는지 기억하시나요?
GPIO에 직접 연결하지 말라고 했습니다. 반드시 모터 드라이버를 거치라고요. 그리고 그게 10차시라고 했는데, 오늘입니다.
화면 오른쪽 그림을 보세요. 지금까지와 다른 게 하나 있습니다. 전원이 두 개예요. 건전지가 따로 있습니다.
[발문] 왜 건전지가 따로 필요할까요?
모터는 전기를 많이 먹기 때문입니다. 보드가 감당할 수 있는 양이 아니에요. 오늘 그 이야기부터 시작합니다.
[지시] 모터를 손으로 잡지 말고 책상 위에 두라고 미리 안내한다. 축이 돌면 손가락이나 머리카락이 감길 수 있다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
왜 직접 못 돌리나
모터가 필요한 전류와 GPIO의 한계를 숫자로 비교한다
02
모터 드라이버의 역할
약한 신호로 큰 전류를 대신 켜 주는 구조를 이해한다
03
전원이 두 개인 이유
신호 전원과 힘 전원을 나누고 GND를 잇는 까닭을 안다
04
방향과 속도 정하기
두 핀 조합으로 방향을, PWM으로 속도를 조절한다
05
센서와 이어 붙이기
지금까지 만든 입력으로 모터를 제어한다
Notes: [2분] 오늘 배울 것
다섯 가지입니다.
첫째, 왜 모터를 GPIO에 직접 못 다는지. 숫자로 비교해 보면 바로 이해됩니다.
둘째, 모터 드라이버가 하는 일. 생각보다 단순합니다.
셋째가 오늘의 새로운 개념입니다. 전원이 두 개예요. 지금까지는 USB 하나로 다 했는데, 오늘은 건전지가 추가됩니다.
넷째, 방향과 속도. 방향은 핀 두 개의 조합으로, 속도는 5차시에 배운 PWM으로 정합니다.
다섯째가 오늘의 재미입니다. 지금까지 만든 입력이 다 살아 있잖아요. 손잡이로 속도를 조절하고, 거리를 재서 자동으로 멈추고, 온도가 높으면 팬을 돌립니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면 세 번째입니다. GND를 안 이으면 아무것도 안 돌아갑니다.

## Slide 3
RECAP
지난 시간 요약
9차시로 입력 네 가지를 모두 끝냈습니다. 오늘부터는 출력 차례입니다.
초음파
거리 재기
시간을 재서 거리를 계산했습니다.
전압 분배
5V → 3.3V
저항 두 개로 신호를 낮췄습니다.
입력 4종
모두 완료
버튼·가변저항·온습도·초음파.
출력은 LED뿐
아홉 차시 동안
빛만 냈습니다. 오늘 바뀝니다.
지난 시간 회로는 그대로 두세요. 오늘은 GP18·GP19·GP22를 새로 씁니다. 지금까지 쓴 핀과 겹치지 않습니다.
Notes: [2분] 지난 시간 요약
지난 시간 네 가지만 짚습니다.
초음파로 거리를 쟀고, 전압 분배로 5볼트를 낮췄고, 그래서 1차시에 적어 둔 입력 네 가지를 다 끝냈습니다.
[지시] 회로 확인 시간을 3분 준다. 초음파 값이 나오는지 먼저 확인시킨다.
그런데 네 번째 카드를 보세요. 아홉 차시 동안 출력은 LED뿐이었습니다. 빛만 냈어요.
오늘부터 그게 바뀝니다.
회로는 그대로 두세요. 오늘은 GP18, GP19, GP22를 새로 씁니다. 지금까지 쓴 핀과 겹치지 않아요. 브레드보드에 자리만 만들면 됩니다.

## Slide 4
THE PROBLEM
모터는 전기를 훨씬 많이 먹습니다
LED와 비교하면 차이가 한눈에 보입니다. 이것이 직접 연결하면 안 되는 이유입니다.
LED 하나
약 6mA
GPIO 한 핀의 한계
약 10mA
작은 DC 모터
200mA 이상
같은 눈금으로 그린 것입니다
20배가 넘는다
LED 하나가 6mA인데 모터는 200mA 이상입니다. 자릿수가 다릅니다.
GPIO는 못 버틴다
10mA를 훨씬 넘는 전류가 흐르면 핀이 손상되고 되돌릴 수 없습니다.
보드 전체도 부족하다
USB로 들어오는 전기 자체가 모터를 여러 개 돌리기에는 모자랍니다.
Notes: [4분] 모터는 전기를 훨씬 많이 먹습니다
숫자로 비교해 봅시다. 화면 막대를 보세요. 같은 눈금으로 그린 겁니다.
맨 위, LED 하나. 3차시에 계산했죠. 약 6밀리암페어입니다. 막대가 거의 안 보이죠.
가운데, GPIO 한 핀이 감당할 수 있는 한계. 약 10밀리암페어. 이것도 거의 안 보입니다.
맨 아래, 작은 DC 모터. 200밀리암페어 이상입니다. 막대가 화면을 꽉 채웁니다.
[발문] 몇 배 차이죠?
20배가 넘습니다. 자릿수가 달라요. 그리고 모터가 처음 돌기 시작할 때는 이보다 더 먹습니다. 멈춰 있는 걸 움직이려면 힘이 더 드니까요.
[지시] 두 번째 카드를 강조한다. 1차시 안전 수칙과 직접 연결된다.
그래서 GPIO에 직접 연결하면 안 됩니다. 핀이 손상되고 되돌릴 수 없어요. 1차시에 안전 수칙으로 못 박아 둔 이유입니다.
세 번째 카드도 중요합니다. 핀 하나만의 문제가 아니에요. USB로 들어오는 전기 자체가 모터를 돌리기에는 모자랍니다. 그래서 오늘 건전지가 따로 필요한 겁니다.

## Slide 5
THE SOLUTION
모터 드라이버 — 대신 켜 주는 스위치
보드는 명령만 내리고, 실제 큰 전류는 드라이버가 건전지에서 끌어다 씁니다.
Pico 2 W
약한 신호
모터 드라이버
큰 전류
M
건전지
수도꼭지와 같습니다
손가락 힘으로 꼭지를 돌리면 수도관의 센 물줄기가 나옵니다. 손가락이 물을 밀어 내는 것이 아니라 길을 열어 줄 뿐입니다.
1
보드는 명령만
GP18·GP19·GP22로 "돌려", "멈춰", "이만큼 세게"만 전달합니다.
2
전류는 건전지에서
모터를 돌리는 실제 전기는 건전지가 공급합니다. 보드는 건드리지 않습니다.
3
드라이버가 중간에서
약한 신호를 받아 큰 전류의 길을 열고 닫는 역할만 합니다.
Notes: [3분] 모터 드라이버 — 대신 켜 주는 스위치
해결책은 간단합니다. 중간에 부품을 하나 넣는 거예요.
화면 그림을 보세요. 보드에서 드라이버로 가는 선은 가늘죠. 약한 신호입니다. 드라이버에서 모터로 가는 선은 굵어요. 큰 전류입니다.
그리고 아래에서 건전지가 드라이버로 올라옵니다. 모터를 돌리는 실제 전기는 여기서 나옵니다.
[지시] 오른쪽 수도꼭지 비유를 설명한다.
수도꼭지를 생각하면 쉽습니다. 여러분이 꼭지를 돌리면 물이 콸콸 나오죠.
[발문] 그 물을 여러분 손가락 힘이 밀어내는 건가요?
아니죠. 손가락은 길을 열어 줄 뿐이고, 물을 미는 힘은 수도관에서 옵니다.
드라이버가 똑같습니다. 보드의 약한 신호는 길을 열고 닫기만 해요. 실제 힘은 건전지에서 나옵니다.
이렇게 약한 신호로 큰 전기를 다루는 부품이 아주 많습니다. 릴레이, 트랜지스터, 모스펫 같은 것들요. 원리는 다 같습니다.

## Slide 6
TWO SUPPLIES
전원이 두 개, GND는 하나
신호를 주는 전원과 힘을 주는 전원은 따로입니다. 다만 기준점은 같아야 합니다.
신호 전원 · USB
보드를 켜고 신호를 만든다
지금까지 아홉 차시 동안 쓰던 그 전원입니다. 노트북 USB에서 옵니다.
힘 전원 · 건전지
모터를 실제로 돌린다
오늘 새로 추가되는 전원입니다. AA 건전지 네 개, 약 6V를 씁니다.
그런데 GND는 반드시 하나로 이어야 합니다
보드 GND
드라이버 GND
전압은 언제나 어딘가를 기준으로 잰 값입니다. 기준점이 다르면 보드가 보낸 3.3V를 드라이버가 3.3V로 알아듣지 못합니다.
Notes: [4분] 전원이 두 개, GND는 하나
오늘 새로운 개념입니다. 전원이 두 개예요.
하나는 USB입니다. 지금까지 아홉 차시 동안 쓰던 그거요. 보드를 켜고 신호를 만듭니다.
다른 하나가 건전지입니다. 오늘 새로 추가돼요. 모터를 실제로 돌리는 힘을 냅니다. AA 건전지 네 개, 약 6볼트를 씁니다.
[발문] 두 전원이 완전히 따로 놀아도 될까요?
안 됩니다. 아래 붉은 박스를 보세요. GND는 반드시 하나로 이어야 합니다.
[지시] 여기가 오늘 가장 이해가 안 되는 부분이므로 천천히 설명한다.
왜 그럴까요. 전압이라는 게 원래 상대적인 값이거든요. 3.3볼트라는 건 "어딘가보다 3.3볼트 높다"는 뜻입니다. 그 어딘가가 바로 GND예요.
그런데 보드의 GND와 드라이버의 GND가 따로 놀면, 서로 다른 기준으로 재는 겁니다. 보드가 "3.3볼트 보냈어"라고 해도 드라이버는 그게 몇 볼트인지 알 수가 없어요.
그래서 두 GND를 점퍼선으로 이어서 기준을 하나로 맞춥니다.
[발문] 1차시에 GND에 대해 뭐라고 했었죠?
"GND는 무조건 연결." 그 규칙이 오늘 가장 중요해집니다. 이거 빼먹으면 코드가 완벽해도 모터가 안 돕니다.

## Slide 7
COMPONENT
모터 드라이버 살펴보기
핀이 많아 보이지만 오늘 쓰는 것은 여섯 개뿐입니다.
L298N
ENA
IN1
IN2
OUT1
OUT2
12V
GND
5V
왼쪽은 보드에서, 아래는 건전지에서
1
ENA · IN1 · IN2
보드에서 오는 제어 신호 세 개입니다. 오늘 이 셋만 씁니다.
2
OUT1 · OUT2
모터 두 선을 연결하는 자리입니다. 방향은 나중에 코드로 바꿉니다.
3
12V · GND
건전지를 연결하는 자리입니다. 이름은 12V지만 6V를 넣어도 됩니다.
5V 핀은 오늘 쓰지 않습니다. 모터가 두 개일 때 쓰는 ENB·IN3·IN4도 오늘은 비워 둡니다.
Notes: [3분] 모터 드라이버 살펴보기
드라이버를 꺼내 보세요. 커다란 방열판이 붙어 있고 핀이 많습니다. 겁먹지 마세요. 오늘 쓰는 건 여섯 개뿐입니다.
왼쪽 세 개, ENA와 IN1과 IN2. 보드에서 오는 제어 신호입니다. 이 셋이 오늘의 주인공이에요.
오른쪽 두 개, OUT1과 OUT2. 모터 선 두 개를 여기 물립니다.
[발문] 모터 선은 어느 쪽이 플러스일까요?
DC 모터는 극성이 없습니다. 3차시 LED와 달라요. 아무렇게나 물려도 되고, 방향이 반대면 코드로 바꾸거나 선을 바꿔 물리면 됩니다.
아래쪽 세 개 중 12V와 GND. 건전지를 연결하는 자리입니다. 이름이 12V라고 되어 있는데 꼭 12볼트를 넣어야 하는 건 아니에요. 우리는 6볼트를 넣습니다.
[지시] 하단 문장을 짚는다.
5V 핀은 오늘 쓰지 않습니다. 그리고 이 드라이버는 모터를 두 개까지 돌릴 수 있어서 ENB, IN3, IN4가 더 있는데, 오늘은 한 개만 쓰니까 비워 둡니다.

## Slide 8
DIRECTION
방향은 두 핀의 조합으로 정합니다
IN1과 IN2를 어떻게 두느냐에 따라 네 가지 상태가 나옵니다.
IN1
IN2
결과
코드
HIGH
LOW
정회전
in1.high() in2.low()
LOW
HIGH
역회전
in1.low() in2.high()
LOW
LOW
정지
in1.low() in2.low()
HIGH
HIGH
정지 (브레이크)
in1.high() in2.high()
정지가 두 가지인 이유
둘 다 LOW면 힘을 빼서 관성으로 서서히 멈추고, 둘 다 HIGH면 붙잡아서 즉시 멈춥니다. 수업에서는 둘 다 LOW를 씁니다.
Notes: [4분] 방향은 두 핀의 조합으로 정합니다
핀 두 개로 방향을 정합니다. 각각 HIGH나 LOW가 될 수 있으니 경우의 수는 네 가지죠.
[지시] 표를 위에서부터 한 줄씩 짚는다.
첫 줄. IN1이 HIGH, IN2가 LOW면 한쪽으로 돕니다. 이걸 정회전이라고 부르겠습니다.
둘째 줄. 반대로 하면 반대로 돕니다. 역회전이에요.
[발문] 두 줄만 봐도 규칙이 보이나요?
전기가 흐르는 방향이 반대가 되는 겁니다. 모터는 전기 방향이 바뀌면 회전 방향도 바뀌어요. 3차시 LED는 반대로 꽂으면 그냥 안 켜졌는데, 모터는 반대로 돕니다.
셋째와 넷째 줄이 둘 다 정지입니다.
[발문] 정지가 왜 두 가지일까요?
둘 다 LOW면 전기를 아예 안 보냅니다. 그러면 모터가 관성으로 조금 더 돌다가 서서히 멈춰요. 자전거 페달에서 발을 뗀 것과 같습니다.
둘 다 HIGH면 양쪽에서 붙잡습니다. 그러면 즉시 멈춰요. 브레이크를 잡은 겁니다.
수업에서는 둘 다 LOW를 쓰겠습니다. 모터에 부담이 덜해요.

## Slide 9
SPEED
속도는 ENA에 PWM으로
5차시에 배운 그 PWM입니다. LED 밝기 대신 모터 속도를 정합니다.
5차시와 똑같습니다
ena.duty_u16(40000)
0이면 정지, 65535면 최대 속도. LED 밝기를 정하던 명령을 그대로 씁니다.
먼저 확인할 것 — 점퍼 캡
ENA 자리의 작은 캡
이 캡이 꽂혀 있으면 항상 최대 속도로만 돕니다. 반드시 빼고 점퍼선을 연결하세요.
1
0은 정지
듀티가 0이면 전기가 아예 안 갑니다. 방향과 상관없이 멈춥니다.
2
너무 낮으면 안 돈다
20000 아래에서는 소리만 나고 안 돌 수 있습니다. 멈춘 것을 움직일 힘이 부족해서입니다.
3
주파수는 1000Hz
LED 때와 같은 값을 씁니다. 모터에서는 낮은 주파수가 소음이 됩니다.
Notes: [3분] 속도는 ENA에 PWM으로
방향은 IN1과 IN2로 정했죠. 속도는 ENA로 정합니다.
[발문] ENA에 어떤 신호를 줘야 할까요? 힌트는 5차시입니다.
PWM입니다. 5차시에 LED 밝기 조절할 때 쓴 그거예요. 명령도 똑같습니다. duty_u16.
0이면 정지, 65535면 최대. 완전히 같은 방식입니다.
[지시] 오른쪽 붉은 박스를 반드시 강조한다. 실습 실패의 1위 원인이다.
그런데 실습 전에 반드시 확인할 게 하나 있습니다. 드라이버 보드의 ENA 자리를 보세요. 작은 플라스틱 캡이 꽂혀 있을 겁니다. 점퍼 캡이라고 합니다.
이게 꽂혀 있으면 ENA가 항상 켜진 상태로 고정됩니다. 그러면 항상 최대 속도로만 돌아요. PWM을 아무리 보내도 소용없습니다.
[활동] 각자 자기 드라이버에서 ENA 점퍼 캡을 찾아 빼게 한다. 잃어버리지 않게 한쪽 핀에만 걸쳐 두면 좋다.
지금 빼세요. 빼고 그 자리에 점퍼선을 연결할 겁니다.
아래 두 번째 카드도 실전에서 중요합니다. 듀티를 너무 낮게 주면 모터가 안 돕니다. 웅 하는 소리만 나요. 멈춰 있는 걸 움직이려면 힘이 더 필요하기 때문입니다. 20000 정도부터 시작해 보세요.

## Slide 10
WIRING
오늘 만들 회로
보드에서 세 줄, 건전지에서 두 줄, 모터로 두 줄. 그리고 GND 한 줄입니다.
L298N
GP22
ENA
GP18
IN1
GP19
IN2
GND
GND
M
OUT1·2
건전지 6V
핀 번호
GP18 → 24번 · GP19 → 25번
GP22 → 29번 · GND → 38번
GP18·19·22는 지금까지 쓰지 않은 핀입니다.
부품
한쪽 끝
다른 쪽 끝
1
점퍼선
GP22 (29번 핀)
→
드라이버 ENA
2
점퍼선
GP18 (24번 핀)
→
드라이버 IN1
3
점퍼선
GP19 (25번 핀)
→
드라이버 IN2
4
점퍼선
GND (38번 핀)
→
드라이버 GND ← 빠뜨리면 안 됩니다
5
모터 선 2개
드라이버 OUT1 · OUT2
→
DC 모터 (극성 없음)
6
건전지 선 2개
건전지함 + 와 −
→
드라이버 12V 와 GND
Notes: [3분] 오늘 만들 회로
배선이 여섯 줄입니다. 세 묶음으로 나눠서 보면 쉬워요.
첫 묶음, 보드에서 드라이버로 가는 제어선 세 개. ENA는 GP22, IN1은 GP18, IN2는 GP19입니다. 물리적으로는 29번, 24번, 25번이에요.
[지시] 핀아웃 인쇄물에서 24, 25, 29번을 짚게 한다.
둘째 묶음, GND 한 줄. 보드 38번 핀에서 드라이버 GND로. 표에서 붉게 표시한 그 줄입니다.
[발문] 이걸 빠뜨리면 어떻게 되죠?
앞에서 배운 그거죠. 기준점이 달라져서 드라이버가 신호를 못 알아듣습니다. 코드가 완벽해도 모터가 안 돕니다.
셋째 묶음, 모터와 건전지. 모터 선 두 개를 OUT1과 OUT2에 물리고, 건전지 선 두 개를 12V와 GND에 물립니다.
모터 선은 극성이 없으니 아무렇게나 물려도 됩니다. 방향이 마음에 안 들면 나중에 바꾸면 돼요.
건전지는 플러스 마이너스를 지켜야 합니다. 보통 빨간 선이 플러스입니다.

## Slide 11
STEP BY STEP
배선하는 순서
건전지는 마지막에 연결합니다. 그전까지는 모터가 돌 일이 없습니다.
1
USB를 뽑고 ENA 캡을 뺍니다
드라이버의 ENA 점퍼 캡을 먼저 빼 둡니다.
2
제어선 세 줄을 연결합니다
GP22→ENA, GP18→IN1, GP19→IN2.
3
GND를 연결합니다
보드 38번 핀과 드라이버 GND. 절대 빠뜨리지 않습니다.
4
모터를 연결합니다
모터 선 두 개를 OUT1과 OUT2에 물립니다.
5
건전지를 마지막에
모터를 책상에 고정하고, 확인이 끝난 뒤 건전지를 넣습니다.
모터를 손에 들고 돌리지 마세요. 축이 돌면 머리카락이나 옷소매가 감길 수 있습니다. 책상 위에 두거나 테이프로 고정하세요.
Notes: [4분] 배선하는 순서
[지시] 다 같이 한 단계씩 진행한다. 5단계 전에 반드시 전원 점검을 한다.
1번. USB를 뽑고, 드라이버의 ENA 점퍼 캡을 뺍니다. 이걸 먼저 해 두세요. 나중에 배선을 다 하고 나면 손이 안 들어갑니다.
2번. 제어선 세 줄. GP22에서 ENA로, GP18에서 IN1으로, GP19에서 IN2로.
3번. GND 한 줄. 38번 핀에서 드라이버 GND로. 이게 오늘의 핵심입니다.
4번. 모터 선 두 개를 OUT1과 OUT2에 물립니다. 나사로 조이는 단자면 드라이버로 조여 주세요.
5번. 건전지는 마지막입니다.
[지시] 아래 붉은 박스를 강조한다. 오늘 유일한 신체 안전 이슈다.
그전에 안전 얘기 하나. 모터를 손에 들고 돌리지 마세요. 축이 돌아가면 머리카락이나 옷소매가 감길 수 있습니다. 별거 아닌 것 같아도 순식간이에요.
책상 위에 두거나 테이프로 고정하세요. 그리고 축에 뭔가 끼워 놓았다면 사람 쪽을 향하지 않게 두세요.

## Slide 12
CODE 1
정회전 · 정지 · 역회전
핀 세 개를 만들고, 앞에서 본 조합을 순서대로 실행합니다.
motor.py
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
in1 = Pin(18, Pin.OUT)
in2 = Pin(19, Pin.OUT)
ena = PWM(Pin(22), freq=1000)
ena.duty_u16(40000)
while True:
in1.high()
in2.low()
sleep(2)
in1.low()
sleep(1)
in2.high()
sleep(2)
in2.low()
sleep(1)
6행
ENA는 PWM으로
IN1·IN2는 Pin, ENA만 PWM입니다.
8행
속도를 먼저 정한다
40000이면 중간보다 조금 빠른 정도입니다.
11~13행
정회전 2초
IN1 HIGH, IN2 LOW. 그 상태로 2초.
14~15행
정지 1초
IN1을 내려 둘 다 LOW로 만듭니다.
16~19행
역회전 후 정지
이번에는 IN2를 올립니다.
모터가 반대로 돌면 코드를 고치지 말고 모터 선 두 개를 바꿔 물리면 됩니다.
Notes: [4분] 정회전 · 정지 · 역회전
코드를 봅시다.
4행과 5행. IN1과 IN2는 그냥 Pin입니다. 4차시에 LED 켤 때 쓴 것과 같아요.
6행. ENA만 PWM입니다. 5차시 그대로죠.
8행에서 속도를 먼저 정해 둡니다. 40000이면 중간보다 조금 빠릅니다. 이 값은 while 밖에 있으니 한 번만 정하고 계속 유지돼요.
그다음 while 안이 네 동작입니다. 정회전 2초, 정지 1초, 역회전 2초, 정지 1초.
[지시] 14행을 짚는다. 학생들이 헷갈리는 부분이다.
14행을 잘 보세요. in1.low()만 있고 in2는 안 건드립니다.
[발문] 왜 in2를 안 건드려도 될까요?
앞에서 이미 LOW였으니까요. 둘 다 LOW가 되면 정지입니다. 굳이 다시 쓸 필요가 없어요.
[지시] 실행시킨다. 모터가 고정되어 있는지 다시 확인한다.
실행해 보세요. 모터가 2초 돌고, 멈추고, 반대로 2초 돌고, 멈추기를 반복합니다.
[발문] 정회전이 여러분이 생각한 방향인가요?
아니어도 괜찮습니다. 코드를 고칠 필요 없이 모터 선 두 개를 바꿔 물리면 됩니다.

## Slide 13
CODE 2
함수로 묶어 속도까지 한 번에
6차시 set_color처럼, 방향과 속도를 한 줄로 정하는 함수를 만듭니다.
motor_func.py
def motor(speed, forward=True):
if forward:
in1.high()
in2.low()
else:
in1.low()
in2.high()
ena.duty_u16(speed)
motor(30000)
sleep(2)
motor(60000, False)
1
forward=True 는 기본값
그냥 motor(30000)이라고 부르면 정회전입니다. 생략할 수 있습니다.
2
역회전은 False를 붙여
motor(60000, False)라고 쓰면 반대 방향으로 빠르게 돕니다.
3
멈추려면 속도를 0으로
motor(0)이라고 부르면 방향과 상관없이 멈춥니다.
이제 센서와 이을 준비가 끝났습니다. motor() 한 줄이면 되니, 앞에 어떤 센서를 붙이든 코드가 짧아집니다.
Notes: [3분] 함수로 묶어 속도까지 한 번에
6차시에 set_color 함수를 만들었죠. 같은 방식으로 모터도 묶습니다.
motor라는 함수를 만들고, 속도와 방향을 받습니다.
[지시] 첫 줄의 forward=True를 짚는다. 기본값은 처음 나오는 개념이다.
첫 줄에 forward=True라고 되어 있죠. 이게 기본값입니다. 부를 때 방향을 안 적으면 True로 치겠다는 뜻이에요.
그래서 motor(30000)이라고만 쓰면 정회전으로 30000의 속도가 됩니다. 방향을 바꾸고 싶을 때만 motor(60000, False)처럼 뒤에 False를 붙입니다.
[발문] motor(0)이라고 부르면 어떻게 될까요?
속도가 0이니까 멈춥니다. 방향은 상관없어요. ENA가 0이면 전기가 안 갑니다.
[지시] 하단 박스를 짚으며 다음 실습을 예고한다.
이렇게 묶어 두면 앞에 어떤 센서를 붙이든 코드가 짧아집니다. 센서 값을 읽어서 motor()에 넘기기만 하면 되니까요.
실습에서 바로 써 봅시다.

## Slide 14
IMPORTANT
모터를 다룰 때
1차시 안전 수칙에서 예고한 그 부품입니다. 전기와 몸, 둘 다 조심해야 합니다.
O
해야 하는 것
모터 전원은 건전지에서 따로
보드 GND와 드라이버 GND를 연결
ENA 점퍼 캡을 빼고 PWM 연결
모터를 책상에 고정하고 실행
X
절대 하면 안 되는 것
모터를 GPIO에 직접 연결하기
건전지를 보드 VBUS·VSYS에 연결
GND를 잇지 않고 신호만 연결
도는 축에 머리카락·옷소매 가까이
건전지 전원은 드라이버에만 연결합니다. 보드는 USB로만 전원을 받습니다.
Notes: [3분] 모터를 다룰 때
[지시] 화면이 어두워지므로 주의가 모인다. 여기서 한 번 멈춘다.
오늘은 조심할 게 두 종류입니다. 전기와 몸.
오른쪽 빨간 쪽부터. 첫째, 모터를 GPIO에 직접 연결하기. 오늘 배운 전부죠.
둘째, 건전지를 보드의 VBUS나 VSYS에 연결하는 것. 이건 정말 하면 안 됩니다.
[발문] VSYS는 1차시에 뭐라고 배웠죠?
배터리로 보드를 돌릴 때 쓰는 핀이라고 했습니다. 그런데 오늘 건전지는 모터용이에요. 여기에 보드까지 물리면, 모터가 돌 때 전압이 출렁이면서 보드가 껐다 켜졌다 합니다. 심하면 손상됩니다.
건전지는 드라이버에만, 보드는 USB로만. 이렇게 나눠 두세요.
셋째, GND를 안 잇는 것. 오늘 가장 많이 하는 실수입니다.
넷째가 몸에 관한 겁니다. 도는 축에 머리카락이나 옷소매를 가까이하지 마세요. 특히 긴 머리는 묶는 게 좋습니다.
[지시] 실습 전에 각 조의 모터가 고정되어 있는지 눈으로 확인한다.

## Slide 15
PRACTICE
실습 — 지금까지 만든 것을 다 이어 보기
입력 네 가지가 모두 살아 있습니다. 그중 셋으로 모터를 움직여 봅시다.
1
손잡이로 속도 조절
v = knob.read_u16()
motor(v)
sleep(0.1)
# 7차시 가변저항
손잡이를 돌린 만큼 모터가 빨라집니다. 값 범위가 같아 그대로 넘기면 됩니다.
2
거리로 자동 정지
d = read_distance()
if 0 < d < 15:
motor(0)
else:
motor(40000)
앞이 가까우면 스스로 멈춥니다. 자율주행의 가장 단순한 형태입니다.
3
도전 — 온도로 팬 돌리기
t = sensor.temperature
if t > 26:
motor(50000)
set_color(255, 0, 0)
else:
motor(0)
set_color(0, 255, 0)
더우면 팬이 돌고 LED가 빨개집니다. 온도 조절기와 같은 구조입니다.
Notes: [6분] 실습 — 지금까지 만든 것을 다 이어 보기
오늘이 특별한 이유가 여기 있습니다. 지금까지 만든 입력이 다 살아 있어요.
첫째, 손잡이로 속도 조절. 7차시 가변저항입니다.
[발문] read_u16()의 범위와 duty_u16의 범위가 같죠. 그럼 어떻게 하면 되나요?
그대로 넘기면 됩니다. 7차시에 LED 밝기 조절할 때와 똑같아요. 이번엔 그게 모터 속도가 되는 겁니다.
둘째, 거리로 자동 정지. 9차시 초음파입니다. 앞이 15센티미터보다 가까우면 멈추게 하는 거예요.
[발문] 조건에 0 < d 를 왜 넣었을까요?
9차시에 배웠죠. 측정 실패하면 음수가 나옵니다. 음수는 15보다 작으니까 그것도 멈춤으로 판단해 버려요. 그래서 0보다 크다는 조건을 같이 넣습니다.
이게 자율주행 자동차의 가장 단순한 형태입니다. 앞이 막히면 선다.
셋째는 도전입니다. 8차시 온습도 센서로 팬을 돌립니다. 26도가 넘으면 팬이 돌고 LED가 빨개져요.
[발문] 이거 어디서 많이 본 구조 아닌가요?
에어컨이나 컴퓨터 쿨링팬이 정확히 이렇게 동작합니다. 온도를 재서 기준을 넘으면 팬을 돌리죠.
[지시] 5분 실습. 순회한다. 첫째까지만 해도 충분하다고 안내한다. 모터 고정 상태를 계속 확인한다.

## Slide 16
TROUBLESHOOTING
모터가 안 돌 때
오늘은 GND와 점퍼 캡, 두 가지가 원인의 대부분입니다.
증상
원인
해결
아무 반응이 없다
GND를 잇지 않았다
보드 38번과 드라이버 GND를 연결합니다
아무 반응이 없다
건전지를 안 넣었다
드라이버의 12V·GND 연결을 확인합니다
항상 최대 속도로만 돈다
ENA 점퍼 캡이 꽂혀 있다
캡을 빼고 GP22를 연결합니다
소리만 나고 안 돈다
속도 값이 너무 낮다
duty를 30000 이상으로 올려 봅니다
방향이 반대다
모터 선 순서
OUT1·OUT2의 두 선을 바꿔 물립니다
코드를 의심하기 전에 GND부터 확인하세요. 오늘 문제의 절반이 여기서 나옵니다.
Notes: [3분] 모터가 안 돌 때
오늘 원인은 거의 두 가지입니다.
1위는 GND입니다. 아무 반응이 없으면 십중팔구 이거예요. 보드 38번과 드라이버 GND를 이었는지 보세요.
2위는 건전지. 넣었는지, 드라이버의 12V와 GND에 제대로 물렸는지 확인하세요.
3위가 점퍼 캡입니다. 항상 최대 속도로만 돌면 이겁니다. 캡을 안 뺀 거예요.
넷째, 웅 소리만 나고 안 돌면 속도가 너무 낮은 겁니다. 아까 말한 그거죠. 30000 이상으로 올려 보세요.
다섯째, 방향이 반대면 모터 선 두 개를 바꿔 물리면 됩니다. 코드 고칠 필요 없어요.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 8차시 scan(), 9차시 음수에 이은 오늘의 진단 기준이다.
정리하면 이겁니다. 코드를 의심하기 전에 GND부터 확인하세요.
8차시에는 scan()이 기준이었고, 9차시에는 음수가 기준이었죠. 오늘은 GND입니다. 차시마다 먼저 볼 곳이 정해져 있어요.

## Slide 17
WRAP-UP
오늘 한 일 정리
빛을 넘어 실제로 움직이는 것을 만들었습니다.
1
힘이 드는 일을 맡겼다
GPIO가 못 하는 큰 전류를 드라이버가 대신 다루게 했습니다.
2
전원을 나누고 GND를 이었다
신호와 힘을 분리하되 기준점은 하나로 맞췄습니다.
3
입력과 출력을 다 이었다
센서로 읽은 값이 실제 움직임으로 이어졌습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면
전원은 나누고, GND는 반드시 잇는다.
Notes: [2분] 오늘 한 일 정리
세 문장입니다.
첫째, 힘이 드는 일을 드라이버에게 맡겼습니다. 보드가 못 하는 걸 포기하지 않고, 할 수 있는 부품을 중간에 넣은 거예요.
둘째, 전원을 나누고 GND를 이었습니다. 오늘 새로 배운 개념입니다.
셋째, 이게 오늘의 의미인데, 입력과 출력이 진짜로 이어졌습니다. 손잡이를 돌리면 모터가 빨라지고, 앞이 막히면 스스로 멈추고, 더우면 팬이 돌아요.
[발문] 1차시에 임베디드 시스템이 뭐라고 했죠?
입력, 처리, 출력의 반복. 오늘 그 셋이 다 실물로 갖춰졌습니다.
[지시] 하단 붉은 박스를 짚으며 마무리한다.
오늘 딱 하나. 전원은 나누고, GND는 반드시 잇는다.
[지시] 건전지를 빼서 보관하게 한다. 회로는 그대로 두어도 된다. 다음 시간부터 마지막 두 차시는 무선이다.
다음 시간부터 마지막 두 차시입니다. 드디어 보드 이름의 W, 무선을 씁니다.

## Slide 18
NEXT
다음 시간 — Wi-Fi에 연결하기
보드 이름 끝의 W를 드디어 씁니다. 선 없이 바깥과 이어집니다.
1
공유기에 접속하기
이름과 비밀번호를 코드에 적어 학교 공유기에 연결합니다.
2
IP 주소 받기
연결에 성공하면 보드가 주소를 하나 받습니다. 그 주소로 접속할 수 있게 됩니다.
3
인터넷에서 값 가져오기
현재 시각처럼 바깥의 정보를 받아 오는 것까지 해 봅니다.
11차시 미리보기
import network
wlan = network.WLAN(
network.STA_IF)
wlan.connect(name, pw)
1차시에 "이 보드의 진짜 무기"라고 했던 그 기능입니다.
다음 시간 준비물
노트북 · Pico 2 W · 데이터용 micro USB 케이블 · 오늘 쓴 키트 그대로 (새 부품은 없습니다. 안테나 부분을 손으로 덮지 마세요)
Notes: [2분] 다음 시간 — Wi-Fi에 연결하기
드디어 마지막 두 차시입니다.
1차시에 이 보드를 처음 소개할 때 제가 뭐라고 했는지 기억하시나요. 특징 네 가지 중에 두 번째, 무선이 내장돼 있다는 게 이 보드의 진짜 무기라고 했습니다. 그리고 뒤에서 자세히 다루겠다고 했죠.
다음 시간입니다. 보드 이름 끝의 W, 그게 Wireless였습니다.
다음 시간에는 학교 공유기에 연결합니다. 이름과 비밀번호를 코드에 적으면 보드가 접속해요. 그러면 IP 주소를 하나 받습니다.
[발문] IP 주소를 받으면 뭘 할 수 있을까요?
12차시에 그 답이 나옵니다. 여러분 휴대폰으로 보드에 접속하게 될 거예요.
오른쪽 코드를 보세요. 새 부품은 없습니다. 코드만 배웁니다.
[마무리] 준비물 공지 — 키트 그대로 가져오세요. 새로 살 건 없습니다.
한 가지만. 1차시에 안테나 얘기 했던 거 기억하시나요. 보드 끝 금색 지그재그 무늬요. 다음 시간에는 거기를 손으로 덮거나 금속 위에 올려놓으면 안 됩니다. 신호가 약해집니다.