## Slide 1
임베디드 랩 · 9차시
초음파로
거리 재기
소리를 보내고 돌아오는 시간을 잽니다
HC-SR04 · Trig · Echo · 전압 분배 · time_pulse_us
HC-SR04
23.4 cm
Notes: [2분] 표지 — 초음파로 거리 재기
[지시] 지난 시간 회로에서 4차시 버튼만 빼게 한다. 초음파 센서와 저항 두 개를 배부한다.
1차시 네 번째 장에 입력 장치를 네 가지 적어 뒀습니다. 버튼, 온습도 센서, 초음파 센서, 가변저항.
[발문] 지금까지 몇 개 했죠?
버튼은 4차시, 가변저항은 7차시, 온습도는 지난 시간. 세 개 했습니다. 오늘 마지막 하나를 합니다.
초음파 센서는 원리가 재밌습니다. 사람이 못 듣는 아주 높은 소리를 쏘고, 그게 부딪혀 돌아오는 시간을 재요. 소리 속도를 알고 있으니 시간으로 거리를 계산할 수 있습니다.
박쥐가 어두운 동굴에서 날아다니는 방법, 잠수함이 물속에서 지형을 보는 방법이 다 이겁니다.
그리고 오늘은 새로운 문제가 하나 있습니다. 이 센서는 5볼트로 동작해요.
[발문] 1차시 규칙이 뭐였죠? (답: GPIO에 5V 금지)
그래서 오늘은 보드를 지키는 방법도 같이 배웁니다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
초음파의 원리
소리를 쏘고 돌아오는 시간으로 거리를 구하는 방법을 안다
02
거리 계산식
시간과 소리 속도로 거리를 계산하고 왜 2로 나누는지 안다
03
5V 부품 다루기
Echo의 5V를 3.3V로 낮추는 방법을 이해한다
04
전압 분배 만들기
7차시에 배운 원리를 저항 두 개로 직접 구현한다
05
거리 읽고 활용하기
측정값을 함수로 묶고 실패한 값을 걸러 낸다
Notes: [2분] 오늘 배울 것
다섯 가지입니다.
첫째와 둘째는 원리입니다. 소리로 어떻게 거리를 재는지, 계산은 어떻게 하는지.
셋째와 넷째가 오늘의 고비예요. 이 센서는 5볼트로 동작합니다. 그 5볼트 신호를 우리 보드에 그냥 넣으면 안 돼요. 그래서 낮춰 주는 회로를 직접 만듭니다.
[발문] 전압을 비율로 나눈다는 얘기, 언제 했었죠?
7차시 가변저항 때 전압 분배라고 배웠습니다. 오늘은 그걸 저항 두 개로 직접 만듭니다. 배운 게 여기서 쓰입니다.
다섯째, 거리를 읽고 활용합니다. 오늘은 측정이 실패하는 경우도 다룰 거예요. 지금까지 센서 중에 값이 가장 잘 튀는 센서입니다.

## Slide 3
RECAP
지난 시간 요약
8차시에는 센서에게 물어봤습니다. 오늘은 직접 신호를 보내고 시간을 잽니다.
I2C
선 두 개
SDA와 SCL로 여러 장치와 대화했습니다.
주소
scan()
누가 붙어 있는지 먼저 확인했습니다.
드라이버
남의 코드
파일을 보드에 올려 import 했습니다.
실제 데이터
온도·습도
교실의 진짜 값을 처음 읽었습니다.
오늘은 4차시 버튼 회로만 빼세요. GP16과 GP17을 초음파 센서에 쓸 것이고, 브레드보드 자리도 필요합니다.
Notes: [2분] 지난 시간 요약
지난 시간 네 가지만 짚습니다.
I2C로 선 두 개를 썼고, scan()으로 주소를 찾았고, 드라이버를 보드에 올렸고, 교실의 진짜 온도와 습도를 읽었습니다.
[지시] 회로 확인 시간을 3분 준다. 온습도 값이 나오는지 먼저 확인시킨다.
오늘은 정리를 조금 해야 합니다. 아래 박스 보세요.
4차시 버튼 회로를 빼세요. 두 가지 이유입니다. 첫째, 오늘 GP16과 GP17을 쓰는데 버튼이 GP16에 있습니다. 둘째, 초음파 센서가 커서 브레드보드 자리가 필요해요.
나머지는 그대로 두세요. RGB LED, 가변저항, 온습도 센서 다 실습에서 씁니다.

## Slide 4
PRINCIPLE
소리를 보내고 돌아오는 시간을 잰다
박쥐가 어둠 속에서 날아다니는 방법과 같습니다. 메아리를 이용하는 것입니다.
센서
① 소리를 쏜다
물체
② 돌아온다
거리
③ 걸린 시간을 잰다
소리가 나갔다 돌아오는 데 걸린 시간을 마이크로초 단위로 잽니다.
사람은 못 듣는 소리
40kHz 정도의 아주 높은 소리입니다. 사람 귀는 20kHz까지만 들립니다.
소리의 속도는 정해져 있다
공기 중에서 초당 약 343m. 이 값을 알기에 시간으로 거리를 구할 수 있습니다.
왕복이라는 점이 중요
잰 시간은 갔다가 돌아온 시간입니다. 계산할 때 반드시 2로 나눠야 합니다.
Notes: [4분] 소리를 보내고 돌아오는 시간을 잰다
원리부터 봅시다. 세 단계예요.
1단계, 센서가 소리를 쏩니다. 사람은 못 듣는 아주 높은 소리예요. 40킬로헤르츠 정도입니다.
[발문] 사람은 몇 헤르츠까지 들을 수 있을까요?
보통 20킬로헤르츠까지입니다. 그래서 40킬로헤르츠는 안 들려요. 이런 소리를 초음파라고 합니다. 초는 넘는다는 뜻이에요.
2단계, 그 소리가 앞에 있는 물체에 부딪혀 돌아옵니다. 메아리죠.
3단계, 센서가 나갔다 돌아오는 데 걸린 시간을 잽니다. 아주 짧아서 마이크로초 단위로 잽니다. 100만분의 1초요.
[지시] 세 번째 카드를 반드시 짚는다. 오늘 계산에서 가장 많이 틀리는 부분이다.
여기서 제일 중요한 게 세 번째 카드입니다. 잰 시간은 왕복 시간이에요. 갔다가 돌아온 겁니다.
[발문] 그럼 거리를 구할 때 어떻게 해야 할까요?
2로 나눠야 합니다. 이거 안 하면 거리가 두 배로 나와요. 다음 장에서 계산해 봅시다.

## Slide 5
FORMULA
시간으로 거리를 계산하기
소리의 속도를 알고 있으니, 곱하기 한 번과 나누기 한 번이면 됩니다.
거리 = 걸린 시간 × 소리의 속도 ÷ 2
1000
잰 시간 (µs)
×
0.0343
cm/µs
÷
2
왕복이므로
=
17.15
cm
1
343 m/s 를 바꾸면
초당 343미터는 마이크로초당 0.0343cm입니다. 단위를 맞춘 것뿐입니다.
2
2로 나누는 이유
잰 시간은 왕복입니다. 편도 거리를 구하려면 절반으로 나눕니다.
3
58로 나눠도 같다
0.0343 ÷ 2 는 약 1/58입니다. 시간을 58로 나눠도 같은 값이 나옵니다.
소리 속도는 온도에 따라 조금 달라집니다. 지난 시간에 만든 온도 센서로 보정할 수도 있습니다.
Notes: [3분] 시간으로 거리를 계산하기
계산은 간단합니다. 곱하기 한 번, 나누기 한 번.
소리의 속도는 공기 중에서 초당 343미터입니다. 그런데 우리가 재는 시간은 마이크로초 단위죠. 단위를 맞춰야 합니다.
초당 343미터를 마이크로초당 센티미터로 바꾸면 0.0343이 됩니다. 계산해 보면 맞아요.
[지시] 계산 박스를 왼쪽부터 짚는다.
예를 들어 1000마이크로초가 나왔다고 합시다. 1000 곱하기 0.0343은 34.3센티미터. 그런데 이건 왕복 거리예요.
[발문] 그럼 실제 거리는?
절반인 17.15센티미터입니다.
세 번째 카드를 보세요. 0.0343을 2로 나누면 약 58분의 1이 됩니다. 그래서 인터넷 예제 중에는 그냥 시간을 58로 나누는 것도 많아요. 같은 계산입니다.
[지시] 하단 문장을 짚으며 8차시와 연결한다.
그리고 재밌는 게 하나 있습니다. 소리 속도는 온도에 따라 조금 달라져요. 더우면 빨라집니다. 지난 시간에 온도 센서를 만들었으니, 마음만 먹으면 온도로 보정할 수도 있습니다.

## Slide 6
COMPONENT
HC-SR04 — 다리 네 개
전원 두 개, 그리고 신호 두 개입니다. 신호 하나는 내보내고 하나는 받습니다.
HC-SR04
VCC
Trig
Echo
GND
핀 이름은 기판에 인쇄되어 있습니다
1
VCC — 5V가 필요합니다
3.3V로는 동작하지 않습니다. VBUS(40번 핀)에 연결해야 합니다.
2
Trig — 보드가 내보내는 신호
"지금 쏴"라는 신호입니다. 아주 짧은 펄스 하나를 보냅니다.
3
Echo — 센서가 답하는 신호
소리가 돌아올 때까지 HIGH를 유지합니다. 이 시간을 우리가 잽니다.
Trig는 출력, Echo는 입력입니다. 4차시에 배운 Pin.OUT과 Pin.IN을 한 부품에 함께 씁니다.
Notes: [3분] HC-SR04 — 다리 네 개
센서를 꺼내 보세요. 눈이 두 개 달린 것처럼 생겼죠. 하나는 소리를 쏘는 스피커, 하나는 듣는 마이크입니다.
다리는 네 개입니다. VCC, Trig, Echo, GND. 기판에 인쇄되어 있어요.
VCC부터. 여기가 오늘의 문제입니다. 이 센서는 5볼트가 필요해요. 3.3볼트로는 동작하지 않습니다. 그래서 VBUS, 40번 핀에 연결해야 합니다.
Trig는 트리거의 줄임말입니다. 방아쇠라는 뜻이에요. 보드가 센서한테 "지금 쏴"라고 신호를 보내는 겁니다. 그러니까 보드 입장에서는 출력이죠.
Echo는 메아리라는 뜻입니다. 센서가 보드한테 답하는 신호예요. 소리가 돌아올 때까지 HIGH를 유지합니다. 그 시간을 우리가 잽니다. 보드 입장에서는 입력이고요.
[지시] 하단 문장을 짚는다.
재밌는 건 이겁니다. 한 부품에 출력과 입력이 같이 있어요. 4차시에 배운 Pin.OUT과 Pin.IN을 한 부품에 함께 쓰는 첫 사례입니다.
그런데 Echo가 답을 보낼 때 몇 볼트로 보낼까요? 다음 장입니다.

## Slide 7
THE PROBLEM
Echo는 5V로 답합니다
센서가 5V로 동작하니 답도 5V로 옵니다. 그대로 받으면 보드가 손상됩니다.
그대로 연결하면
Echo 5V
X
GP17 3.3V
GPIO가 견딜 수 있는 것은 3.3V까지입니다. 5V가 들어가면 칩이 손상되고 되돌릴 수 없습니다.
1차시의 그 규칙입니다
1차시에서 한 말
"GPIO 핀에 5V 신호를 직접 넣기" — 절대 하면 안 되는 것 목록의 첫 줄이었습니다.
그때는 5V 부품을 쓰지 않아 넘어갔지만, 오늘 처음으로 5V 부품을 만났습니다.
그래서 낮춰 주는 회로가 필요합니다
Trig는 왜 괜찮을까
Trig는 보드가 내보내는 신호입니다. 3.3V로 나가도 센서가 알아듣습니다. 문제는 센서가 보내오는 Echo뿐입니다.
Notes: [4분] Echo는 5V로 답합니다
여기가 오늘의 고비입니다. 천천히 갑니다.
센서가 5볼트로 동작한다고 했죠. 그러면 센서가 내보내는 신호도 5볼트입니다. Echo가 HIGH일 때 5볼트가 나와요.
[발문] 그걸 GP17에 그냥 연결하면 어떻게 될까요?
칩이 손상됩니다. 1차시에 제일 처음 배운 규칙이죠. GPIO에 5볼트 금지.
[지시] 오른쪽 카드를 짚으며 1차시를 회수한다.
1차시 열네 번째 장 기억하시나요. 절대 하면 안 되는 것 네 가지 중 첫 줄이 "GPIO 핀에 5V 신호를 직접 넣기"였습니다.
그동안은 5볼트 부품을 안 썼으니 넘어갔어요. 오늘 처음으로 5볼트 부품을 만난 겁니다.
[발문] 그럼 이 센서는 못 쓰는 걸까요?
쓸 수 있습니다. 5볼트를 3.3볼트로 낮춰 주면 되니까요. 그 방법이 다음 장입니다.
[지시] 하단 박스를 짚는다. 학생들이 자주 묻는 부분이다.
하나만 미리 정리하면, Trig는 괜찮습니다. Trig는 보드가 내보내는 신호예요. 3.3볼트로 나가도 센서가 알아듣습니다. 문제는 센서가 우리한테 보내오는 Echo 하나뿐입니다.

## Slide 8
THE SOLUTION
전압 분배로 5V를 3.3V로
7차시에 배운 원리입니다. 이번에는 저항 두 개로 직접 만듭니다.
Echo 5V
1kΩ
GP17
3.33V
2kΩ
GND
5V × 2 ÷ (1 + 2)
= 3.33V
1
7차시와 같은 원리
가변저항 안에서 일어나던 일을 저항 두 개로 밖에 만든 것입니다.
2
비율이 전압을 정한다
아래쪽 저항이 전체의 3분의 2이므로, 5V의 3분의 2인 3.33V가 나옵니다.
3
2kΩ 대신 2.2kΩ도 가능
3.44V가 되지만 보드가 견디는 범위 안입니다. 가진 저항으로 하면 됩니다.
저항 순서가 중요합니다. Echo 쪽이 1kΩ, GND 쪽이 2kΩ입니다. 바꾸면 1.67V가 되어 인식되지 않습니다.
Notes: [4분] 전압 분배로 5V를 3.3V로
해결책입니다. 그런데 이거 처음 보는 게 아니에요.
[발문] 전압 분배, 언제 배웠죠?
7차시 가변저항입니다. 그때 저항 막대 양 끝에 3.3볼트와 0볼트를 걸고, 가운데에서 읽으면 위치에 따라 전압이 나뉜다고 했죠.
오늘은 그걸 저항 두 개로 직접 만듭니다. 가변저항 안에서 일어나던 일을 밖으로 꺼내는 거예요.
[지시] 왼쪽 그림을 위에서부터 짚는다.
Echo에서 5볼트가 나옵니다. 1킬로옴 저항을 지나고, 거기서 GP17로 갈라집니다. 그리고 계속 내려가서 2킬로옴을 지나 GND로 갑니다.
[발문] 갈라지는 지점의 전압은 몇 볼트일까요?
아래쪽 저항이 2킬로옴, 전체가 3킬로옴이죠. 그러니까 전체의 3분의 2입니다. 5볼트의 3분의 2, 3.33볼트예요.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 오늘 가장 흔한 실수다.
여기서 아주 중요한 것. 저항 순서를 바꾸면 안 됩니다. Echo 쪽이 1킬로옴, GND 쪽이 2킬로옴이에요. 바꾸면 5볼트의 3분의 1, 1.67볼트가 나옵니다. 그러면 보드가 HIGH로 인식을 못 해서 아예 동작을 안 합니다.
혹시 2킬로옴이 없고 2.2킬로옴만 있으면 그걸 써도 됩니다. 3.44볼트가 나오는데 보드가 견디는 범위 안입니다.

## Slide 9
WIRING
오늘 만들 회로
전원 두 줄, 신호 두 줄. 다만 Echo 쪽에만 저항 두 개가 들어갑니다.
HC-SR04
VCC
VBUS 5V
GND
GND
Trig
GP16
Echo
1kΩ
GP17
2kΩ
→ GND
핀 번호
VBUS → 40번 · GND → 23번
GP16 → 21번 · GP17 → 22번
GND는 2kΩ 아래쪽과 센서 GND 두 곳에 모두 연결합니다.
부품
한쪽 끝
다른 쪽 끝
1
점퍼선
VBUS (40번 핀)
→
센서의 VCC
2
점퍼선
GND (23번 핀)
→
센서의 GND
3
점퍼선
GP16 (21번 핀)
→
센서의 Trig
4
저항 1kΩ
센서의 Echo
→
새 세로줄 A
5
점퍼선 · 저항 2kΩ
세로줄 A
→
GP17 (22번 핀) · 그리고 GND
Notes: [3분] 오늘 만들 회로
배선이 지금까지 중 제일 복잡합니다. 천천히 갑니다.
전원 두 줄은 쉬워요. VCC는 VBUS, 40번 핀. 5볼트입니다. GND는 23번.
[지시] VBUS를 쓰는 유일한 차시임을 강조한다. 지금까지는 늘 3V3이었다.
여기 잠깐. 지금까지 여덟 차시 동안 우리는 항상 3V3을 썼습니다. VBUS를 쓰는 건 오늘이 처음이에요. 센서가 5볼트를 요구하기 때문입니다.
Trig는 GP16, 21번 핀에 그냥 연결합니다.
문제는 Echo입니다. 여기만 저항 두 개가 들어갑니다.
Echo에서 1킬로옴을 지나 새 세로줄로 갑니다. 그 줄에서 두 갈래로 나뉘어요. 하나는 GP17로, 하나는 2킬로옴을 지나 GND로.
[발문] 브레드보드에서 두 갈래로 나누려면 어떻게 하죠? (답: 같은 세로줄에 꽂으면 된다)
2차시에 배운 그거죠. 같은 세로줄에 꽂으면 연결됩니다. 그 줄에 저항 끝, 점퍼선, 2킬로옴 저항 이렇게 세 개가 들어갑니다.

## Slide 10
STEP BY STEP
배선하는 순서
Echo 쪽 저항 두 개가 오늘의 핵심입니다. 순서대로 하면 어렵지 않습니다.
1
USB를 뽑고 버튼 회로를 뺍니다
4차시 버튼과 10kΩ 저항을 뽑아 자리를 비웁니다.
2
센서를 꽂습니다
다리 네 개가 각각 다른 세로줄에 들어가게 합니다.
3
전원과 Trig를 연결합니다
VCC는 VBUS(40번), GND는 23번, Trig는 GP16(21번).
4
Echo에 1kΩ을 답니다
Echo 줄과 새 세로줄 A에 걸쳐 꽂습니다.
5
A줄에서 두 갈래로
A줄 → GP17(22번), 그리고 A줄 → 2kΩ → GND.
저항을 다 연결하기 전에는 USB를 꽂지 마세요. 1kΩ만 달고 2kΩ을 빠뜨린 채 전원을 넣으면 GP17에 5V가 그대로 들어갑니다.
Notes: [3분] 배선하는 순서
[지시] 다 같이 한 단계씩 진행한다. 4단계와 5단계에서 반드시 멈추고 확인한다.
1번. USB를 뽑고, 4차시 버튼과 10킬로옴 저항을 뺍니다. 자리를 비워야 해요.
2번. 센서를 꽂습니다. 다리 네 개가 각각 다른 세로줄에.
3번. 전원 두 줄과 Trig. VCC는 VBUS 40번, GND는 23번, Trig는 GP16입니다.
4번. Echo에 1킬로옴을 답니다. Echo가 꽂힌 줄과 빈 줄 하나에 걸쳐서요. 그 빈 줄을 A줄이라고 부르겠습니다.
5번. A줄에서 두 갈래입니다. 하나는 점퍼선으로 GP17에. 다른 하나는 2킬로옴 저항을 거쳐 GND로.
[지시] 아래 붉은 박스를 반드시 강조한다. 오늘 유일한 위험 지점이다.
여기서 정말 중요한 것. 저항 두 개를 다 연결하기 전에는 USB를 꽂지 마세요.
[발문] 1킬로옴만 달고 전원을 넣으면 어떻게 될까요?
2킬로옴이 없으면 전압이 안 나뉩니다. GP17에 5볼트가 그대로 들어가요. 그러면 칩이 손상됩니다.
두 저항이 다 제자리에 있는 걸 눈으로 확인하고, 그다음에 USB를 꽂으세요.

## Slide 11
CODE 1
거리를 읽는 함수 만들기
6차시에 배운 함수로 묶습니다. 부를 때마다 거리를 재서 돌려줍니다.
distance.py
from machine import Pin, time_pulse_us
from time import sleep, sleep_us
trig = Pin(16, Pin.OUT)
echo = Pin(17, Pin.IN)
def read_distance():
trig.low()
sleep_us(2)
trig.high()
sleep_us(10)
trig.low()
t = time_pulse_us(echo, 1, 30000)
return t * 0.0343 / 2
8~12행
쏘라는 신호 보내기
Trig를 10마이크로초 동안만 HIGH로 만듭니다.
13행
시간 재기
Echo가 HIGH인 시간을 마이크로초로 재 줍니다.
14행
거리로 바꾸기
앞에서 배운 계산식을 그대로 씁니다.
sleep_us는 마이크로초 단위로 쉬는 명령입니다. sleep(0.00001)보다 정확합니다.
Notes: [4분] 거리를 읽는 함수 만들기
코드가 조금 깁니다. 그런데 6차시에 배운 함수로 묶으면 나중이 편해요.
4행과 5행. Trig는 출력, Echo는 입력입니다. 아까 말한 그대로예요.
7행부터가 함수입니다. read_distance라고 이름을 지었어요.
[지시] 8행부터 12행을 한 덩어리로 설명한다.
8행부터 12행까지가 "지금 쏴"라는 신호를 보내는 부분입니다. 순서가 정해져 있어요. 먼저 LOW로 확실히 내려놓고, 2마이크로초 기다렸다가, HIGH로 올리고, 10마이크로초 유지하고, 다시 LOW로 내립니다.
[발문] 왜 하필 10마이크로초일까요?
센서 설명서에 그렇게 하라고 되어 있습니다. 부품마다 약속된 신호 규격이 있어요.
sleep_us는 마이크로초 단위로 쉬는 명령입니다. 2차시부터 쓰던 sleep은 초 단위였죠. 10마이크로초는 0.00001초인데, 이렇게 쓰면 부정확합니다. 그래서 전용 명령을 씁니다.
13행이 핵심입니다. time_pulse_us. Echo가 HIGH인 시간을 재 줍니다. 뒤의 30000은 제한 시간이에요. 30밀리초 안에 안 돌아오면 포기하라는 뜻입니다.
14행에서 앞에서 배운 계산식을 그대로 씁니다.

## Slide 12
CODE 2
실제로 재 보기
함수를 만들었으니 부르기만 하면 됩니다. 손을 가까이 대 보세요.
이어서 붙이기
while True:
d = read_distance()
print(round(d, 1), "cm")
sleep(0.5)
Shell
8.5 cm
23.4 cm
57.1 cm
-2.0 cm
31.8 cm
1
손을 대 보세요
센서 앞에 손을 가까이 대면 값이 즉시 줄어듭니다. 반응이 아주 빠릅니다.
2
잴 수 있는 범위
약 2cm에서 4m까지입니다. 너무 가까우면 오히려 못 잽니다.
3
음수가 섞여 나온다
제한 시간 안에 못 받은 경우입니다. 실패했다는 표시이니 걸러 내야 합니다.
0.5초마다 한 번씩 잽니다. 너무 자주 재면 앞의 메아리가 남아 값이 흔들립니다.
Notes: [3분] 실제로 재 보기
앞 장 코드 아래에 이어 붙이면 됩니다. 네 줄이에요.
함수를 만들어 뒀으니 read_distance()라고 부르기만 하면 거리가 나옵니다. 6차시 set_color 때와 같은 방식이죠.
[지시] 실행시키고 손을 대 보게 한다.
실행하고 센서 앞에 손을 가까이 대 보세요. 값이 확 줄어듭니다. 반응이 아주 빨라요.
책상 끝이나 벽을 향해도 재 보세요.
[발문] 얼마나 멀리까지 재지나요?
설명서상으로는 4미터까지입니다. 그런데 재밌는 건 너무 가까워도 못 잰다는 거예요. 2센티미터보다 가까우면 소리가 나가자마자 돌아와서 센서가 구분을 못 합니다.
[지시] 화면 셸 출력의 음수를 짚는다.
그리고 값을 보다 보면 음수가 섞여 나올 겁니다. 마이너스 2 같은 거요.
[발문] 거리가 음수일 수 있나요?
없죠. 이건 측정에 실패했다는 표시입니다. 제한 시간 안에 소리가 안 돌아온 거예요. 다음 장에서 이걸 처리하는 법을 배웁니다.
마지막으로 sleep을 0.5초로 둔 이유. 너무 자주 재면 앞에서 쏜 소리의 메아리가 아직 남아 있어서 값이 흔들립니다.

## Slide 13
RELIABILITY
실패한 값을 걸러 내기
초음파는 지금까지 센서 중 값이 가장 잘 흔들립니다. 그대로 쓰면 안 됩니다.
값이 흔들리는 이유
· 비스듬한 면은 소리가 딴 데로 튄다
· 천이나 스펀지는 소리를 흡수한다
· 너무 작은 물체는 잘 안 잡힌다
해결하는 두 가지 방법
· 음수는 버린다
· 여러 번 재서 평균을 낸다
7차시 ADC에서도 같은 방법을 썼습니다. 흔들리는 값을 다루는 기본입니다.
걸러 내는 코드
d = read_distance()
if d < 0:
print("측정 실패")
else:
print(round(d, 1), "cm")
Notes: [3분] 실패한 값을 걸러 내기
초음파 센서는 지금까지 쓴 센서 중에 값이 가장 잘 흔들립니다. 이유가 있어요.
첫째, 비스듬한 면. 소리가 딴 데로 튀어서 안 돌아옵니다. 거울에 빛을 비스듬히 비추면 다른 데로 가는 것과 같아요.
[활동] 센서를 책상 면에 비스듬히 향하게 해 보면 값이 안 잡히는 것을 바로 확인할 수 있다.
둘째, 천이나 스펀지. 소리를 흡수해 버립니다. 옷을 향해 재 보면 잘 안 잡혀요.
셋째, 너무 작은 물체. 연필 같은 건 잘 안 잡힙니다.
이건 고장이 아니라 이 방식의 한계입니다. 그래서 실제 제품에서도 초음파 센서는 보조로 쓰지 단독으로는 잘 안 씁니다.
해결은 두 가지예요.
하나, 음수는 버립니다. 화면 아래 코드처럼 if로 걸러 내면 됩니다.
둘, 여러 번 재서 평균을 냅니다.
[발문] 이 방법, 어디서 들어 봤죠?
7차시입니다. ADC 값이 흔들릴 때도 여러 번 읽어 평균을 내라고 했죠. 흔들리는 값을 다루는 기본 방법입니다. 센서가 바뀌어도 원리는 같아요.

## Slide 14
IMPORTANT
5V 부품을 다룰 때
오늘은 1차시 이후 처음으로 5V 부품을 다룹니다. 규칙은 그대로입니다.
O
해야 하는 것
센서 VCC는 VBUS(40번)에 연결
Echo에는 반드시 저항 두 개
저항 순서는 Echo 쪽 1kΩ, GND 쪽 2kΩ
저항을 다 연결한 뒤 전원 넣기
X
절대 하면 안 되는 것
Echo를 GPIO에 그대로 연결하기
저항 하나만 달고 전원 넣기
1kΩ과 2kΩ의 자리를 바꾸기
센서 VCC를 3V3에 연결하기
5V 부품은 앞으로도 만납니다. 오늘 배운 전압 분배가 그때마다 답이 됩니다.
Notes: [3분] 5V 부품을 다룰 때
[지시] 화면이 어두워지므로 주의가 모인다. 여기서 한 번 멈춘다.
오늘은 1차시 이후 처음으로 5볼트 부품을 다뤘습니다. 규칙은 그대로예요.
오른쪽 빨간 쪽부터. 첫째, Echo를 GPIO에 그대로 연결하는 것. 오늘의 핵심 금지 사항입니다.
둘째, 저항 하나만 달고 전원 넣기. 이게 더 위험해요. 다 했다고 착각하기 쉽거든요. 2킬로옴이 없으면 전압이 안 나뉩니다.
셋째, 두 저항의 자리를 바꾸기. 이건 안 망가지는데 동작을 안 합니다. 1.67볼트밖에 안 나와서 보드가 HIGH로 인식을 못 해요.
넷째, 센서 VCC를 3V3에 연결하는 것. 이건 위험하진 않은데 센서가 동작을 안 합니다. 5볼트가 필요하거든요.
[지시] 마지막 줄을 짚으며 마무리한다.
마지막 줄이 중요합니다. 5볼트 부품은 앞으로도 만납니다. 모터, 릴레이, 일부 디스플레이가 그래요.
그때마다 오늘 배운 전압 분배가 답이 됩니다. 부품이 바뀌어도 방법은 같아요. 이게 원리를 배우는 이유입니다.

## Slide 15
PRACTICE
실습 — 세 가지 도전
지금까지 만든 부품이 다 살아 있으니 거리로 다른 것을 움직여 봅시다.
1
거리로 색 바꾸기
d = read_distance()
if d < 0:
pass
elif d < 10:
set_color(255, 0, 0)
elif d < 30:
set_color(255, 255, 0)
else:
set_color(0, 255, 0)
가까우면 빨강, 중간이면 노랑, 멀면 초록으로 표시해 보세요.
2
주차 보조 만들기
d = read_distance()
if d > 0:
wait = d / 100
set_color(255, 0, 0)
sleep(wait)
set_color(0, 0, 0)
sleep(wait)
가까울수록 빨리 깜빡이게 해 보세요. 후방 감지기의 원리입니다.
3
도전 — 평균으로 안정시키기
total = 0
count = 0
for i in range(5):
d = read_distance()
if d > 0:
total = total + d
count = count + 1
print(total / count)
다섯 번 재서 성공한 값만 평균을 내 보세요. 값이 훨씬 안정됩니다.
Notes: [6분] 실습 — 세 가지 도전
지금까지 만든 게 다 살아 있습니다. RGB LED, 가변저항, 온습도 센서, 그리고 오늘의 초음파.
첫째, 거리로 색 바꾸기. 7차시와 8차시에 쓴 elif를 그대로 씁니다. 다만 맨 위에 음수를 거르는 조건을 하나 넣었어요.
[발문] pass는 무슨 뜻일까요?
아무것도 하지 말라는 뜻입니다. 파이썬에서는 조건문 안이 비어 있으면 오류가 나요. 그래서 자리를 채우는 말입니다.
둘째, 주차 보조. 차 후진할 때 삐 소리가 점점 빨라지죠. 그 원리입니다. 거리를 100으로 나눠서 쉬는 시간으로 씁니다. 가까우면 쉬는 시간이 짧아지니까 빨리 깜빡여요.
[발문] 거리가 10센티미터면 몇 초씩 쉬죠? (답: 0.1초)
셋째는 도전입니다. 아까 말한 평균 내기예요. 다섯 번 재서, 성공한 값만 더하고 개수를 세서 나눕니다.
[지시] 5분 실습. 순회한다. 첫째까지만 해도 충분하다고 안내한다. 세 번째는 count가 0일 때 나눗셈 오류가 날 수 있으므로, 물어보는 학생에게는 조건을 하나 더 넣게 안내한다.

## Slide 16
TROUBLESHOOTING
값이 안 나오거나 이상할 때
오늘은 5V 배선과 저항 두 개가 원인의 대부분입니다.
증상
원인
해결
계속 음수만 나온다
VCC가 3V3에 연결됨
VBUS(40번 핀)로 옮깁니다
계속 음수만 나온다
저항 순서가 바뀌었다
Echo 쪽 1kΩ, GND 쪽 2kΩ입니다
값이 심하게 튄다
대상이 비스듬하거나 천
평평한 면을 향하게 하고 평균을 냅니다
가까운데 값이 이상하다
2cm보다 가깝다
조금 떨어뜨려서 재 봅니다
아예 반응이 없다
Trig 연결이 빠졌다
GP16과 센서 Trig를 확인합니다
음수가 계속 나오면 배선 문제입니다. 코드를 고치기 전에 저항 두 개부터 확인하세요.
Notes: [3분] 값이 안 나오거나 이상할 때
오늘 원인은 거의 배선입니다.
1위와 2위가 같은 증상이에요. 계속 음수만 나오는 경우.
첫째, VCC를 3V3에 연결한 경우입니다. 센서가 아예 동작을 안 해요. 지금까지 여덟 차시 동안 3V3만 썼으니 손이 그리로 가는 게 당연합니다. VBUS로 옮기세요.
둘째, 저항 순서가 바뀐 경우. 1.67볼트밖에 안 나와서 보드가 Echo를 못 읽습니다.
셋째, 값이 튀는 건 아까 배운 그 이유들입니다. 평평한 면을 향하게 하고 평균을 내세요.
넷째, 너무 가까우면 오히려 못 잽니다. 2센티미터 안쪽은 안 돼요.
다섯째, 아예 반응이 없으면 Trig를 확인하세요. 신호를 못 받으면 센서가 쏘질 않습니다.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다.
정리하면 이겁니다. 음수가 계속 나오면 코드를 고치지 마세요. 배선 문제입니다. 저항 두 개부터 확인하세요.
8차시에 scan()이 그랬듯, 오늘은 음수가 그 기준입니다.

## Slide 17
WRAP-UP
오늘 한 일 정리
1차시에 적어 둔 입력 장치 네 가지를 모두 다뤘습니다.
1
소리로 거리를 쟀다
시간과 속도로 거리를 구하는 방법을 배웠습니다.
2
5V 부품을 다뤘다
전압 분배로 5V를 3.3V로 낮춰 보드를 지켰습니다.
3
입력 네 가지를 끝냈다
버튼·가변저항·온습도·초음파를 모두 다뤘습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면
5V 신호는 저항 두 개로 나눠서 받는다.
Notes: [2분] 오늘 한 일 정리
세 문장입니다.
첫째, 소리로 거리를 쟀습니다. 시간과 속도로 거리를 구하는 건 과학 시간에 배운 그 공식이죠. 그게 실제 부품에서 이렇게 쓰입니다.
둘째, 5볼트 부품을 다뤘습니다. 그냥 포기하지 않고 전압 분배로 해결했어요. 7차시에 배운 원리를 오늘 직접 만들었습니다.
셋째, 이게 오늘의 의미인데, 1차시에 적어 둔 입력 장치 네 가지를 오늘로 다 끝냈습니다. 버튼, 가변저항, 온습도 센서, 초음파 센서.
[지시] 하단 붉은 박스를 짚으며 마무리한다.
오늘 딱 하나. 5볼트 신호는 저항 두 개로 나눠서 받는다.
[지시] 다음 시간부터 출력 쪽으로 넘어간다는 것을 예고한다. 회로는 그대로 두게 한다.
다음 시간부터는 출력 쪽으로 넘어갑니다. 지금까지 LED만 켰는데, 이제 실제로 뭔가를 움직여 볼 거예요.

## Slide 18
NEXT
다음 시간 — 모터 돌리기
LED는 빛만 냈습니다. 다음 시간에는 실제로 무언가를 움직입니다.
1
모터는 왜 직접 못 다루나
GPIO가 감당할 수 있는 전류보다 훨씬 많이 필요합니다.
2
모터 드라이버
GPIO의 약한 신호로 큰 전류를 대신 켜 주는 부품입니다.
3
속도와 방향 조절
5차시 PWM으로 속도를, 두 핀 조합으로 방향을 정합니다.
10차시 미리보기
in1 = Pin(18, Pin.OUT)
in2 = Pin(19, Pin.OUT)
ena = PWM(Pin(22), freq=1000)
# in1, in2 조합으로 방향
1차시 안전 수칙에서 "모터는 반드시 드라이버를 거친다"고 했던 그 이야기입니다.
다음 시간 준비물
노트북 · Pico 2 W · 데이터용 micro USB 케이블 · 오늘 쓴 키트 그대로 (모터 드라이버와 DC 모터, 건전지함은 추가로 배부합니다)
Notes: [2분] 다음 시간 — 모터 돌리기
지금까지 우리가 만든 출력은 전부 LED였습니다. 빛만 냈어요.
다음 시간에는 실제로 뭔가가 움직입니다. 모터를 돌립니다.
[발문] 그런데 1차시 안전 수칙에서 모터에 대해 뭐라고 했죠?
GPIO에 직접 연결하지 말라고 했습니다. 반드시 모터 드라이버를 거치라고요. 그게 10차시라고 했는데, 그게 다음 시간입니다.
[발문] 왜 직접 연결하면 안 될까요?
전류 때문입니다. GPIO 하나가 감당할 수 있는 건 10밀리암페어 정도예요. 3차시에 LED 계산할 때 나온 그 숫자죠. 그런데 작은 모터도 수백 밀리암페어를 씁니다. 수십 배예요.
그래서 모터 드라이버라는 부품을 씁니다. 우리 보드는 약한 신호만 주고, 실제 큰 전류는 드라이버가 따로 공급하는 방식입니다.
오른쪽 코드를 보세요. 핀이 세 개 나옵니다. 두 개는 방향을 정하고, 하나는 PWM으로 속도를 정해요. 5차시에 배운 PWM이 또 나옵니다.
[마무리] 준비물 공지 — 키트 그대로 가져오세요. 모터 드라이버와 모터, 건전지함은 다음 시간에 나눠 드립니다.