## Slide 1
임베디드 랩 · 5차시
LED 밝기 조절
PWM
켜짐과 꺼짐 사이의 '중간'을 만듭니다
듀티 사이클 · duty_u16 · freq · 숨쉬는 LED
PWM
Notes: [2분] 표지 — LED 밝기 조절 (PWM)
[지시] 지난 시간에 만든 LED 회로와 버튼 회로를 그대로 꺼내게 한다. 새 부품은 없다.
1차시 열두 번째 장에서 제가 한 약속이 있습니다. 기억하시는 분?
디지털 신호는 HIGH 아니면 LOW, 켜짐 아니면 꺼짐 둘뿐이라고 했죠. 그때 제가 물었습니다. 그럼 LED를 반쯤만 밝게 하려면 어떻게 하냐고요. 방법이 있는데 5차시에 배운다고 했습니다.
오늘이 그날입니다.
화면 오른쪽 그림이 오늘 배울 것의 전부입니다. 파형이 세 개 있죠. 켜진 시간이 점점 길어지고, 그 아래 LED가 점점 밝아집니다. 이게 PWM입니다.
오늘은 배선이 없습니다. 지난 시간 회로 그대로 쓰고 코드만 바꿉니다.

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES
오늘 배울 것
01
PWM의 원리
0과 1만으로 어떻게 중간 밝기를 만드는지 이해한다
02
듀티 사이클
켜진 시간의 비율이 밝기를 결정한다는 것을 안다
03
주파수(freq)
왜 1000Hz를 쓰는지, 낮추면 어떻게 되는지 확인한다
04
duty_u16(0~65535)
숫자로 밝기를 지정하고 범위의 의미를 안다
05
숨쉬는 LED
반복문으로 밝기를 오르내리게 만든다
Notes: [2분] 오늘 배울 것
다섯 가지입니다.
첫째가 원리입니다. 0과 1밖에 없는데 어떻게 중간이 나오는지. 여기만 이해하면 나머지는 쉽습니다.
둘째, 듀티 사이클. 오늘의 핵심 단어예요.
셋째, 주파수. 넷째, 밝기를 지정하는 숫자 범위. 다섯째, 숨쉬는 LED를 만듭니다.
오늘은 회로를 안 만듭니다. 지난 시간 것 그대로 쓰고 코드만 바꿔요. 대신 개념이 조금 있습니다. 천천히 갑니다.

## Slide 3
RECAP
지난 시간 요약
4차시에는 입력을 배웠습니다. 오늘은 다시 출력으로 돌아오되, 훨씬 섬세하게 다룹니다.
Pin.IN
입력 설정
value()로 핀의 값을 읽었습니다.
플로팅
떠 있는 핀
아무 데도 연결 안 되면 값이 흔들립니다.
풀다운
0으로 붙잡기
저항으로, 또는 코드 한 줄로 해결했습니다.
IN·OUT
셋을 이었다
입력 → 처리 → 출력을 한 프로그램에 담았습니다.
오늘은 3차시의 LED 회로를 그대로 씁니다. GP15에 저항과 LED가 연결되어 있으면 준비 끝입니다. 버튼 회로도 실습에서 다시 씁니다.
Notes: [2분] 지난 시간 요약
지난 시간 네 가지만 짚습니다.
Pin.IN으로 입력 설정하고 value()로 읽었죠. 플로팅이라는 문제를 만났고, 풀다운으로 해결했습니다. 그리고 입력과 출력을 한 프로그램에 담았습니다.
[지시] 회로 확인 시간을 3분 준다. GP15 LED 회로가 살아 있는지 blink 코드로 먼저 확인시키는 것이 좋다.
오늘은 다시 출력 얘기입니다. 다만 훨씬 섬세해져요. 지금까지는 켜거나 끄거나였는데, 오늘은 얼마나 밝게 켤지를 정합니다.
회로는 3차시 것 그대로입니다. GP15에 저항 거쳐 LED. 버튼 회로도 그대로 두세요. 실습에서 씁니다.

## Slide 4
THE QUESTION
0과 1뿐인데 어떻게 중간을 만들까
1차시에서 남겨 둔 질문입니다. 오늘 답을 찾습니다.
지금까지 할 수 있던 것
켜짐 또는 꺼짐
HIGH · 3.3V
LOW · 0V
오늘 하고 싶은 것
반쯤 밝게
0% · 25% · 50% · 75% · 100%
1차시에서 남겨 둔 약속
"중간을 표현하려면 PWM이라는 기술이 필요하고, 이는 5차시에 배웁니다." — 1차시 GPIO 장
Notes: [3분] 0과 1뿐인데 어떻게 중간을 만들까
먼저 문제를 분명히 해 둡시다.
왼쪽이 지금까지 우리가 할 수 있던 전부입니다. HIGH면 3.3볼트가 쭉 나오고, LOW면 0볼트가 쭉 나옵니다. 그 사이는 없어요. GPIO는 1.65볼트 같은 걸 만들지 못합니다.
오른쪽이 오늘 하고 싶은 겁니다. LED가 단계별로 밝아지는 거죠.
[발문] GPIO가 중간 전압을 못 만드는데, 어떻게 중간 밝기를 만들 수 있을까요? 잠깐 생각해 보세요.
힌트를 하나 드릴게요. 전압을 낮추는 게 아니라, 시간을 나누는 겁니다.
[지시] 아래 인용 박스를 짚는다.
1차시에 제가 이렇게 말했습니다. 중간을 표현하려면 PWM이 필요하고 5차시에 배운다고요. 오늘입니다. 다음 장이 답입니다.

## Slide 5
HOW IT WORKS
아주 빠르게 껐다 켰다 반복한다
전압을 낮추는 것이 아니라, 켜져 있는 시간을 조절합니다. 이것이 PWM입니다.
GP15에서 실제로 일어나는 일
3.3V
0V
1초에 1000번 반복 · 한 번은 0.001초
사람 눈에는
절반 밝기로 보임
1
너무 빨라서 못 본다
1초에 1000번 켜졌다 꺼지면 사람 눈은 그 깜빡임을 구분하지 못합니다.
2
눈이 평균을 본다
잔상 때문에 켜진 시간과 꺼진 시간이 섞여 중간 밝기로 보입니다.
3
LED는 여전히 0과 1
실제로는 매번 완전히 켜지고 완전히 꺼집니다. 중간 전압은 없습니다.
PWM은 Pulse Width Modulation, 펄스 폭 변조입니다. 켜져 있는 펄스의 폭을 바꾼다는 뜻입니다.
Notes: [4분] 아주 빠르게 껐다 켰다 반복한다
답은 이겁니다. 전압을 낮추는 게 아니라, 켜져 있는 시간을 줄이는 겁니다.
화면 왼쪽 파형을 보세요. 3.3볼트로 올라갔다가 0볼트로 내려가는 게 반복되죠. 지금은 켜진 시간과 꺼진 시간이 반반입니다.
이걸 1초에 1000번 반복합니다. 한 번이 0.001초예요.
[발문] 1초에 1000번 깜빡이면 사람 눈에 어떻게 보일까요?
깜빡이는 게 안 보입니다. 너무 빨라서요. 대신 눈이 평균을 봅니다. 절반만 켜져 있었으니까 절반 밝기로 보이는 거죠. 이게 잔상 효과입니다. 영화가 정지 사진 여러 장인데 움직이는 것처럼 보이는 것과 같은 원리예요.
여기서 중요한 걸 하나 짚고 갑니다. 세 번째 항목이요.
LED는 여전히 0과 1만 합니다. 매번 완전히 켜지고 완전히 꺼져요. 중간 전압 같은 건 없습니다. 우리 눈이 속는 것뿐입니다.
PWM은 Pulse Width Modulation의 줄임말입니다. 펄스 폭 변조. 켜져 있는 펄스의 폭을 바꾼다는 뜻이에요. 이름이 정확히 그 뜻입니다.

## Slide 6
DUTY CYCLE
듀티 사이클 — 켜져 있는 시간의 비율
한 주기 중에서 켜져 있는 시간이 얼마나 되는지, 그 비율이 밝기를 결정합니다.
비율
코드
파형
보이는 밝기
0%
duty_u16(0)
꺼짐
25%
duty_u16(16384)
어둡게
50%
duty_u16(32768)
중간
100%
duty_u16(65535)
가장 밝게
듀티 사이클만 바꾸면 됩니다. 주파수는 그대로 두고, 켜진 시간의 비율만 조절하는 것입니다.
Notes: [4분] 듀티 사이클 — 켜져 있는 시간의 비율
오늘의 핵심 단어입니다. 듀티 사이클.
한 주기 중에서 켜져 있는 시간이 몇 퍼센트냐, 이게 듀티 사이클입니다.
[지시] 표를 위에서부터 한 줄씩 짚는다.
맨 위. 듀티 0퍼센트. 파형이 계속 아래에 붙어 있죠. 한 번도 안 켜집니다. LED는 꺼져 있어요.
두 번째. 25퍼센트. 네 칸 중에 한 칸만 위로 올라가 있습니다. 짧게 켜지고 길게 꺼져요. 어둡게 보입니다.
세 번째. 50퍼센트. 반반이죠. 중간 밝기입니다.
맨 아래. 100퍼센트. 계속 위에 붙어 있습니다. 이건 그냥 켜 놓은 거예요. 3차시에 led.on() 한 것과 똑같습니다.
[발문] 그럼 duty를 100퍼센트로 두면 3차시 코드랑 뭐가 다를까요? (답: 다르지 않다. 결과가 같다)
정확합니다. 그래서 PWM은 새로운 게 아니라 기존의 켜기·끄기를 더 잘게 나눈 것뿐입니다.
가운데 코드 열을 보세요. 숫자가 0, 16384, 32768, 65535인데 이 숫자의 의미는 조금 뒤에 설명하겠습니다. 지금은 클수록 밝다는 것만 아시면 됩니다.

## Slide 7
FREQUENCY
주파수 — 1초에 몇 번 반복할까
듀티가 밝기를 정한다면, 주파수는 깜빡임이 보이는지 아닌지를 정합니다.
freq(2) · 1초에 2번
깜빡이는 것이 그대로 보입니다
밝기 조절이 아니라 점멸로 보입니다
freq(1000) · 1초에 1000번
고르게 켜진 것처럼 보입니다
우리가 원하는 밝기 조절이 됩니다
경계는 대략 100Hz
이보다 낮으면 사람에 따라 깜빡임이 느껴집니다.
1000Hz면 충분
여유 있게 잡은 값입니다. 이 수업에서는 계속 이 값을 씁니다.
듀티와는 별개
주파수를 바꿔도 밝기는 변하지 않습니다. 밝기는 듀티가 정합니다.
Notes: [3분] 주파수 — 1초에 몇 번 반복할까
PWM에는 조절할 게 두 개 있습니다. 하나는 방금 배운 듀티, 다른 하나가 주파수입니다.
주파수는 1초에 몇 번 반복하느냐입니다. 단위는 헤르츠예요.
왼쪽은 1초에 2번인 경우입니다. 이러면 어떻게 될까요? 그냥 깜빡이는 게 보입니다. 밝기 조절이 아니라 점멸이에요. 2차시에 만든 blink랑 다를 게 없습니다.
오른쪽은 1초에 1000번입니다. 너무 빨라서 깜빡임이 안 보이고, 고르게 켜진 것처럼 보입니다. 이게 우리가 원하는 겁니다.
[발문] 그럼 경계가 어디쯤일까요? 몇 번부터 안 보일까요?
대략 100번 정도부터입니다. 사람마다 조금 다르고, 곁눈질로 보면 더 잘 보입니다. 형광등이나 오래된 모니터에서 깜빡임을 느낀 적 있다면 그게 이 이야기예요.
우리는 1000을 씁니다. 여유 있게 잡은 값입니다.
마지막 카드가 중요합니다. 주파수를 바꿔도 밝기는 안 변합니다. 밝기는 듀티가 정해요. 이 둘을 헷갈리지 마세요.

## Slide 8
CODE
PWM 코드는 세 줄이면 준비 끝
3차시의 Pin 대신 PWM으로 만들고, 주파수와 밝기를 정해 주면 됩니다.
pwm_basic.py
from machine import Pin, PWM
led = PWM(Pin(15))
led.freq(1000)
led.duty_u16(32768)
1행
PWM을 함께 불러오기
Pin 뒤에 PWM을 추가로 적습니다.
3행
핀을 PWM으로 감싸기
Pin(15)를 PWM(...)으로 한 번 감쌉니다.
4행
주파수 정하기
1000Hz. 한 번만 정하면 계속 유지됩니다.
5행
밝기 정하기
이 줄만 바꾸면 밝기가 바뀝니다.
3차시 코드와 비교하면
led = Pin(15, Pin.OUT) → led = PWM(Pin(15)) 같은 핀, 같은 회로. 다루는 방식만 바뀝니다.
Notes: [3분] PWM 코드는 세 줄이면 준비 끝
코드는 놀랄 만큼 간단합니다.
1행. import 줄에 PWM을 하나 더 적습니다. Pin 콤마 PWM.
3행이 핵심이에요. 3차시에는 Pin(15, Pin.OUT)이라고 썼죠. 오늘은 PWM(Pin(15))입니다. Pin을 PWM으로 한 번 감싸는 겁니다. 괄호가 두 겹이니 조심하세요.
4행. 주파수를 1000으로 정합니다. 한 번만 정하면 계속 유지됩니다.
5행. 밝기입니다. 앞으로 이 줄만 바꾸면 밝기가 바뀝니다.
[지시] 하단 비교 박스를 짚는다.
아래 비교를 보세요. 회로는 그대로고 핀도 그대로입니다. 다루는 방식만 바뀌는 거예요. 3차시에 Pin으로 다뤘던 걸 오늘은 PWM으로 다룹니다.
[지시] 여기서 실제로 쳐 보게 한다. duty 값을 32768로 두면 중간 밝기로 켜진다. 3차시 blink와 밝기를 비교시키면 효과가 좋다.

## Slide 9
RANGE
밝기 값은 0부터 65535까지
duty_u16에 넣는 숫자입니다. 0이 완전히 꺼짐, 65535가 가장 밝음입니다.
duty_u16( 0 ~ 65535 )
0
꺼짐
16384
32768
절반
49151
65535
최대
왜 하필 65535인가
16비트로 표현할 수 있는 값이 2의 16제곱, 65536가지입니다. 0부터 세므로 마지막이 65535가 됩니다.
0은 완전히 꺼짐
듀티 0%입니다. 한 번도 켜지지 않습니다.
65535는 항상 켜짐
듀티 100%입니다. 3차시의 led.on()과 결과가 같습니다.
Notes: [3분] 밝기 값은 0부터 65535까지
아까 미뤄 둔 숫자 이야기입니다.
duty_u16이라는 이름을 잘 보세요. u16이 붙어 있죠. unsigned 16bit, 부호 없는 16비트라는 뜻입니다.
[발문] 정보 시간에 배웠을 텐데, 16비트로 표현할 수 있는 값이 몇 가지죠?
2의 16제곱, 65536가지입니다. 그런데 0부터 세니까 마지막 숫자는 65535가 되는 거예요. 그래서 이 어정쩡해 보이는 숫자가 나온 겁니다.
이게 흔한 패턴이에요. 8비트면 0에서 255, 16비트면 0에서 65535. 이런 숫자를 보면 몇 비트인지 짐작할 수 있습니다.
색깔 막대를 보세요. 왼쪽 0이 꺼짐, 오른쪽 65535가 최대입니다. 가운데 32768이 절반이고요.
[지시] 여기서 한 가지 미리 알려 두면 실습에서 혼란이 줄어든다.
한 가지 미리 말해 둘게요. 숫자를 절반으로 줄여도 밝기가 절반으로 보이지는 않습니다. 사람 눈은 어두운 쪽 변화에 훨씬 민감하거든요. 그래서 32768이 절반 밝기처럼 안 느껴질 수 있어요. 정상입니다.

## Slide 10
CODE 1
밝기 세 단계로 바꿔 보기
먼저 눈으로 차이를 확인합니다. duty 값만 바꾸는 코드입니다.
brightness.py
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
led = PWM(Pin(15))
led.freq(1000)
while True:
led.duty_u16(3000)
sleep(1)
led.duty_u16(20000)
sleep(1)
led.duty_u16(65535)
sleep(1)
3000
아주 어둡게
20000
중간쯤
65535
가장 밝게
1초마다 밝기가 세 단계로 바뀝니다. 3000과 20000의 차이가 20000과 65535의 차이보다 크게 느껴질 것입니다.
사람 눈은 어두운 쪽의 변화에 훨씬 민감하기 때문입니다. 숫자와 느낌은 비례하지 않습니다.
Notes: [4분] 밝기 세 단계로 바꿔 보기
이제 직접 확인해 봅시다. 코드는 지금까지 배운 것의 조합입니다.
앞부분 다섯 줄은 준비고, while 안에서 duty 값을 세 번 바꿉니다. 3000, 20000, 65535. 1초씩 유지하고요.
[지시] 다 같이 치고 실행시킨다. 저장 위치는 Raspberry Pi Pico임을 상기시킨다.
실행하면 LED가 1초마다 어두웠다가 중간이었다가 밝아집니다.
[발문] 세 단계 차이가 고르게 느껴지나요?
아마 아닐 겁니다. 3000에서 20000으로 갈 때는 확 밝아지는데, 20000에서 65535로 갈 때는 그만큼 차이가 안 느껴져요. 숫자는 3배 넘게 늘었는데도요.
이유는 아까 말한 그겁니다. 사람 눈이 어두운 쪽 변화에 훨씬 민감해서요. 어두울 때 조금만 밝아져도 크게 느끼고, 이미 밝을 때는 많이 밝아져도 잘 못 느낍니다.
그래서 밝기를 고르게 보이게 하려면 숫자를 고르게 올리면 안 되고 곱해 가면서 올려야 하는데, 그건 오늘 범위를 넘습니다. 지금은 '숫자와 느낌은 비례하지 않는다' 정도만 알아 두세요.

## Slide 11
CODE 2
for 반복으로 서서히 밝아지게
값을 하나씩 바꾸는 대신, 반복문으로 조금씩 올리면 부드럽게 밝아집니다.
fade_in.py
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
led = PWM(Pin(15))
led.freq(1000)
for v in range(0, 65536, 500):
led.duty_u16(v)
sleep(0.01)
1
range(0, 65536, 500)
0부터 500씩 늘려 가며 65000까지, 모두 131번 반복합니다.
2
v 가 곧 밝기
반복할 때마다 v가 커지고, 그 값이 그대로 밝기가 됩니다.
3
sleep(0.01)
한 단계마다 0.01초씩 쉽니다. 전체는 약 1.3초 걸립니다.
500과 0.01을 바꿔 보세요. 500을 키우면 단계가 거칠어지고, sleep을 늘리면 천천히 밝아집니다.
Notes: [4분] for 반복으로 서서히 밝아지게
한 단계 더 갑니다. 값을 세 개만 정하는 게 아니라 아주 촘촘하게 바꾸면 어떻게 될까요?
for 문을 씁니다. range(0, 65536, 500). 0부터 시작해서 500씩 늘려 가라는 뜻이에요. 65536은 안 포함되니까 마지막 값은 65000입니다. 총 131번 돕니다.
그 안에서 v를 그대로 duty로 넣습니다. 반복할 때마다 v가 커지니까 LED가 점점 밝아지죠.
sleep(0.01)은 한 단계마다 0.01초 쉬라는 겁니다. 131번이니까 전체는 약 1.3초 걸립니다.
[지시] 실행시킨다. 한 번만 밝아지고 끝나므로, 다시 보려면 재실행해야 한다고 알려 준다.
실행해 보면 부드럽게 밝아졌다가 그 상태로 끝납니다. while이 아니라 for니까 한 번만 하고 끝나요.
[활동] 500을 5000으로 바꿔 보게 한다. 단계가 뚝뚝 끊기는 게 보인다. sleep을 0.05로 바꾸면 느리게 밝아진다. 2분 정도 자유롭게.
[발문] 그럼 어두워지게 하려면 어떻게 해야 할까요? (답: 반대로 세면 된다. 다음 장)

## Slide 12
CODE 3
숨쉬는 LED 만들기
밝아지는 반복문 뒤에 어두워지는 반복문을 붙이면, 부드럽게 호흡하는 LED가 됩니다.
breathe.py
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
led = PWM(Pin(15))
led.freq(1000)
while True:
for v in range(0, 65536, 1000):
led.duty_u16(v)
sleep(0.01)
for v in range(65535, -1, -1000):
led.duty_u16(v)
sleep(0.01)
1
첫 번째 for
0에서 65000까지. 서서히 밝아집니다.
2
두 번째 for
65535에서 0까지. 세 번째 값이 음수라 거꾸로 셉니다.
3
while True
두 반복문을 계속 되풀이해 호흡처럼 보이게 합니다.
range의 세 번째 값이 음수면 거꾸로 셉니다. range(65535, -1, -1000)은 65535부터 1000씩 줄여 갑니다.
밝아질 때보다 어두워질 때가 더 빠르게 느껴집니다. 앞에서 말한 눈의 특성 때문입니다.
Notes: [4분] 숨쉬는 LED 만들기
이제 오늘의 완성작입니다.
앞 장의 for 문 뒤에 반대로 세는 for 문을 하나 더 붙입니다. 그리고 그 둘을 while True로 감쌉니다.
두 번째 for를 보세요. range(65535, -1, -1000)입니다. 세 번째 숫자가 마이너스 1000이죠. 이러면 거꾸로 셉니다. 65535, 64535, 63535 이렇게요. 가운데 -1은 0까지 포함시키려고 쓴 겁니다.
[지시] 들여쓰기를 확인시킨다. for 두 개가 while 안에 있고, 그 안의 두 줄은 다시 한 단계 더 들어간다.
들여쓰기가 세 단계입니다. while 안에 for가 있고, for 안에 두 줄이 있어요. 이거 틀리면 에러가 납니다.
[지시] 실행. 교실 조명을 잠깐 낮추면 효과가 훨씬 좋다.
실행해 보세요. LED가 숨 쉬는 것처럼 부드럽게 밝아졌다 어두워집니다. 노트북 전원 표시등이 이렇게 되어 있는 거 본 적 있죠? 그거랑 같은 원리입니다.
[발문] 밝아질 때와 어두워질 때, 속도가 같게 느껴지나요?
숫자로는 똑같이 1000씩인데 다르게 느껴질 겁니다. 어두워질 때가 더 빠르게 끝나는 것 같죠. 아까 말한 눈의 특성 때문입니다.

## Slide 13
IMPORTANT
PWM에서 오해하기 쉬운 것
밝기를 낮췄다고 해서 안전해지는 것은 아닙니다. 규칙은 그대로입니다.
O
맞는 이해
220Ω 저항은 그대로 필요하다
밝기는 duty, 깜빡임은 freq가 정한다
duty 65535는 계속 켠 것과 같다
PWM을 그만 쓰려면 deinit()
X
흔한 오해
어둡게 쓰니 저항은 빼도 된다
PWM이 전압을 3.3V보다 낮춘다
같은 핀을 Pin과 PWM으로 동시에
duty_u16에 65535보다 큰 값
PWM은 전류를 제한하지 않습니다. 켜져 있는 순간에는 여전히 3.3V가 그대로 나옵니다.
Notes: [3분] PWM에서 오해하기 쉬운 것
[지시] 화면이 어두워지므로 주의가 모인다. 여기서 한 번 멈춘다.
오늘 반드시 짚고 넘어가야 할 게 있습니다.
[발문] 밝기를 아주 낮게 쓰면 저항을 빼도 될까요?
절대 안 됩니다. 이게 오늘 가장 위험한 오해예요.
이유는 이렇습니다. PWM은 전압을 낮추는 게 아니라고 했죠. 켜져 있는 그 순간에는 여전히 3.3볼트가 그대로 나옵니다. 다만 짧게 나올 뿐이에요. 그러니까 저항이 없으면 그 짧은 순간에 과전류가 흐릅니다. 결국 LED도 핀도 상합니다.
3차시 규칙 그대로입니다. LED 앞에는 언제나 저항.
오른쪽 나머지도 봅시다.
PWM이 전압을 낮춘다는 오해. 아닙니다. 평균이 낮아지는 것뿐이에요.
같은 핀을 Pin으로도 PWM으로도 동시에 쓰는 것. 충돌합니다. PWM을 쓰다가 다시 켜기·끄기로 돌아가려면 deinit()으로 정리하고 Pin으로 다시 만들어야 합니다.
duty_u16에 65535보다 큰 값을 넣는 것. 오류가 나거나 예상 못 한 값이 됩니다. 범위를 지키세요.

## Slide 14
EXPERIMENT
직접 확인해 봅시다 — 깜빡임은 언제 보이나
주파수를 아주 낮춰 보면, PWM이 사실은 깜빡이고 있다는 것을 눈으로 볼 수 있습니다.
flicker.py
led = PWM(Pin(15))
led.duty_u16(32768)
led.freq(2)
이 숫자를 하나씩 올려 가며 관찰합니다.
2 Hz
또렷하게 깜빡인다
10 Hz
빠르게 깜빡인다
30 Hz
가물가물 보인다
60 Hz
거의 안 보인다
1000 Hz
완전히 안 보인다
해 볼 것
LED를 똑바로 보지 말고 곁눈질로 보세요. 훨씬 잘 보입니다. 사람 눈은 시야 가장자리에서 변화에 더 민감합니다.
듀티는 그대로 32768입니다.
주파수만 바꿨는데도 완전히 달라 보입니다. 밝기는 그대로인데 깜빡임만 달라진 것입니다.
Notes: [3분] 직접 확인해 봅시다 — 깜빡임은 언제 보이나
앞에서 100헤르츠쯤이 경계라고 말로만 했죠. 직접 확인해 봅시다.
듀티는 32768로 고정하고 주파수만 바꿉니다. 2, 10, 30, 60, 1000 순서로요.
[지시] 셸에서 led.freq() 값만 바꿔 가며 실행하면 빠르다. 코드를 다시 저장할 필요 없다.
2헤르츠. 또렷하게 깜빡이죠. 이건 그냥 blink입니다.
10헤르츠. 빠르게 깜빡입니다. 아직 잘 보여요.
30헤르츠. 가물가물합니다. 사람마다 다르게 보일 거예요.
60헤르츠. 거의 안 보입니다.
1000헤르츠. 전혀 안 보입니다.
[활동] 곁눈질로 보게 한다. 이 팁이 효과가 크다.
팁 하나. LED를 똑바로 보지 말고 곁눈질로 보세요. 훨씬 잘 보입니다. 사람 눈은 시야 가장자리에서 변화에 더 민감하거든요. 30헤르츠에서 안 보이던 사람도 곁눈질로는 보일 겁니다.
중요한 건 이겁니다. 듀티는 하나도 안 바꿨어요. 그러니까 밝기는 똑같습니다. 주파수만 바꿨는데 완전히 다르게 보이는 거죠. 듀티와 주파수는 서로 다른 것을 담당한다는 걸 이걸로 확실히 알 수 있습니다.

## Slide 15
PRACTICE
실습 — 세 가지 도전
순서대로 해 보세요. 세 번째는 4차시에 만든 버튼 회로를 다시 씁니다.
1
심장박동 만들기
led.duty_u16(65535)
sleep(0.1)
led.duty_u16(0)
sleep(0.1)
# 두 번 반짝 후 길게 쉬기
짧게 두 번 밝아졌다가 길게 쉬는 리듬을 만들어 보세요.
2
촛불 흔들림
from random import randint
v = randint(20000, 45000)
led.duty_u16(v)
sleep(0.05)
밝기를 무작위로 바꾸면 촛불처럼 흔들립니다. 범위를 좁히면 차분해집니다.
3
도전 — 버튼으로 밝기 조절
if btn.value() == 1:
step = step + 1
if step > 3:
step = 0
sleep(0.3)
누를 때마다 밝기가 네 단계로 순환하게 만들어 보세요.
Notes: [6분] 실습 — 세 가지 도전
세 가지입니다. 순서대로 하세요.
첫째, 심장박동. 짧게 두 번 반짝하고 길게 쉬는 리듬입니다. 실제 심장 박동이 두 번 뛰고 쉬죠. duty를 최대와 0으로 오가면서 sleep 시간을 조절하면 됩니다. 3차시에 신호등 만들 때 했던 것과 비슷합니다.
둘째, 촛불입니다. randint를 씁니다. random 모듈에서 가져오면 돼요. randint(20000, 45000)이라고 하면 그 사이 아무 숫자나 하나 나옵니다. 그걸 duty에 넣고 짧게 쉬는 걸 반복하면 촛불처럼 흔들립니다.
[발문] 범위를 20000에서 45000이 아니라 30000에서 35000으로 좁히면 어떻게 될까요? (답: 덜 흔들리고 차분해진다)
셋째는 도전입니다. 4차시에 만든 버튼 회로를 다시 씁니다. 버튼을 누를 때마다 밝기가 꺼짐, 약하게, 중간, 밝게 이렇게 네 단계로 순환하게 만드는 거예요.
변수를 하나 만들어서 누를 때마다 1씩 더하고, 3을 넘으면 0으로 되돌리면 됩니다. 그리고 그 단계에 맞는 duty 값을 넣어 주는 거죠. sleep(0.3)은 4차시에 배운 채터링 방지입니다.
[지시] 5분 실습. 순회한다. 세 번째는 4차시 버튼 회로가 살아 있어야 하므로, 회로를 뽑아 온 학생은 첫째와 둘째까지만 하게 한다.

## Slide 16
TROUBLESHOOTING
밝기가 뜻대로 안 될 때
오늘은 회로가 아니라 코드 문제가 대부분입니다.
증상
원인
해결
밝기가 전혀 안 변한다
PWM으로 안 만들었다
PWM(Pin(15))인지 확인합니다
계속 최대 밝기다
duty 값이 너무 크다
3000처럼 작은 값을 넣어 봅니다
깜빡거린다
freq가 너무 낮다
led.freq(1000)을 넣습니다
아예 안 켜진다
3차시 회로가 풀렸다
저항·극성·GND를 다시 확인합니다
on()과 off()가 안 먹는다
핀이 PWM에 잡혀 있다
deinit() 후 Pin으로 다시 만듭니다
회로가 의심되면 3차시 blink 코드를 다시 올려 보세요. 그것이 되면 회로는 정상입니다.
Notes: [3분] 밝기가 뜻대로 안 될 때
오늘은 배선을 새로 안 했으니 대부분 코드 문제입니다.
1위는 PWM으로 안 만든 경우예요. Pin(15, Pin.OUT)이라고 그대로 두고 duty_u16을 부르면 그런 함수가 없다고 에러가 납니다.
둘째, 계속 최대로만 보이면 duty 값이 큰 겁니다. 3000 정도로 확 낮춰 보세요.
셋째, 깜빡거리면 freq를 안 정했거나 낮게 둔 겁니다. freq(1000) 넣으세요.
넷째, 아예 안 켜지면 이건 회로 문제일 수 있습니다. 3차시 회로가 풀렸을 수 있어요.
다섯째, PWM 쓰다가 다시 on()이나 off()를 쓰려는데 안 될 때. 핀이 PWM에 잡혀 있어서 그렇습니다. deinit()으로 풀고 Pin으로 다시 만드세요.
[지시] 맨 아래 줄을 강조한다. 문제 분해 습관을 계속 강화한다.
그리고 4차시에 배운 그 방법, 오늘도 씁니다. 회로가 의심되면 3차시 blink 코드를 다시 올려 보세요. 그게 되면 회로는 멀쩡한 거고 코드 문제입니다. 문제를 반으로 쪼개는 겁니다.

## Slide 17
WRAP-UP
오늘 한 일 정리
1차시에 남겨 둔 질문에 오늘 답했습니다.
1
중간을 만들었다
전압을 낮추는 대신 켜진 시간의 비율을 바꿔 중간 밝기를 만들었습니다.
2
두 값을 구분했다
밝기는 duty가, 깜빡임 여부는 freq가 정한다는 것을 확인했습니다.
3
눈의 한계를 이용했다
잔상 덕분에 빠른 깜빡임이 중간 밝기로 보인다는 것을 배웠습니다.
오늘 딱 하나만 기억한다면
PWM은 전압이 아니라 시간을 나눈다.
Notes: [2분] 오늘 한 일 정리
세 문장입니다.
첫째, 중간을 만들었습니다. 1차시에 못 한다고 했던 그거요. 전압을 낮춘 게 아니라 켜진 시간의 비율을 바꿔서 해냈습니다.
둘째, 듀티와 주파수를 구분했습니다. 밝기는 듀티가, 깜빡임 여부는 주파수가 정합니다.
셋째, 사람 눈의 한계를 이용했다는 것. 사실 LED는 계속 깜빡이고 있는데 우리 눈이 못 따라가는 것뿐입니다. 기술이 사람의 특성을 이용하는 좋은 예입니다.
[지시] 하단 붉은 박스를 짚으며 마무리한다.
오늘 딱 하나. PWM은 전압이 아니라 시간을 나눈다. 이 문장 하나면 오늘 배운 게 다 설명됩니다.
그리고 3차시 규칙은 여전히 유효합니다. LED 앞에는 언제나 저항.
[지시] 회로는 그대로 두고 보관하게 한다. 다음 시간에 LED를 RGB LED로 바꿔 끼운다.

## Slide 18
NEXT
다음 시간 — RGB LED로 색 만들기
PWM 하나로 밝기를 만들었습니다. 세 개를 쓰면 색을 만들 수 있습니다.
1
빛의 삼원색
빨강·초록·파랑을 섞어 색을 만듭니다. 물감과 달리 섞을수록 밝아집니다.
2
PWM 세 개
R·G·B 각각에 PWM을 하나씩 걸고 세 값을 조절합니다.
3
색 코드와 연결
웹에서 쓰는 RGB 값이 실제로 무엇을 뜻하는지 직접 확인합니다.
6차시 미리보기
red = PWM(Pin(13))
green = PWM(Pin(14))
blue = PWM(Pin(15))
red.duty_u16(65535)
green.duty_u16(30000)
오늘 배운 duty_u16을 세 번 쓰는 것이 전부입니다.
다음 시간 준비물
노트북 · Pico 2 W · 데이터용 micro USB 케이블 · 오늘 쓴 키트 그대로 (RGB LED와 220Ω 저항 2개는 추가로 배부합니다)
Notes: [2분] 다음 시간 — RGB LED로 색 만들기
오늘 PWM 하나로 밝기를 조절했죠. 그럼 PWM을 세 개 쓰면 뭘 할 수 있을까요?
색을 만들 수 있습니다.
RGB LED라는 부품이 있습니다. 겉보기에는 LED 하나인데 안에 빨강, 초록, 파랑 LED가 각각 들어 있어요. 다리가 네 개입니다.
이 셋의 밝기를 따로 조절하면 어떤 색이든 만들 수 있습니다. 빨강을 최대로, 초록을 절반쯤 주면 주황이 되는 식이죠.
오른쪽 코드 보세요. 오늘 배운 게 세 줄로 늘어난 것뿐입니다. PWM 세 개 만들고 duty_u16을 세 번 부르는 거예요. 새로 배울 문법이 거의 없습니다.
재밌는 건 여기서 웹이랑 연결된다는 겁니다. 여러분이 정보 시간에 쓰는 색 코드, RGB 값 있죠. 그게 실제로 뭘 뜻하는지 다음 시간에 직접 눈으로 보게 됩니다.
[마무리] 준비물 공지 — 키트 그대로 가져오세요. RGB LED와 저항 두 개는 다음 시간에 나눠 드립니다. 오늘 만든 회로는 그대로 두셔도 되고, 다음 시간에 LED만 바꿔 끼우면 됩니다.